| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 3 al Documento 12-S |
|  |  |  | 29 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |
|  | SESIÓN PLENARIA |
| Estados Unidos de América |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |
| punto 1.27 del orden del día |

1.27	examinar de conformidad con las Resoluciones 540 (CMR-2000) y 735  (CMR-2000), los estudios del UIT-R solicitados en las mismas y modificar, según proceda, los procedimientos reglamentarios y los criterios de compartición asociados contenidos en los Apéndices 30 y 30A, así como en las disposiciones asociadas correspondientes

Información de antecedentes

Tras examinar las propuestas presentadas con respecto a las notas de la CMR-03, Estados Unidos señala que los criterios técnicos aplicables a los servicios en la banda 11,7-12,7 GHz preocupan mucho a los países de las tres Regiones, como demuestran las propuestas presentadas por la APT, el Grupo Árabe, la CPT, la CITEL y otras comunicadas por diferentes administraciones. Asimismo, Estados Unidos reconoce la importancia de resolver las cuestiones pendientes en lo que respecta a los § 4.1.18 a 4.1.20 de los Apéndices 30 y 30A.

Estados Unidos apoya la adopción de un enfoque de reglamentación equilibrado y equitativo que aborde las necesidades de las tres Regiones y espera que en las soluciones de reglamentación se tengan en cuenta las necesidades y condiciones especiales de cada Región. Por consiguiente, Estados Unidos estima que el concepto de reciprocidad interregional no debe aplicarse aisladamente ni de manera arbitraria y rígida, y que habrá de considerarse cuidadosamente junto con las necesidades y condiciones inherentes a cada Región.

Por lo que hace en particular a la Región 2, Estados Unidos indica la necesidad de abordar los dos siguientes asuntos, que han dado lugar a divergencias entre las propuestas presentadas a la CMR-03:

a)	la compartición del SFS en la Región 2 y los servicios terrenales en las Regiones 1, 2 y 3 en la banda 11,7-12,2 GHz;

b)	la protección al SRS en la Región 2 basada en el uso de antenas parabólicas de 45 cm.

En el marco de las propuestas de ciertas administraciones se vincula el inciso a) a la solución de una serie de problemas que suscita la aplicación de los § 4.1.18 a 4.1.20. Estimamos, empero, que el inciso b) debe considerarse en el contexto de las disposiciones 4.1.18 a 4.1.20. A la vista de la complejidad de estos asuntos, proponemos dos soluciones de reglamentación opcionales. La primera solución se basa en las características técnicas, geográficas y de reglamentación correspondientes a la Región 2, mientras que en la segunda solución se destaca el concepto de reciprocidad interregional. Acto seguido, se exponen ambas soluciones y se indica que resuelven las preocupaciones suscitadas por las propuestas en que se vincula el inciso a) a los § 4.1.18 a 4.1.20.

Primera solución de reglamentación propuesta: El reconocimiento y el acuerdo de que el SRS en la Región 2 tendría que quedar protegido, basándose en el uso de antenas receptoras de 45 cm, y que dicha protección no debería suponer una excesiva limitación para los servicios de otras Regiones. En efecto, en la Resolución 540 (CMR-03) se reconoce que «las distintas Regiones de la UIT tienen condiciones geográficas diferentes y que, como ello puede tener efectos en los criterios de compartición, debe tenerse en cuenta en toda revisión de los criterios de compartición incluidos en los Anexos correspondientes de los Apéndices 30 y 30A». La situación de la protección otorgada al SRS en la Región 2 es única, si se considera la extensa separación geográfica que media entre las Regiones 2 y 1 o la Región 3, lo que debería redundar en un mayor aislamiento de la Región 2 contra la ganancia de antena de los satélites que atienden a las Regiones 1 ó 3. Asimismo, el SRS en la Región 2 tiene carácter excepcional, ya que es el único servicio limitado por las restricciones impuestas a las posiciones orbitales orientales y occidentales más extremas que pueden ser utilizadas para proporcionar una atribución al SRS que cubra toda la Región 2. Consideradas en su conjunto, estas limitaciones minimizan cualquier efecto que una protección del SRS basada en un diámetro mínimo menor pueda acarrear en menoscabo de los servicios de satélite en otras regiones.

Asimismo, en la Resolución 540 se reconoce la necesidad de proporcionar adecuada protección a todos los servicios y se toma nota de que las redes del SRS se encuentran en funcionamiento. En ese sentido, la Región 2 tiene también carácter extraordinario, ya que cuenta con más de 10 satélites SRS en funcionamiento para atender a más de 20 millones de consumidores que disponen de antenas receptoras de 45 cm de diámetro. Por regla general, en la recepción del servicio SRS se utilizan antenas parabólicas más pequeñas que para el SFS. A la vista de este gran número de consumidores, es para Estados Unidos una prioridad garantizar la protección de dichos receptores contra la interferencia intrarregional e interregional.

Si, de conformidad con el Anexo 4 y el § 3 del Anexo 1, se acuerda proteger al SRS en la Región 2, basándose en un diámetro de 45 cm para los receptores mencionados, Estados Unidos propondría que los § 4.1.18 a 4.1.20 se aplicasen al SRS en las Regiones 1 y 3 con respecto a todos los servicios de la Región 2. Por otra parte, Estados Unidos propondría que se incluyan disposiciones similares a los § 4.1.18 a 4.1.20 en las correspondientes secciones de los Apéndices 30/30A, con el fin de que el SRS de la Región 2 pueda aplicar dichas disposiciones con respecto a los servicios en las Regiones 1 y 3 y los servicios no planificados en la Región 2.

Hay que señalar que Estados Unidos no acepta la aplicación de disposiciones similares a los § 4.1.18 a 4.1.20 cuando estas disposiciones resulten de modificaciones introducidas en el SRS dentro de la Región 2 que vayan en detrimento del Plan para el SRS en la Región 2 o de los cambios introducidos en dicho Plan. En opinión de Estados Unidos, este tipo de disposiciones, que se aplican intrarregionalmente al SRS de la Región 2, constituirían una grave restricción para las administraciones de la Región 2 que deseen desarrollar sistemas SRS en el futuro. Esto afectaría especialmente a las administraciones que no han desplegado aún redes de satélite SRS. A diferencia de los Planes para las Regiones 1 y 3, los parámetros técnicos de los Planes para la Región 2 no se han actualizado recientemente, lo que hace que las administraciones de la Región 2 que implementan sus asignaciones planificadas normalmente se vean obligadas a modificar dichas asignaciones para actualizar las características antes de la puesta en servicio. Asimismo, aunque la CMR-2000 modificó los Apéndices 30 y 30A, con el fin de que no pudieran introducirse cambios en las asignaciones planificadas para las Regiones 1 y 3, en la Sección 4.2 del Apéndice 30 se contempla concretamente la posibilidad de que puedan modificarse, en su caso, las asignaciones del Plan para la Región 2. Acto seguido damos un ejemplo de los efectos muy perniciosos que dicha disposición podría tener, si se aplicase interregionalmente al SRS de la Región 2 y a las correspondientes modificaciones:

Si los cambios introducidos por la Administración A en el Plan que le corresponde afectasen las asignaciones de la Administración B, y la Administración B no diera su acuerdo sobre el particular, la Administración A aplicaría disposiciones semejantes al § 4.1.18. Si la Administración B quisiera desplegar una red SRS con parámetros distintos de los indicados en el Plan, dicha Administración debería presentar a la UIT sus modificaciones. Los cambios introducidos por la Administración B no conllevarían derechos con respecto a las modificaciones de la Administración A, y la Administración B se vería obligada a proteger las asignaciones modificadas por la Administración A y, posiblemente, a obtener el acuerdo de la Administración A para desplegar su sistema.

Segunda solución de reglamentación propuesta: Estados Unidos considera, por otra parte, que habría que suprimir la aplicación de disposiciones semejantes a los § 4.1.18 a 4.1.20 en relación con los servicios SRS en la Región 1 y 3, y que tales disposiciones deberían aplicarse únicamente a los servicios terrenales en todas las Regiones. Esto haría que se aplicasen disposiciones similares a los servicios de satélite en la banda 11,7-12,2 GHz en relación con los servicios terrenales en dicha banda. Este enfoque respondería a las preocupaciones que planteó en la propuesta ECP la Resolución 77, la cual se discutirá en la presente Conferencia.

Propuesta

Insertar disposiciones similares a los § 4.1.18 a 4.1.20 en las Secciones 4.2 de los Apéndices 30 y 30A en lo que concierne a los servicios interregionales en las Regiones 1 y 3 y a los servicios no planificados en la Región 2 que funcionan en la banda 12,2-12,7 GHz. Adoptar la propuesta ECP relativa a las Secciones 4.1 del Apéndice 30 y el Apéndice 30A.

APÉNDICE  30*  (CMR-2000)

Disposiciones aplicables a todos los servicios y Planes y Lista asociados
para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7-12,2 GHz (en la Región 3), 11,7-12,5 GHz
                       (en la Región 1) y 12,2-12,7 GHz (en la Región 2)     (CMR-2000)

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan de la Región 2
o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 32

...

## 4.2	Disposiciones aplicables a la Región 2

4.2.1	Cuando una administración se proponga introducir una modificación6 en el Plan para la Región 2, es decir:

a)	modificar las características de cualquiera de sus asignaciones de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite que figure en el Plan para la Región 2 o con respecto a la cual se haya aplicado con éxito el procedimiento del presente Artículo, esté o no en funcionamiento; o bien

b)	incluir en el Plan para la Región 2 una nueva asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite; o bien

c)	anular una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite,

se aplicará el siguiente procedimiento antes de notificar la asignación de frecuencia a la Oficina (véase el Artículo 5).

4.2.2	La expresión «asignación de frecuencia conforme al Plan» utilizada en este Artículo y en los siguientes está definida en el Artículo 1.

MOD	USA/12/168

4.2.3	Toda administración que proyecte modificar las características de una asignación de frecuencia conforme al Plan de la Región 2 o inscribir una nueva asignación de frecuencia en dicho Plan recabará el acuerdo de todas las administraciones:

a)	de las Regiones 1 y 3 que tengan una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite que está incluida en el Plan de las Regiones 1 y 3 con la anchura de banda necesaria, cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

b)	de las Regiones 1 y 3 que tengan una asignación de frecuencia incluida en la Lista o con respecto a la cual la Oficina haya recibido la información completa del Apéndice 4 de conformidad con lo dispuesto en el § 4.1.3, cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

c)	que, aun no teniendo en el canal considerado ninguna asignación de frecuencia en el servicio de radiodifusión por satélite, el valor de la densidad de flujo de potencia en su territorio exceda del límite prescrito a consecuencia de la modificación propuesta, o que, teniendo tal asignación, la zona de servicio a ella asociada no abarque la totalidad del territorio de la administración, y en cuyo territorio, fuera de aquella zona de servicio, la densidad de flujo de potencia producida por la estación espacial de radiodifusión por satélite objeto de esta modificación exceda del límite prescrito como resultado de la modificación propuesta; o

d)	que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia en la banda 12,5-12,7 GHz en la Región 1 ó 12,2-12,7 GHz en la Región 3 a una estación espacial del servicio fijo por satélite o con respecto a la cual la Oficina haya recibido la información de coordinación completa para la coordinación de conformidad con el número 9.7 o el § 7.1 del Artículo 7; o

e)	que tengan una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,5-12,7 GHz en la Región 3, cuya anchura de banda necesaria coincida parcialmente con la de la asignación propuesta y que

–	esté inscrita en el Registro; o

–	con respecto a la cual la Oficina haya recibido la información de coordinación completa para la coordinación según lo dispuesto en el número 9.77 o en el § 7.1 del Artículo 7;

f)	cuyos servicios se consideren afectados.

ADD	USA/12/169

4.2.3bis	Una administración que proyecte modificar las características de una asignación de frecuencia conforme con el Plan de la Región 2, o inducir una nueva asignación de frecuencia en dicho Plan, procurará obtener el acuerdo de las administraciones de la Región 2 cuyos servicios se considere que quedarán afectados y que dispongan de una asignación de frecuencia inscrita en el Plan de la Región 2 en favor de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite en el mismo canal o adyacente, o con respecto a la cual la Oficina haya recibido propuestas de modificación de ese Plan a tenor de lo dispuesto en el § 4.2.6.

4.2.4	No utilizado.

4.2.5	Se consideran afectados los servicios de una administración cuando se rebasan los límites indicados en el Anexo 1.

MOD	USA/12/170

4.2.6	Toda administración que proyecte introducir una modificación en el Plan para la Región 2 enviará a la Oficina la información pertinente enumerada en el Apéndice 4 no antes de ocho años pero preferiblemente por lo menos dos años antes de la fecha de puesta en servicio de la asignación. Toda modificación a ese Plan caducará si la asignación no se pusiera en servicio para esa fecha.

4.2.7	Si la información recibida por la Oficina con arreglo al § 4.2.6 se considera incompleta, la Oficina pedirá inmediatamente a la administración interesada cualquier precisión que necesite y la información no comunicada.

MOD	USA/12/171

4.2.8	La Oficina determinará, basándose en el Anexo 1, las administraciones cuyas asignaciones8 de frecuencia se consideren afectadas según lo establecido en el § 4.2.3 y el § 4.2.3bis. La Oficina publicará en una Sección especial de su Circular BR IFIC, la información completa recibida con arreglo al § 4.2.6, junto con los nombres de las administraciones afectadas, las redes del servicio fijo por satélite correspondientes, las asignaciones del servicio de radiodifusión por satélite correspondientes y las estaciones terrenales, según el caso. La Oficina transmitirá inmediatamente los resultados de sus cálculos a la administración que proyecte modificar el Plan para la Región 2.

4.2.9	La Oficina enviará un telegrama/fax a las administraciones que figuren en la Sección especial de la BR IFIC, señalando a su atención la publicación de esta información, y les remitirá el resultado de sus cálculos.

4.2.10	Toda administración que estime que debe figurar en la lista de los administraciones cuyos servicios se consideren afectados podrá solicitar a la Oficina su inclusión en dicha lista, indicando las razones técnicas pertinentes. La Oficina estudiará su solicitud de conformidad con el Anexo 1 y enviará una copia de la solicitud con una recomendación apropiada a la administración que proyecte modificar el Plan para la Región 2.

MOD	USA/12/172

4.2.11	Toda modificación de una asignación de frecuencia conforme al Plan para la Región 2 o toda inscripción en ese Plan de una nueva asignación de frecuencia que tenga por efecto rebasar los límites especificados en la Sección 2 del Anexo 1, estará supeditada al acuerdo de todas las administraciones que se consideren afectadas de conformidad con el § 4.2.3bis.

4.2.12	Tanto la administración que busca el acuerdo como la administración con la que se desee llegar a un acuerdo podrá solicitar cuanta información adicional de carácter técnico considere necesaria. Se informará a la Oficina de tales solicitudes.

4.2.13	Las observaciones de las administraciones sobre la información publicada de acuerdo con lo dispuesto en el § 4.2.8 se remitirán a la administración que proyecta la modificación, directamente o por conducto de la Oficina, pero deberá informarse siempre a ésta de que se han formulado observaciones.

4.2.14	Se considerará que ha dado su acuerdo a la asignación prevista toda administración que no haya comunicado sus observaciones a la administración que busca el acuerdo directamente o por conducto de la Oficina, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la BR IFIC a que se hace referencia en el § 4.2.8. Sin embargo, este plazo podrá ampliarse en tres meses como máximo cuando una administración haya solicitado información suplementaria al amparo de lo dispuesto en el § 4.2.12 o la asistencia de la Oficina, de conformidad con el § 4.2.22. En este último caso, la Oficina informará a las administraciones interesadas de tal petición.

4.2.15	Cuando, al buscar el acuerdo, una administración tenga que modificar su proyecto inicial, aplicará nuevamente las disposiciones del § 4.2 y los procedimientos correspondientes con respecto a cualquier otra administración cuyos servicios puedan resultar afectados por los cambios introducidos en el proyecto inicial.

4.2.16	Si al expirar los plazos previstos en el § 4.2.14 no se hubiesen recibido observaciones o si se llegase a un acuerdo con las administraciones que hayan formulado observaciones y cuyo acuerdo es necesario, la administración que proyecte la modificación podrá seguir el procedimiento adecuado del Artículo 5 e informará de ello a la Oficina, indicándole las características definitivas de la asignación de frecuencia, así como el nombre de las administraciones con las que ha llegado a un acuerdo.

4.2.17	El acuerdo de las administraciones afectadas que establece el presente Artículo se podrá obtener también por un periodo determinado.

4.2.18	Cuando la modificación proyectada del Plan para la Región 2 afecte a países en desarrollo, las administraciones harán todo lo posible por llegar a una solución que conduzca a la expansión económica del sistema de radiodifusión por satélite de esos países.

4.2.19	La Oficina publicará en una Sección especial de su Circular BR IFIC las informaciones que reciba en virtud del § 4.2.16, indicando, en su caso, el nombre de las administraciones con las que se hayan aplicado con éxito las disposiciones del presente Artículo. La asignación de frecuencia tendrá el mismo estatuto jurídico que las que figuran en el Plan para la Región 2 y será considerada como asignación de frecuencia conforme a ese Plan.

4.2.20	Cuando la administración que proyecta modificar las características de una asignación de frecuencia o efectuar una nueva asignación de frecuencia reciba una respuesta negativa de una administración cuyo acuerdo haya solicitado, debería esforzarse por resolver el problema investigando todos los medios posibles para satisfacer sus necesidades. De no encontrarse una solución, la administración consultada procurará resolver las dificultades en la medida de lo posible y, si lo solicita la administración que busca el acuerdo, expondrá las razones técnicas del desacuerdo.

4.2.21	De no llegarse a un acuerdo, la Oficina efectuará los estudios que soliciten las administraciones interesadas, a las que informará del resultado de tales estudios y someterá las recomendaciones pertinentes para la solución del problema.

ADD	USA/12/173

4.2.21.A	Si, a pesar de la aplicación del § 4.2.20 y el § 4.2.21, sigue habiendo desacuerdo con las administraciones que se consideran afectadas conforme al § 4.2.3 y la administración notificante insiste en que la asignación nueva o modificada propuesta se incluya en el Plan, la Oficina introducirá provisionalmente la asignación en el Plan, indicando al mismo tiempo las administraciones cuyas asignaciones suscitaron el desacuerdo; no obstante, la inscripción en el Plan adquirirá carácter definitivo, únicamente si se informa a la Oficina de que la asignación nueva o modificada del Plan se ha puesto en servicio, junto con la asignación que dio lugar al desacuerdo, al menos cuatro meses sin que se haya formulado ninguna queja de interferencia perjudicial o, en su caso, de interferencia inaceptable.

ADD	USA/12/174

4.2.21.B	Cuando se consigne provisionalmente una asignación en el Plan en virtud del § 4.2.21.A, se considerará que la administración responsable vendrá obligada a eliminar cualquier interferencia perjudicial o, en su caso, interferencia inaceptable, inmediatamente después de que se notifique dicha interferencia.

ADD	USA/12/175

4.2.21.C	En caso de que las asignaciones que suscitaron el desacuerdo no se pongan en servicio durante el periodo especificado en el número 11.44 (para los servicios no planificados), o en su caso, el § 4.1 (para asignaciones consignadas en el Plan o la Lista, o que hayan llevado a iniciar el procedimiento previsto en el § 4.1), se revisará en consecuencia la categoría de la asignación incluida en el Plan.

ADD	USA/12/176

4.2.21.D	En caso de que una asignación incluida en el Plan en virtud del § 4.2.21.A ocasione interferencia perjudicial a toda asignación objeto del desacuerdo inscrita en el Registro pero no consignada en el Plan, la administración que utilice la asignación de frecuencia incluida en el Plan en virtud del § 4.2.21.A, procederá a eliminar inmediatamente la interferencia perjudicial, una vez que se le pida hacerlo. Si una asignación incluida en el Plan con arreglo al § 4.2.21.A ocasiona interferencia inaceptable a la asignación objeto del desacuerdo incluida en el Plan o la Lista de las Regiones 1 y 3, y explotada de conformidad con el Plan, o en su caso, la Lista, la administración que utilice la asignación de frecuencia incluida en el Plan en virtud del § 4.2.21.A, procederá a eliminar inmediatamente la interferencia inaceptable, una vez que se le pida hacerlo.

4.2.22	Toda administración podrá en cualquier fase del procedimiento descrito, o antes de iniciar su aplicación, pedir asistencia a la Oficina.

4.2.23	La notificación de las asignaciones de frecuencia a la Oficina se regirá por las disposiciones pertinentes del Artículo 5.

## 4.2.24	Anulación de una asignación de frecuencia

Cuando una asignación de frecuencia conforme al Plan para la Región 2 ya no es necesaria, sea o no a consecuencia de una modificación, la administración interesada notificará inmediatamente la anulación a la Oficina y ésta la publicará en una Sección especial de su Circular BR IFIC y eliminará la asignación del Plan para la Región 2.

## 4.2.25	Ejemplar de referencia del Plan para la Región 2

4.2.25.1	La Oficina mantendrá al día un ejemplar de referencia del Plan para la Región 2, incluida la indicación de los márgenes de protección globales equivalentes de cada asignación, teniendo en cuenta la aplicación del procedimiento especificado en el presente Artículo. Este ejemplar de referencia contendrá los márgenes de protección globales equivalentes derivados del Plan formulado por la Conferencia de 1983 y los derivados de todas las modificaciones del Plan como resultado del cumplimiento satisfactorio del procedimiento de modificación descrito en este Artículo.

4.2.25.2	El Secretario General publicará una versión actualizada del Plan para la Región 2 cuando las circunstancias lo justifiquen.

APÉNDICE  30A  (CMR-2000)

Disposiciones y Planes asociados y Listas1 para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (11,7-12,5 GHz en la Región 1,
12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz en la Región 3) en
las bandas de frecuencias 14,5-14,8 GHz2 y 17,3-18,1 GHz en las
              Regiones 1 y 3, y 17,3-17,8 GHz en la Región 2     (CMR-2000)

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 3

...

## 4.2	Disposiciones aplicables a la Región 2

4.2.1	Cuando una administración se proponga introducir una modificación en el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2, es decir:

a)	modificar las características de cualquiera de sus asignaciones de frecuencia a una estación espacial del servicio fijo por satélite que figure en el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o con respecto a la cual se haya aplicado con éxito el procedimiento del presente Artículo, esté o no en funcionamiento; o bien

b)	incluir en el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 una nueva asignación de frecuencia en el servicio fijo por satélite; o bien

c)	anular una asignación de frecuencia en el servicio fijo por satélite,

se aplicará el siguiente procedimiento antes de notificar la asignación de frecuencia a la Oficina (véase el Artículo 5 y la Resolución 42 (Rev.Orb-88)).

MOD	USA/12/177

4.2.2	Toda administración que proyecte modificar las características de una asignación de frecuencia conforme al Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o inscribir una nueva asignación de frecuencia en dicho Plan solicitará el acuerdo de todas las administraciones8, 9:

a)	que tengan una asignación para enlaces de conexión conforme al Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 en el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) con la anchura de banda necesaria, y una parte cualquiera de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

b)	de las Regiones 1 y 3 que tengan una asignación de frecuencia para un enlace de conexión incluida en las Listas para los enlaces de conexión o con respecto a la cual la Oficina haya recibido la información completa del Apéndice 4 de conformidad con lo dispuesto en el § 4.1.3 y cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

c)	que se consideren afectadas.

ADD	USA/12/178

4.2.2bis	Una administración que proyecte modificar las características de una asignación de frecuencia de conformidad con el Plan para el enlace ascendente en la Región 2, o incluir una nueva asignación de frecuencia en dicho Plan, procurará obtener el acuerdo de las administraciones8, 9 cuyos servicios se considere que quedarán afectados y dispongan de una asignación de frecuencia planificada para el enlace de conexión del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en el mismo canal o canal adyacente, que aparezca en el Plan para el enlace de conexión en la Región 2 o con respecto a la cual la Oficina haya recibido propuestas de modificación de ese Plan a tenor de lo dispuesto en el § 4.2.6.

4.2.3	(No utilizado.)

4.2.4	Los servicios de una administración se considerarán afectados cuando se rebasan los límites indicados en el Anexo 1.

MOD	USA/12/179

4.2.5	El acuerdo señalado en el § 4.2.2 y el § 4.2.2bis no es necesario cuando una administración proyecte poner en servicio, con características que figuren en el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2, una estación terrena fija de enlace de conexión en la banda 17,3-17,8 GHz o una estación terrena transportable de enlace de conexión en la banda 17,3-17,7 GHz.

MOD	USA/12/180

4.2.6	Toda administración que proyecte introducir una modificación en el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 enviará a la Oficina la información pertinente enumerada en el Apéndice 4 no antes de ocho años pero preferiblemente al menos dos años antes de la fecha de puesta en servicio de la asignación. Las modificaciones de ese Plan caducarán si la asignación no se pone en servicio en esa fecha.

4.2.7	Si la información recibida por la Oficina con arreglo al § 4.2.6 se considera incompleta, la Oficina pedirá inmediatamente a la administración interesada cualquier precisión que necesite y la información no comunicada.

MOD	USA/12/181

4.2.8	La Oficina determinará, basándose en el Anexo 1, las administraciones cuyas asignaciones de frecuencia se consideren afectadas según lo establecido en el § 4.2.2 y el § 4.2.2bis. La Oficina publicará10 en una Sección especial de la BR IFIC, la información completa recibida con arreglo al § 4.2.6, junto con los nombres de las administraciones afectadas, las redes del servicio fijo por satélite y los enlaces de conexión correspondientes a las asignaciones del servicio de radiodifusión por satélite, según el caso. La Oficina transmitirá inmediatamente los resultados de sus cálculos a la administración que proyecte modificar el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2.

4.2.9	La Oficina enviará un telegrama/fax a las administraciones que figuren en la Sección especial de la BR IFIC, señalando a su atención la publicación de esta información, y les remitirá el resultado de sus cálculos.

4.2.10	Toda administración que estime que debe figurar en la lista de aquéllas cuyos servicios se consideren afectados podrá solicitar a la Oficina su inclusión en dicha lista, indicando las razones técnicas pertinentes. La Oficina estudiará su solicitud de conformidad con el Anexo 1 y enviará una copia de la solicitud con una recomendación apropiada a la administración que proyecte modificar el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2.

MOD	USA/12/182

4.2.11	Toda modificación de una asignación de frecuencia conforme al Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o toda inscripción en ese Plan de una nueva asignación de frecuencia que tenga por efecto rebasar los límites especificados en la Sección 3 del Anexo 1, estará supeditada al acuerdo de todas las administraciones cuyos servicios se consideren afectados con arreglo al § 4.2.2bis.

4.2.12	Tanto la administración que busca el acuerdo como la administración con la que se desee llegar a un acuerdo podrá solicitar cuanta información adicional de carácter técnico considere necesaria. Se informará a la Oficina de tales solicitudes.

4.2.13	Las observaciones de las administraciones sobre la información publicada de acuerdo con lo dispuesto en el § 4.2.8 se remitirán a la administración que proyecta la modificación, directamente o por conducto de la Oficina, pero deberá informarse siempre a ésta de que se han formulado observaciones.

4.2.14	Se considerará que ha dado su acuerdo a la asignación prevista toda administración que no haya comunicado sus observaciones a la administración que busca el acuerdo, directamente o por conducto de la Oficina, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la BR IFIC a que se hace referencia en el § 4.2.8. Sin embargo, este plazo podrá ampliarse en tres meses como máximo cuando una administración haya solicitado información suplementaria al amparo de lo dispuesto en el § 4.2.12 o la asistencia de la Oficina, de conformidad con el § 4.2.22. En este último caso, la Oficina informará a las administraciones interesadas de tal petición.

4.2.15	Cuando, al buscar el acuerdo, una administración tenga que modificar su proyecto inicial, aplicará nuevamente las disposiciones del § 4.2 y los procedimientos correspondientes con respecto a cualquier otra administración cuyos servicios puedan resultar afectados por los cambios introducidos en el proyecto inicial.

4.2.16	Si al expirar los plazos previstos en el § 4.2.14 no se hubiesen recibido observaciones o si se llegase a un acuerdo con las administraciones que hayan formulado observaciones y cuyo acuerdo es necesario, la administración que proyecte la modificación podrá seguir el procedimiento adecuado del Artículo 5 e informará de ello a la Oficina, indicándole las características definitivas de la asignación de frecuencia, así como el nombre de las administraciones con las que ha llegado a un acuerdo.

4.2.17	El acuerdo de las administraciones afectadas que establece el presente Artículo se podrá obtener también por un periodo determinado.

4.2.18	Cuando la modificación proyectada del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 afecte a países en desarrollo, las administraciones harán todo lo posible por llegar a una solución que conduzca a la expansión económica del sistema de radiodifusión por satélite de esos países.

4.2.19	La Oficina publicará en una Sección especial de su Circular BR IFIC las informaciones que reciba en virtud del § 4.2.16, indicando, en su caso, el nombre de las administraciones con las que se hayan aplicado con éxito las disposiciones del presente Artículo. La asignación de frecuencia tendrá el mismo estatuto jurídico que las que figuran en el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 y será considerada como asignación de frecuencia conforme a ese Plan.

4.2.20	Cuando la administración que proyecta modificar las características de una asignación de frecuencia o efectuar una nueva asignación de frecuencia reciba una respuesta negativa de una administración cuyo acuerdo haya solicitado, deberá en primer lugar esforzarse por resolver el problema investigando todos los medios posibles para satisfacer sus necesidades. De no encontrarse una solución, la administración consultada procurará resolver las dificultades en la medida de lo posible y, si lo solicita la administración que busca el acuerdo, expondrá las razones técnicas del desacuerdo.

4.2.21	De no llegarse a un acuerdo, la Oficina efectuará los estudios que soliciten las administraciones interesadas, a las que informará del resultado de tales estudios y someterá las recomendaciones pertinentes para la solución del problema.

ADD	USA/12/183

4.2.21.A	Si, a pesar de la aplicación del § 4.2.20 y el 4.2.21, sigue habiendo desacuerdo entre las administraciones que se consideran afectadas conforme al § 4.2.2 y la administración notificante insiste en que la asignación nueva o modificada propuesta se incluya en el Plan, la Oficina introducirá la asignación provisionalmente en el Plan, indicando al mismo tiempo las administraciones cuyas asignaciones suscitaron el desacuerdo; no obstante, la inscripción en el Plan adquirirá carácter definitivo, únicamente si se informa a la Oficina de que la asignación nueva o modificada del Plan lleva en servicio, junto con la asignación que dio lugar al desacuerdo, al menos cuatro meses sin que se haya formulado queja alguna de interferencia perjudicial o, en su caso, de interferencia aceptable.

ADD	USA/12/184

4.2.21.B	Cuando se inscribe provisionalmente una asignación en el Plan de conformidad con el § 4.2.21.A, se considera que la administración responsable se ha comprometido a eliminar la interferencia perjudicial o, en su caso, la interferencia aceptable, inmediatamente después de la notificación de esa interferencia.

ADD	USA/12/185

4.2.21.C	En caso de que las asignaciones que suscitaron el desacuerdo no se pongan en servicio durante el periodo especificado en el número 11.44 (para los servicios no planificados) o, en su caso, en el § 4.1 (para las asignaciones consignadas en el Plan o la Lista, o que hayan llevado a iniciar el procedimiento previsto en el § 4.1), se revisará en consecuencia la categoría de la asignación incluida en el Plan.

ADD	USA/12/186

4.2.21.D	En caso de que una asignación incluida en el Plan en virtud del § 4.2.21.A ocasiona interferencia perjudicial a toda asignación objeto del desacuerdo inscrita en el Registro pero no consignada en el Plan, la administración que utilice la asignación de frecuencia incluida en el Plan en virtud del § 4.2.21.A procederá a eliminar inmediatamente dicha interferencia perjudicial, una vez que se le pida hacerlo. Si una asignación incluida en el Plan con arreglo al § 4.2.21.A ocasionara interferencia inaceptable a la asignación objeto del desacuerdo incluida en el Plan o la Lista de las Regiones 1 y 3, y explotada de conformidad con dicho Plan o, en su caso, la Lista, la administración que utilice la asignación de frecuencia incluida en el Plan en virtud del § 4.2.21.A procederá a eliminar inmediatamente la interferencia inaceptable, una vez que se le pida hacerlo.

4.2.22	Toda administración podrá en cualquier fase del procedimiento descrito, o antes de iniciar su aplicación, pedir asistencia a la Oficina.

4.2.23	La notificación de las asignaciones de frecuencia a la Oficina se regirá por las disposiciones pertinentes del Artículo 5.

### 4.2.24	Anulación de una asignación de frecuencia

Cuando ya no se necesite una asignación de frecuencia conforme al Plan para los enlaces de conexión en la Región 2, sea o no a consecuencia de una modificación, la administración interesada notificará inmediatamente la anulación a la Oficina y ésta publicará dicha información en una Sección especial de la BR IFIC y suprimirá la asignación de dicho Plan.

### 4.2.25	Ejemplares de referencia del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2

4.2.25.1	La Oficina mantendrá un ejemplar de referencia actualizado del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2, que incluya los márgenes de protección equivalente global de cada asignación, teniendo en cuenta el procedimiento especificado en este Artículo. Este ejemplar de referencia contendrá los márgenes de protección equivalente global derivados del Plan establecido por la Conferencia de 1983 y los dimanantes de todas las modificaciones introducidas en dicho Plan como consecuencia de la exitosa conclusión del procedimiento de modificación descrito en este Artículo.

4.2.25.2	El Secretario General publicará una versión actualizada del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 cuando las circunstancias lo justifiquen.

Revisar las Secciones 4.1 y 4.2 de los Apéndices 30 y 30A para aplicar lo dispuesto en los § 4.1.18 al § 4.1.20 con respecto únicamente a los servicios terrenales.

APÉNDICE  30*  (CMR-2000)

Disposiciones aplicables a todos los servicios y Planes y Lista asociados
para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7-12,2 GHz (en la Región 3), 11,7-12,5 GHz
                       (en la Región 1) y 12,2-12,7 GHz (en la Región 2)     (CMR-2000)

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan de la Región 2
o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 32

## 4.1	Disposiciones aplicables a las Regiones 1 y 3

MOD	USA/12/187

4.1.1	Una administración que proponga incluir una asignación nueva o modificada en la Lista solicitará el acuerdo de las administraciones cuyos servicios se considera que quedarán afectados, esto es las administraciones:

a)	de las Regiones 1 y 3 que tengan una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite que está incluida en el Plan de las Regiones 1 y 3 con la anchura de banda necesaria, cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

b)	de las Regiones 1 y 3 que tengan una asignación de frecuencia incluida en la Lista o con respecto a la cual la Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido la información completa del Apéndice 4 de conformidad con lo dispuesto en el § 4.1.3, cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

c)	de la Región 2 que tengan una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite conforme al Plan de la Región 2 o con respecto a la cual la Oficina haya recibido las modificaciones propuestas al Plan de conformidad con lo dispuesto en el § 4.2.6 con la anchura de banda necesaria, cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

d)	que tengan una asignación de frecuencia en la banda 11,7-12,2 GHz en la Región 2 ó 12,2-12,5 GHz en la Región 3 a una estación espacial del servicio fijo por satélite inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias (el Registro) o con respecto a la cual la Oficina haya recibido la información de coordinación completa para la coordinación conforme al número 9.7 o al 7.1 del Artículo 7.

ADD	USA/12/188

4.1.1bis	Una administración que proyecte incluir una asignación nueva o modificada en la Lista procurará obtener el acuerdo de las administraciones cuyos servicios se considere que serán afectados, esto es, las administraciones que no tengan ninguna asignación de frecuencia en el servicio de radiodifusión por satélite junto con la anchura de banda necesaria, cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta, pero en cuyo territorio el valor de la densidad de flujo de potencia exceda el límite estipulado como consecuencia de la asignación propuesta o que tengan una asignación cuya zona de servicio asociado no cubra la totalidad del territorio de la administración considerada, y en cuyo territorio fuera de la zona de servicio la densidad de flujo de potencia de la asignación propuesta exceda el límite prescrito como consecuencia de la asignación propuesta.

4.1.2	Los servicios de una administración se consideran afectados cuando se rebasan los límites indicados en el Anexo 1.

4.1.3	Una administración que proyecte incluir una asignación nueva o modificada en la Lista enviará a la Oficina la información indicada en el Apéndice 4 no antes de ocho años pero preferiblemente al menos dos años antes de la fecha en que se la pondrá en servicio. Una asignación de la Lista caducará si no se pone en servicio en esa fecha.3

4.1.4	Si la información que recibe la Oficina con arreglo al § 4.1.3 se considera incompleta, la Oficina pedirá inmediatamente a la administración concernida cualquier precisión que necesite y la información no comunicada.

MOD	USA/12/189

4.1.5	La Oficina determinará, basándose en el Anexo 1, cuáles son las administraciones cuyas asignaciones de frecuencia se consideran afectadas a tenor del § 4.1.1 y el § 4.1.1bis. La Oficina publicará4, en una Sección especial de su Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (BR IFIC), la información completa recibida con arreglo al § 4.1.3, junto con los nombres de las administraciones afectadas, las redes del servicio fijo por satélite correspondientes, las asignaciones del servicio de radiodifusión por satélite correspondientes y las estaciones terrenales, según el caso. La Oficina transmitirá inmediatamente los resultados de sus cálculos a la administración que propone la asignación.

4.1.6	La Oficina enviará un telegrama/fax a las administraciones indicadas en la Sección especial de la BR IFIC, en el que señalará a su atención la información que contiene y les comunicará los resultados de sus cálculos.

4.1.7	Una administración que considere que debería haber sido incluida en la publicación citada en el § 4.1.5 solicitará, en un plazo de cuatro meses contado a partir de la fecha de publicación de la BR IFIC correspondiente y dando los motivos técnicos para proceder de este modo, que se incluya su nombre en la publicación. La Oficina estudiará esta información basándose en el Anexo 1 e informará a las dos administraciones acerca de sus conclusiones. En caso de que la Oficina acepte la solicitud de la administración, publicará un addéndum a la publicación de conformidad con lo señalado en el § 4.1.5.

ADD	USA/12/190

4.1.7bis	Cualquier asignación nueva o modificada que se inscriba en la Lista y exceda los límites especificados en el Anexo 1 quedará sujeta al acuerdo de todas las administraciones que se consideren afectadas con arreglo al § 4.1.1.

4.1.8	La administración que busca el acuerdo o la administración con la que se busca el acuerdo puede solicitar cuanta información adicional de carácter técnico considere necesaria. Las administraciones informarán a la Oficina de tales solicitudes.

4.1.9	Las observaciones de las administraciones sobre la información publicada de acuerdo con lo dispuesto en el § 4.1.5 se remitirán a la administración que proyecta la modificación, directamente o por conducto de la Oficina, pero deberá informarse siempre a ésta de que se han formulado observaciones.

4.1.10	Se considerará que una administración que no comunique sus observaciones a la administración que busca el acuerdo, directamente o por conducto de la Oficina, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la BR IFIC a que se hace referencia en el § 4.1.5 acepta la asignación propuesta. Este plazo podrá ampliarse:

–	tres meses más en el caso de una administración que haya solicitado información adicional en virtud del § 4.1.8; o

–	tres meses más en el caso de una administración que haya solicitado la asistencia de la Oficina en virtud del § 4.1.21, a partir de la fecha en la que la Oficina haya comunicado el resultado de sus acciones.

4.1.11	Cuando, al buscar el acuerdo, una administración modifique su propuesta inicial, aplicará nuevamente las disposiciones del § 4.1 y los procedimientos correspondientes con respecto a cualquier otra administración cuyos servicios puedan resultar afectados por los cambios introducidos en la propuesta inicial.

4.1.12	Si al expirar los plazos previstos en el § 4.1.10 no se reciben observaciones, o se llega a un acuerdo con las administraciones que ya han formulado observaciones y cuyo acuerdo es necesario, la administración que propone la asignación nueva o modificada podrá seguir el procedimiento adecuado del Artículo 5 e informará a la Oficina, indicándole las características definitivas de la asignación de frecuencia, así como el nombre de las administraciones con las que ha llegado a un acuerdo.

4.1.13	El acuerdo de las administraciones afectadas se puede obtener también, con arreglo al presente Artículo, por un periodo determinado.

4.1.14	Cuando la asignación propuesta afecte a países en desarrollo, las administraciones harán todo lo posible por llegar a una solución que favorezca el desarrollo económico de los sistemas de radiodifusión por satélite de esos países.

4.1.15	La Oficina publicará en una Sección especial de la BR IFIC la información que reciba en virtud del § 4.1.12 junto con el nombre de las administraciones con las que se hayan aplicado con éxito las disposiciones del presente Artículo. La asignación de frecuencia de que se trata se incluirá en la Lista.

4.1.16	En caso de desacuerdo de una administración cuyo acuerdo se haya buscado, la administración solicitante tratará en primer lugar de resolver el problema estudiando todos los medios posibles de ajustarse a sus exigencias. Si el problema no puede resolverse por esos medios, la administración cuyo acuerdo se haya buscado debería tratar de superar las dificultades en la medida de lo posible e indicará los motivos técnicos de cualquier desacuerdo si la administración que busca el acuerdo así se lo solicita.

4.1.17	De no llegarse a un acuerdo entre las administraciones interesadas, la Oficina efectuará los estudios que solicite cualquiera de ellas, les informará del resultado de tales estudios y les someterá las recomendaciones que pueda proponerles para la solución del problema.

MOD	USA/12/191

4.1.18	Si, pese a la aplicación de los § 4.1.16 y 4.1.17, subsiste el desacuerdo con las administraciones que se consideran afectadas con arreglo al § 4.1.1bis y la administración notificante insiste en que la asignación propuesta se incluya en la Lista, la Oficina inscribirá provisionalmente la asignación en la Lista, indicando las administraciones cuyas asignaciones suscitaron desacuerdo. Sin embargo, la inscripción en la Lista sólo dejará de ser provisional y se convertirá en definitiva cuando se informe a la Oficina de que la nueva asignación que figura en la Lista se ha utilizado, junto con la asignación que suscitó el desacuerdo, durante por lo menos cuatro meses, sin que se haya formulado reclamación alguna por interferencias perjudiciales.

4.1.18bis	Cuando se inscribe una asignación en la Lista con carácter provisional, se considera que la administración responsable se ha comprometido a eliminar toda interferencia perjudicial inmediatamente después de la notificación de esa interferencia.

MOD	USA/12/192

4.1.19	Si las asignaciones que suscitaron el desacuerdo no se utilizan dentro del periodo especificado en el número 11.44 (para los servicios no previstos), se revisará en consecuencia la categoría de la asignación en la Lista.

4.1.20	Si una asignación incluida en la Lista en virtud del § 4.1.18 causa interferencias perjudiciales a una asignación inscrita en el Registro que haya suscitado desacuerdo, la administración que utilice la asignación de frecuencia incluida en la Lista en virtud del § 4.1.18, tras recibir las instrucciones correspondientes, eliminará inmediatamente estas interferencias perjudiciales.

4.1.21	Toda administración podrá, en cualquier fase del procedimiento descrito o antes de iniciar su aplicación, pedir asistencia a la Oficina.

4.1.22	La notificación de las asignaciones de frecuencia a la Oficina se regirá por las disposiciones pertinentes del Artículo 5.

4.1.23	Cuando una asignación de frecuencia incluida en la Lista deje de ser necesaria, la administración interesada notificará inmediatamente esa circunstancia a la Oficina, y ésta publicará la información en una Sección especial de la BR IFIC y eliminará la asignación de la Lista.

4.1.24	Ninguna asignación de la Lista tendrá un periodo de funcionamiento que supere los 15 años, a partir de la fecha de puesta en servicio, o del 2 de junio de 2000, si esta fecha es posterior. A petición de la administración responsable, recibida por la Oficina por lo menos tres años antes de la expiración de este periodo, dicho periodo podrá prorrogarse hasta 15 años como máximo, a condición de que todas las características de la asignación permanezcan invariables.

4.1.25	Cuando una administración que ya tenga incluida en la Lista dos asignaciones (sin incluir los sistemas notificados en nombre de un grupo de administraciones designadas e incluidos en la Lista por la CMR-2000) en el mismo canal y con cobertura en la misma zona de servicio proponga que se incluya en la Lista una nueva asignación en el mismo canal en esta zona de servicio, aplicará el siguiente procedimiento respecto de otra administración que no tenga ninguna asignación en la Lista en el mismo canal y que proponga incluir en la Lista una nueva asignación:

a)	si se requiere el acuerdo de la primera administración tras la aplicación del § 4.1 por la segunda administración, a fin de proteger la nueva asignación propuesta por la primera administración con relación a las interferencias causadas por la asignación propuesta por la segunda administración, ambas administraciones harán todo lo posible para resolver las dificultades, mediante ajustes mutuamente aceptables a sus redes;

b)	en caso de que el desacuerdo subsista, y si la primera administración no ha comunicado a la Oficina la información especificada en el Anexo 2 de la Resolución 49 (Rev.CMR-2000), se considerará que esta administración ha dado su acuerdo para la inclusión en la Lista de la asignación de la segunda administración.

4.1.26	La administración de un nuevo Estado Miembro de la UIT podrá aplicar este procedimiento para incluir nuevas asignaciones en la Lista. Al concluir el procedimiento, se podrá pedir a la siguiente Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que examine, entre las asignaciones incluidas en la Lista tras la finalización satisfactoria de este procedimiento, la inclusión en el Plan de 10 canales como máximo (para la Región 1) y de 12 canales como máximo (para la Región 3) en el territorio nacional del nuevo Estado Miembro.

4.1.27	Cuando una administración haya aplicado con éxito este procedimiento y haya obtenido todos los acuerdos5 necesarios para incluir en la Lista asignaciones correspondientes a su territorio nacional en una posición orbital y/o canales diferentes de los que figuran en el Plan de dicho país, dicha administración podrá solicitar de la siguiente conferencia mundial de radiocomunicaciones que considere la inclusión en el Plan de hasta diez de estas asignaciones (para la Región 1) y 12 (para la Región 3), en sustitución de sus asignaciones en el Plan.

4.1.28	La Oficina publicará periódicamente una versión actualizada de la Lista.

4.1.29	Las asignaciones nuevas o modificadas de la Lista se limitarán al uso de modulación digital.

## 4.2	Disposiciones aplicables a la Región 2

4.2.1	Cuando una administración se proponga introducir una modificación6 en el Plan para la Región 2, es decir:

a)	modificar las características de cualquiera de sus asignaciones de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite que figure en el Plan para la Región 2 o con respecto a la cual se haya aplicado con éxito el procedimiento del presente Artículo, esté o no en funcionamiento; o bien

b)	incluir en el Plan para la Región 2 una nueva asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite; o bien

c)	anular una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite,

se aplicará el siguiente procedimiento antes de notificar la asignación de frecuencia a la Oficina (véase el Artículo 5).

4.2.2	La expresión «asignación de frecuencia conforme al Plan» utilizada en este Artículo y en los siguientes está definida en el Artículo 1.

MOD	USA/12/193

4.2.3	Toda administración que proyecte modificar las características de una asignación de frecuencia conforme al Plan de la Región 2 o inscribir una nueva asignación de frecuencia en dicho Plan recabará el acuerdo de todas las administraciones:

a)	de las Regiones 1 y 3 que tengan una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite que está incluida en el Plan de las Regiones 1 y 3 con la anchura de banda necesaria, cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

b)	de las Regiones 1 y 3 que tengan una asignación de frecuencia incluida en la Lista o con respecto a la cual la Oficina haya recibido la información completa del Apéndice 4 de conformidad con lo dispuesto en el § 4.1.3, cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

c)	de la Región 2 que tengan una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite conforme al Plan de la Región 2 o con respecto a la cual la Oficina haya recibido las modificaciones propuestas al Plan de conformidad con lo dispuesto en el § 4.2.6, con la anchura de banda necesaria, cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

d)	que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia en la banda 12,5-12,7 GHz en la Región 1 ó 12,2-12,7 GHz en la Región 3 a una estación espacial del servicio fijo por satélite o con respecto a la cual la Oficina haya recibido la información de coordinación completa para la coordinación de conformidad con el número 9.7 o el § 7.1 del Artículo 7; o

e)	que tengan una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,5-12,7 GHz en la Región 3, cuya anchura de banda necesaria coincida parcialmente con la de la asignación propuesta y que

–	esté inscrita en el Registro; o

–	con respecto a la cual la Oficina haya recibido la información de coordinación completa para la coordinación según lo dispuesto en el número 9.77 o en el § 7.1 del Artículo 7;

f)	cuyos servicios se consideren afectados.

ADD	USA/12/194

4.2.3bis	Una administración que proyecte introducir una modificación en las características de una asignación de frecuencias conforme con el Plan de la Región 2, o incluir una nueva asignación de frecuencia en dicho Plan, solicitará el acuerdo de las administraciones cuyos servicios se considere que quedarán afectados y que no tengan asignaciones de frecuencias en el servicio de radiodifusión por satélite para el canal de que se trate, pero en cuyo territorio el valor de la densidad de flujo de potencia exceda el límite estipulado como consecuencia de la modificación propuesta, o que tengan asignaciones cuya zona de servicio asociada no cubra la totalidad del territorio de la administración considerada, y en cuyo territorio fuera de la zona de servicio la densidad de flujo de potencia de la estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite sujeta a dicha modificación exceda el límite prescrito como resultado de la modificación propuesta.

4.2.4	No utilizado.

4.2.5	Se consideran afectados los servicios de una administración cuando se rebasan los límites indicados en el Anexo 1.

MOD	USA/12/195

4.2.6	Toda administración que proyecte introducir una modificación en el Plan para la Región 2 enviará a la Oficina la información pertinente enumerada en el Apéndice 4 no antes de ocho años pero preferiblemente por lo menos dos años antes de la fecha de puesta en servicio de la asignación. Toda modificación a ese Plan caducará si la asignación no se pusiera en servicio para esa fecha.

4.2.7	Si la información recibida por la Oficina con arreglo al § 4.2.6 se considera incompleta, la Oficina pedirá inmediatamente a la administración interesada cualquier precisión que necesite y la información no comunicada.

MOD	USA/12/196

4.2.8	La Oficina determinará, basándose en el Anexo 1, las administraciones cuyas asignaciones8 de frecuencia se consideren afectadas según lo establecido en el § 4.2.3 y el § 4.3.2bis. La Oficina publicará en una Sección especial de su Circular BR IFIC, la información completa recibida con arreglo al § 4.2.6, junto con los nombres de las administraciones afectadas, las redes del servicio fijo por satélite correspondientes, las asignaciones del servicio de radiodifusión por satélite correspondientes y las estaciones terrenales, según el caso. La Oficina transmitirá inmediatamente los resultados de sus cálculos a la administración que proyecte modificar el Plan para la Región 2.

4.2.9	La Oficina enviará un telegrama/fax a las administraciones que figuren en la Sección especial de la BR IFIC, señalando a su atención la publicación de esta información, y les remitirá el resultado de sus cálculos.

4.2.10	Toda administración que estime que debe figurar en la lista de los administraciones cuyos servicios se consideren afectados podrá solicitar a la Oficina su inclusión en dicha lista, indicando las razones técnicas pertinentes. La Oficina estudiará su solicitud de conformidad con el Anexo 1 y enviará una copia de la solicitud con una recomendación apropiada a la administración que proyecte modificar el Plan para la Región 2.

MOD	USA/12/197

4.2.11	Toda modificación de una asignación de frecuencia conforme al Plan para la Región 2 o toda inscripción en ese Plan de una nueva asignación de frecuencia que tenga por efecto rebasar los límites especificados en el Anexo 1, estará supeditada al acuerdo de todas las administraciones que se consideren afectadas con la regla del § 4.2.3.

4.2.12	Tanto la administración que busca el acuerdo como la administración con la que se desee llegar a un acuerdo podrá solicitar cuanta información adicional de carácter técnico considere necesaria. Se informará a la Oficina de tales solicitudes.

4.2.13	Las observaciones de las administraciones sobre la información publicada de acuerdo con lo dispuesto en el § 4.2.8 se remitirán a la administración que proyecta la modificación, directamente o por conducto de la Oficina, pero deberá informarse siempre a ésta de que se han formulado observaciones.

4.2.14	Se considerará que ha dado su acuerdo a la asignación prevista toda administración que no haya comunicado sus observaciones a la administración que busca el acuerdo directamente o por conducto de la Oficina, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la BR IFIC a que se hace referencia en el § 4.2.8. Sin embargo, este plazo podrá ampliarse en tres meses como máximo cuando una administración haya solicitado información suplementaria al amparo de lo dispuesto en el § 4.2.12 o la asistencia de la Oficina, de conformidad con el § 4.2.22. En este último caso, la Oficina informará a las administraciones interesadas de tal petición.

4.2.15	Cuando, al buscar el acuerdo, una administración tenga que modificar su proyecto inicial, aplicará nuevamente las disposiciones del § 4.2 y los procedimientos correspondientes con respecto a cualquier otra administración cuyos servicios puedan resultar afectados por los cambios introducidos en el proyecto inicial.

4.2.16	Si al expirar los plazos previstos en el § 4.2.14 no se hubiesen recibido observaciones o si se llegase a un acuerdo con las administraciones que hayan formulado observaciones y cuyo acuerdo es necesario, la administración que proyecte la modificación podrá seguir el procedimiento adecuado del Artículo 5 e informará de ello a la Oficina, indicándole las características definitivas de la asignación de frecuencia, así como el nombre de las administraciones con las que ha llegado a un acuerdo.

4.2.17	El acuerdo de las administraciones afectadas que establece el presente Artículo se podrá obtener también por un periodo determinado.

4.2.18	Cuando la modificación proyectada del Plan para la Región 2 afecte a países en desarrollo, las administraciones harán todo lo posible por llegar a una solución que conduzca a la expansión económica del sistema de radiodifusión por satélite de esos países.

4.2.19	La Oficina publicará en una Sección especial de su Circular BR IFIC las informaciones que reciba en virtud del § 4.2.16, indicando, en su caso, el nombre de las administraciones con las que se hayan aplicado con éxito las disposiciones del presente Artículo. La asignación de frecuencia tendrá el mismo estatuto jurídico que las que figuran en el Plan para la Región 2 y será considerada como asignación de frecuencia conforme a ese Plan.

4.2.20	Cuando la administración que proyecta modificar las características de una asignación de frecuencia o efectuar una nueva asignación de frecuencia reciba una respuesta negativa de una administración cuyo acuerdo haya solicitado, debería esforzarse por resolver el problema investigando todos los medios posibles para satisfacer sus necesidades. De no encontrarse una solución, la administración consultada procurará resolver las dificultades en la medida de lo posible y, si lo solicita la administración que busca el acuerdo, expondrá las razones técnicas del desacuerdo.

4.2.21	De no llegarse a un acuerdo, la Oficina efectuará los estudios que soliciten las administraciones interesadas, a las que informará del resultado de tales estudios y someterá las recomendaciones pertinentes para la solución del problema.

ADD	USA/12/198

4.2.21.A	Si, a pesar de la aplicación del § 4.2.20 y el § 4.2.21, sigue habiendo desacuerdo con las administraciones que se consideren afectadas conforme al § 4.2.3bis y la administración notificante insiste en que la asignación nueva o modificada propuesta se incluya en el Plan, la Oficina introducirá a la asignación en el Plan, indicando al mismo tiempo las administraciones cuyas asignaciones suscitaron el desacuerdo; no obstante, la inscripción en el Plan adquirirá carácter definitivo, únicamente si se informa a la Oficina de que la asignación nueva o modificada del Plan lleva en servicio, junto con la asignación que dio lugar al desacuerdo, al menos cuatro meses sin que se haya formulado queja alguna de interferencia perjudicial.

ADD	USA/12/199

4.2.21.B	Cuando se inscribe provisionalmente una asignación en el Plan de conformidad con el § 4.2.21.A, se considera que la administración responsable se ha comprometido a eliminar la interferencia perjudicial inmediatamente después de la notificación de dicha interferencia.

ADD	USA/12/200

4.2.21.C	En caso de que las asignaciones que suscitaron el desacuerdo no se pongan en servicio dentro del periodo especificado en el número 11.44 (para los servicios no planificados) se revisará en consecuencia la categoría de la asignación incluida en el Plan.

ADD	USA/12/201

4.2.21.D	En caso de que una asignación incluida en el Plan de conformidad con el § 4.2.21.A ocasione interferencia perjudicial a la asignación inscrita en el Registro que haya suscitado el desacuerdo, la administración que utilice la asignación de frecuencia incluida en el Plan con acuerdo al § 4.2.21.A procederá a eliminar inmediatamente la interferencia perjudicial, una vez que se le pida hacerlo.

4.2.22	Toda administración podrá en cualquier fase del procedimiento descrito, o antes de iniciar su aplicación, pedir asistencia a la Oficina.

4.2.23	La notificación de las asignaciones de frecuencia a la Oficina se regirá por las disposiciones pertinentes del Artículo 5.

## 4.2.24	Anulación de una asignación de frecuencia

Cuando una asignación de frecuencia conforme al Plan para la Región 2 ya no es necesaria, sea o no a consecuencia de una modificación, la administración interesada notificará inmediatamente la anulación a la Oficina y ésta la publicará en una Sección especial de su Circular BR IFIC y eliminará la asignación del Plan para la Región 2.

## 4.2.25	Ejemplar de referencia del Plan para la Región 2

4.2.25.1	La Oficina mantendrá al día un ejemplar de referencia del Plan para la Región 2, incluida la indicación de los márgenes de protección globales equivalentes de cada asignación, teniendo en cuenta la aplicación del procedimiento especificado en el presente Artículo. Este ejemplar de referencia contendrá los márgenes de protección globales equivalentes derivados del Plan formulado por la Conferencia de 1983 y los derivados de todas las modificaciones del Plan como resultado del cumplimiento satisfactorio del procedimiento de modificación descrito en este Artículo.

4.2.25.2	El Secretario General publicará una versión actualizada del Plan para la Región 2 cuando las circunstancias lo justifiquen.

APÉNDICE  30A  (CMR-2000)

Disposiciones y Planes asociados y Listas1 para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (11,7-12,5 GHz en la Región 1,
12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz en la Región 3) en
las bandas de frecuencias 14,5-14,8 GHz2 y 17,3-18,1 GHz en las
              Regiones 1 y 3, y 17,3-17,8 GHz en la Región 2     (CMR-2000)

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 3

## 4.1	Disposiciones aplicables a las Regiones 1 y 3

4.1.1	Una administración que proponga incluir una asignación nueva o modificada en las Listas para los enlaces de conexión solicitará el acuerdo de las administraciones cuyos servicios se considera que quedarán afectados, esto es las administraciones4:

a)	de las Regiones 1 y 3 que tengan, en el Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, una asignación de frecuencia a un enlace de conexión del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) con una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite, con la anchura de banda necesaria, cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

b)	de las Regiones 1 y 3 que tengan una asignación de frecuencia a un enlace de conexión incluida en las Listas para los enlaces de conexión o con respecto a la cual la Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido la información del Apéndice 4 de conformidad con lo dispuesto en el § 4.1.3 y cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

c)	de la Región 2 que tengan una asignación de frecuencia a un enlace de conexión del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), conforme al Plan para los enlaces de conexión en la Región 2, o con respecto a la cual la Oficina haya recibido las modificaciones propuestas al Plan de conformidad con lo dispuesto en el § 4.2.6, con una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite con la anchura de banda necesaria, cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

d)	de la Región 2 que tengan una asignación de frecuencia a un enlace de conexión del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la banda 17,8-18,1 GHz a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite con la anchura de banda necesaria, cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta, que esté inscrita en el Registro o que haya sido o esté siendo coordinada según las disposiciones del número 9.7 o del § 7.1 del Artículo 7.

4.1.2	Los servicios de una administración se consideran afectados cuando se rebasan los límites indicados en el Anexo 1.

4.1.3	Una administración que proyecte incluir una asignación nueva o modificada en las Listas para los enlaces de conexión enviará a la Oficina la información indicada en el Apéndice 4 no antes de ocho años pero preferiblemente al menos dos años antes de la fecha en que se la pondrá en servicio. Una asignación de las Listas para los enlaces de conexión caducará si no se pone en servicio en esa fecha.5

4.1.4	Si la información que recibe la Oficina con arreglo al § 4.1.3 se considera incompleta, la Oficina pedirá inmediatamente a la administración concernida cualquier precisión que necesite y la información no comunicada.

4.1.5	La Oficina determinará, basándose en el Anexo 1, cuáles son las administraciones cuyas asignaciones de frecuencia se consideran afectadas. La Oficina publicará6, en una Sección especial de su Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (BR IFIC), la información completa recibida con arreglo al § 4.1.3, junto con los nombres de las administraciones afectadas, las redes del servicio fijo por satélite correspondientes y los enlaces de conexión correspondientes a las asignaciones del servicio de radiodifusión por satélite, según el caso. La Oficina transmitirá inmediatamente los resultados de sus cálculos a la administración que propone la asignación.

4.1.6	La Oficina enviará un telegrama/fax a las administraciones indicadas en la Sección especial de la BR IFIC, en el que señalará a su atención la información que contiene y les comunicará los resultados de sus cálculos.

4.1.7	Una administración que considere que debería haber sido incluida en la publicación citada en el § 4.1.5 solicitará, en un plazo de cuatro meses contado a partir de la fecha de publicación de la BR IFIC correspondiente y dando los motivos técnicos para proceder de este modo, que se incluya su nombre en la publicación. La Oficina estudiará esta información basándose en el Anexo 1 e informará a las dos administraciones acerca de sus conclusiones. En caso de que la Oficina acepte la solicitud de la administración, publicará un addéndum a la publicación de conformidad con lo señalado en el § 4.1.5.

ADD	USA/12/202

4.1.7bis	La inclusión en la Lista de una asignación de frecuencias modificada o nueva que lleve a exceder los límites especificados en el Anexo 1, quedará sujeta al acuerdo de las administraciones afectadas.

4.1.8	La administración que busca el acuerdo o la administración con la que se busca el acuerdo puede solicitar cuanta información adicional de carácter técnico considere necesaria. Las administraciones informarán a la Oficina de tales solicitudes.

4.1.9	Las observaciones de las administraciones sobre la información publicada de acuerdo con lo dispuesto en el § 4.1.5 se remitirán a la administración que proyecta la modificación, directamente o por conducto de la Oficina, pero deberá informarse siempre a ésta de que se han formulado observaciones.

4.1.10	Se considerará que una administración que no comunique sus observaciones a la administración que busca el acuerdo, directamente o por conducto de la Oficina, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la BR IFIC a que se hace referencia en el § 4.1.5 acepta la asignación propuesta. Este plazo podrá ampliarse:

–	tres meses más en el caso de una administración que haya solicitado información adicional en virtud del § 4.1.8; o

–	tres meses más en el caso de una administración que haya solicitado la asistencia de la Oficina en virtud del § 4.1.21, a partir de la fecha en la que la Oficina haya comunicado el resultado de sus acciones.

4.1.11	Cuando, al buscar el acuerdo, una administración modifique su propuesta inicial, aplicará nuevamente las disposiciones del § 4.1 y los procedimientos correspondientes con respecto a cualquier otra administración cuyos servicios puedan resultar afectados por los cambios introducidos en la propuesta inicial.

4.1.12	Si al expirar los plazos previstos en el § 4.1.10 no se reciben observaciones, o se llega a un acuerdo con las administraciones que ya han formulado observaciones y cuyo acuerdo es necesario, la administración que propone la asignación nueva o modificada podrá seguir el procedimiento adecuado del Artículo 5 e informará a la Oficina, indicándole las características definitivas de la asignación de frecuencia, así como el nombre de las administraciones con las que ha llegado a un acuerdo.

4.1.13	El acuerdo de las administraciones afectadas se puede obtener también, con arreglo al presente Artículo, por un periodo determinado.

4.1.14	Cuando la asignación propuesta afecte a países en desarrollo, las administraciones harán todo lo posible por llegar a una solución que favorezca el desarrollo económico de los sistemas de radiodifusión por satélite de esos países.

4.1.15	La Oficina publicará en una Sección especial de la BR IFIC la información que reciba en virtud del § 4.1.12 junto con el nombre de las administraciones con las que se hayan aplicado con éxito las disposiciones del presente Artículo. La asignación de frecuencia de que se trata se incluirá en las Listas para los enlaces de conexión.

4.1.16	En caso de desacuerdo de una administración cuyo acuerdo se haya buscado, la administración solicitante tratará en primer lugar de resolver el problema estudiando todos los medios posibles de ajustarse a sus exigencias. Si el problema no puede resolverse por esos medios, la administración cuyo acuerdo se haya buscado debería tratar de superar las dificultades en la medida de lo posible e indicará los motivos técnicos de cualquier desacuerdo si la administración que busca el acuerdo así se lo solicita.

4.1.17	De no llegarse a un acuerdo entre las administraciones interesadas, la Oficina efectuará los estudios que solicite cualquiera de ellas, les informará del resultado de tales estudios y les someterá las recomendaciones que pueda proponerles para la solución del problema.

SUP	USA/12/203

4.1.18

SUP	USA/12/204

4.1.18bis

SUP	USA/12/205

4.1.19

SUP	USA/12/206

4.1.20

4.1.21	Toda administración podrá, en cualquier fase del procedimiento descrito o antes de iniciar su aplicación, pedir asistencia a la Oficina.

4.1.22	La notificación de las asignaciones de frecuencia a la Oficina se regirá por las disposiciones pertinentes del Artículo 5.

4.1.23	Cuando una asignación de frecuencia incluida en las Listas para los enlaces de conexión deje de ser necesaria, la administración interesada notificará inmediatamente esa circunstancia a la Oficina, y ésta publicará la información en una Sección especial de la BR IFIC y eliminará la asignación de las Listas para los enlaces de conexión.

4.1.24	Ninguna asignación de las Listas para los enlaces de conexión tendrá un periodo de funcionamiento que supere los 15 años, a partir de la fecha de puesta en servicio, o del 2 de junio de 2000, si esta fecha es posterior. A petición de la administración responsable, recibida por la Oficina por lo menos tres años antes de la expiración de este periodo, dicho periodo podrá prorrogarse hasta 15 años como máximo, a condición de que todas las características de la asignación permanezcan invariables.

4.1.25	Cuando una administración que ya tenga incluida en las Listas para los enlaces de conexión dos asignaciones (sin incluir los sistemas notificados en nombre de un grupo de administraciones designadas e incluidos en las Listas para los enlaces de conexión por la CMR-2000) en el mismo canal y con cobertura en la misma zona de servicio proponga que se incluya en las Listas para los enlaces de conexión una nueva asignación en el mismo canal en esta zona de servicio, aplicará el siguiente procedimiento respecto de otra administración que no tenga ninguna asignación en las Listas para los enlaces de conexión en el mismo canal y que proponga incluir en las Listas para los enlaces de conexión una nueva asignación:

a)	si se requiere el acuerdo de la primera administración tras la aplicación del § 4.1 por la segunda administración, a fin de proteger la nueva asignación propuesta por la primera administración con relación a las interferencias causadas por la asignación propuesta por la segunda administración, ambas administraciones harán todo lo posible para resolver las dificultades, mediante ajustes mutuamente aceptables a sus redes;

b)	en caso de que el desacuerdo subsista, y si la primera administración no ha comunicado a la Oficina la información especificada en el Anexo 2 de la Resolución 49 (Rev.CMR-2000), se considerará que esta administración ha dado su acuerdo para la inclusión en las Listas para los enlaces de conexión de la asignación de la segunda administración.

4.1.26	La administración de un nuevo Estado Miembro de la UIT podrá aplicar este procedimiento para incluir nuevas asignaciones en las Listas para los enlaces de conexión. Al concluir el procedimiento, se podrá pedir a la siguiente conferencia mundial de radiocomunicaciones que examine, entre las asignaciones incluidas en las Listas para los enlaces de conexión tras la finalización satisfactoria de este procedimiento, la inclusión en el Plan para los enlaces de conexión en los Regiones 1 y 3 de 10 canales como máximo (para la Región 1) y de 12 canales como máximo (para la Región 3) en el territorio nacional del nuevo Estado Miembro.

4.1.27	Cuando una administración haya aplicado con éxito este procedimiento y haya obtenido todos los acuerdos7 necesarios para incluir en las Listas para los enlaces de conexión asignaciones correspondientes a su territorio nacional en una posición orbital y/o canales diferentes de los que figuran en el Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 de dicho país, dicha administración podrá solicitar de la siguiente conferencia mundial de radiocomunicaciones que considere la inclusión en este Plan de hasta diez de estas asignaciones (para la Región 1) y doce (para la Región 3), en sustitución de sus asignaciones en el Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3.

4.1.28	La Oficina publicará periódicamente una versión actualizada de las Listas para los enlaces de conexión.

4.1.29	Las asignaciones nuevas o modificadas de las Listas para los enlaces de conexión se limitarán al uso de la modulación digital.

_______________

# Footnotes

6	En el caso de las asignaciones en las que se utiliza modulación analógica, la intención de no utilizar la dispersión de energía de conformidad con el § 3.18 del Anexo 5 se considerará como una modificación y, por tanto, serán aplicables las disposiciones pertinentes del presente Artículo.

7	O de conformidad con la Resolución 33 (Rev.CMR-97) en el caso de las asignaciones para las cuales la Oficina haya recibido la API o la solicitud de coordinación antes del 1 de enero de 1999.

8	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni por las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, a más tardar 60 días antes de la fecha de vencimiento para el pago, si el pago no se hubiera recibido hasta ese momento. Esta disposición se identificó en respuesta a la Resolución 88 (Minneápolis, 1998) de la Conferencia de Plenipotenciarios y entrará en vigor en la fecha que determine la próxima Conferencia de Plenipotenciarios.

8 	Habrá que procurar obtener a cuerdo con las administraciones que cuenta con asignación de frecuencias en las bandas 17,7-17,8 GHz para una estación terrenal o una estación terrena del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra), de conformidad con los números 9.17 o 9.17A, respectivamente.

9 	Habrá que procurar obtener acuerdos de conformidad con el número 9.19 con las administraciones que dispongan de una asignación de frecuencia en la banda 17,3-17,8 GHz para una estación terrena del servicio de radiodifusión por satélite.

10 	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni por las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante a más tardar 60 días antes de la fecha de vencimiento para el pago, si el pago no se hubiera recibido hasta ese momento. Esta disposición se identificó en respuesta a la Resolución 88 (Minneápolis, 1998) de la Conferencia de Plenipotenciarios y entrará en vigor en la fecha que determine la próxima Conferencia de Plenipotenciarios.

2	Se aplican las disposiciones de la Resolución 49 (Rev.CMR-2000).

3	Se aplican las disposiciones de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000).

4	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni por las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, a más tardar 60 días antes de la fecha de vencimiento para el pago, si el pago no se hubiera recibido hasta ese momento. Esta disposición se identificó en respuesta a la Resolución 88 (Minneápolis, 1998) de la Conferencia de Plenipotenciarios y entrará en vigor en la fecha que determine la próxima Conferencia de Plenipotenciarios.

5	En este caso no se aplica la disposición del § 4.1.18.

6	En el caso de las asignaciones en las que se utiliza modulación analógica, la intención de no utilizar la dispersión de energía de conformidad con el § 3.18 del Anexo 5 se considerará como una modificación y, por tanto, serán aplicables las disposiciones pertinentes del presente Artículo.

7	O de conformidad con la Resolución 33 (Rev.CMR-97) en el caso de las asignaciones para las cuales la Oficina haya recibido la API o la solicitud de coordinación antes del 1 de enero de 1999.

8	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni por las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, a más tardar 60 días antes de la fecha de vencimiento para el pago, si el pago no se hubiera recibido hasta ese momento. Esta disposición se identificó en respuesta a la Resolución 88 (Minneápolis, 1998) de la Conferencia de Plenipotenciarios y entrará en vigor en la fecha que determine la próxima Conferencia de Plenipotenciarios.

4 	El acuerdo con las administraciones que tienen una asignación de frecuencia a una estación terrenal en las bandas 14,5-14,8 GHz o 17,7-18,1 GHz, o una asignación de frecuencia a una estación terrena al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la banda 17,7-18,1 GHz o una asignación de frecuencia al servicio de radiodifusión por satélite en la banda 17,3-17,8 GHz se buscará respectivamente con arreglo a los números 9.17, 9.17A o 9.19.

5 	Se aplican las disposiciones de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000).

6 	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni por las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, a más tardar 60 días antes de la fecha de vencimiento para el pago, si el pago no se hubiera recibido hasta ese momento. Esta disposición se identificó en respuesta a la Resolución 88 (Minneápolis, 1998) de la Conferencia de Plenipotenciarios y entrará en vigor en la fecha que determine la próxima Conferencia de Plenipotenciarios.

7 	En este caso no se aplica el § 4.1.18.