| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 377-S |
|  |  |  | 1 de julio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |
|  | SESIÓN PLENARIA |
| Informe del Grupo ad hoc 6 de la Plenaria |
| RECOMENDACIÓN 66 Y PUNTOS 1.8.1 Y 1.8.2 DEL ORDEN DEL DÍA |

El Grupo ad hoc 6 de la Plenaria se ha reunido el 1 de julio por la tarde para discutir las modificaciones que es necesario introducir en la Recomendación 66 (Rev.CMR-2000) con respecto a las posibles medidas que se adoptarán en esta Conferencia sobre los puntos 1.8.1 y 1.8.2 del orden del día.

Se presenta una versión modificada de la Recomendación 66 que contempla el estado actual de los recomienda al UIT-R de la misma. Pueden suprimirse en la Recomendación las medidas imprevistas tachadas relativas al punto 1.8.1 del orden del día que figuran en los recomienda 1 a 4 y 7. Los recomienda 5 y 6 originales se han colocado entre corchetes debido a la incertidumbre de los resultados sobre el punto 1.8.2 del orden del día. Si los resultados finales a los que se llegue en la Conferencia sobre el punto 1.8.2 requieren nuevas medidas en la CMR-07, se apoya en general la supresión de los dos recomienda indicados. Por último, el anterior recomienda 8 representaría un punto del orden del día más amplio para [la CMR-07] que podrá eliminarse como consecuencia de la supresión de los recomienda 5 y 6. Los considerando y observando de la Recomendación 66 no han sido examinados en detalle y se colocan entre corchetes en espera de los resultados sobre el punto 1.8.2 del orden del día. En el texto también se han eliminado todas las referencias con respecto a los servicios de seguridad.

Cabría concluir que, si entre las medidas que se adopten en definitiva sobre el punto 1.8.2 del orden del día figuran nuevas medidas en la CMR-07 para el SETS y el RAS, la Recomendación 66 puede suprimirse íntegramente. De lo contrario, será necesario reanudar el examen sobre esta Recomendación.

Willem A. Baan
				Presidente del Grupo ad hoc 6 de la Plenaria, Casillero 315

MOD

RECOMENDACIÓN  66  (Rev.CMR-03)

Estudios de los niveles máximos permitidos de 
las emisiones no deseadas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

[a)	que en el Apéndice 3 se especifican los máximos niveles permitidos de las emisiones no esenciales, expresados en términos del nivel de potencia media de todo componente no esencial suministrado por un transmisor a la línea de alimentación de la antena;

b)	que la principal finalidad del Apéndice 3 es determinar los máximos niveles permitidos de las emisiones no esenciales que, pudiendo ser alcanzados, ofrezcan protección contra la interferencia perjudicial;

c)	que niveles demasiado elevados de emisiones no deseadas pueden dar lugar a interferencia perjudicial;

d)	que, aunque las emisiones fuera de banda pueden dar lugar también a interferencia perjudicial, el Reglamento de Radiocomunicaciones no incluye límites generales para estas emisiones;

e)	que si bien el Apéndice 3 se refiere generalmente a la potencia media del transmisor y de las emisiones no esenciales, también considera una diversidad de emisiones en que sería difícil interpretar el término «potencia media», así como su medición, particularmente en los casos de sistemas de banda ancha de modulación digital, modulación por impulsos y transmisores de banda estrecha de gran potencia;

f)	que las emisiones no deseadas procedentes de los transmisores de las estaciones espaciales pueden causar interferencia perjudicial, especialmente en lo que respecta a las emisiones de los amplificadores de banda ancha que no pueden ajustarse después del lanzamiento;

g)	que las emisiones no deseadas pueden causar interferencia perjudicial a los servicios de radioastronomía y espaciales que utilizan sensores pasivos;

h)	que por razones técnicas o de explotación, pueden ser necesarios límites de las emisiones no esenciales más estrictos que los límites generales del Apéndice 3 para proteger a servicios específicos tales como los pasivos en determinadas bandas o situaciones;

i)	que la modulación digital de banda ancha puede causar emisiones no deseadas en frecuencias muy separadas de la frecuencia de la portadora,

observando

a)	que, en muchos casos, a los servicios pasivos se les han atribuido frecuencias adyacentes o próximas a las de los servicios que emplean transmisores de gran potencia;

b)	que algunas administraciones han adoptado límites más estrictos para las emisiones no esenciales que los especificados en el Apéndice 3;

c)	que por ahora y en respuesta al resuelve 2.3.2 de la Resolución 722 (CMR-97) el UIT-R ha decidido recomendar que no se incluyan límites generales para las emisiones fuera de banda en el Reglamento de Radiocomunicaciones,]

recomienda al UIT-R

[1	que estudie las bandas de frecuencias y los casos en los cuales, por razones técnicas u operacionales, se pueden necesitar límites más estrictos para las emisiones no esenciales que los límites generales consignados en el Apéndice 3, para proteger a los servicios pasivos tales como el de radioastronomía, y las consecuencias de la aplicación o falta de aplicación de esos límites sobre todos los servicios interesados;]

[2	que estudie las bandas de frecuencias y los casos en los cuales, por razones técnicas u operacionales, se pueden necesitar límites de las emisiones fuera de banda para proteger a los servicios pasivos tales como el de radioastronomía, y el impacto de la aplicación o falta de aplicación de esos límites sobre todos los servicios interesados;]

[3	que comunique los resultados de los estudios en la [próxima] conferencia mundial de radiocomunicaciones competentes [en la CMR-07].]

____________