| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 386-F |
|  |  |  | 2 juillet 2003 |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |
| R8 | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| huitième série de textes soumis par la commission de rédaction à la séance plénière |
| Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième lecture: |

article  5

Attribution des bandes de fréquences

Annexe: 49 pages

article  5

Attribution des bandes de fréquences

MOD           COM4/272/2            (B5/290/20)            (R8/386/1)

5.56	Les stations des services auxquels sont attribuées les bandes 14-19,95 kHz et 20,05-70 kHz et, de plus, en Région 1, les bandes 72-84 kHz et 86-90 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des signaux horaires. Ces stations sont protégées contre les brouillages préjudiciables. Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakhstan, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, Rép. tchèque, Fédération de Russie, Tadjikistan et Turkménistan, les fréquences 25 kHz et 50 kHz seront utilisées à cette fin dans les mêmes conditions.     (CMR-03)

MOD           COM5/152/3            (B2/190/3)            (R8/386/2)

148-223 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 148-149,9 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 | 148-149,9 FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 |
| 5.218 5.219 MOD 5.221 | 5.218 5.219 MOD 5.221 |

MOD           COM4/272/3            (B5/290/21)            (R8/386/3)

5.68	Attribution de remplacement:  dans les pays suivants: Angola, Burundi, Congo, Malawi, Rép. dém. du Congo, Rwanda et Sudafricaine (Rép.), la bande 160-200 kHz est attribuée au service fixe à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/4            (B5/290/22)            (R8/386/4)

5.70	Attribution de remplacement:  dans les pays suivants: Angola, Botswana, Burundi, Cameroun, Centrafricaine (Rép.), Congo, Ethiopie, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Oman, Rép. dém. du Congo, Rwanda, Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Tanzanie, Tchad, Zambie et Zimbabwe, la bande 200-283,5 kHz est attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/5            (B5/290/23)            (R8/386/5)

5.87	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Sudafricaine (Rép.), Swaziland et Zimbabwe, la bande 526,5-535 kHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre secondaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/6            (B5/290/24)            (R8/386/6)

5.96	Dans les pays suivants:  Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malte, Moldova, Norvège, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, Rép. tchèque, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les administrations peuvent attribuer jusqu'à 200 kHz à leur service d'amateur dans les bandes 1 715-1 800 kHz et 1 850-2 000 kHz. Cependant, en procédant à ces attributions dans ces bandes, elles doivent, après consultation préalable des administrations des pays voisins, prendre les mesures éventuellement nécessaires pour empêcher que leur service d'amateur cause des brouillages préjudiciables aux services fixe et mobile des autres pays. La puissance moyenne de toute station d'amateur ne doit pas dépasser 10 W.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/7            (B5/290/25)            (R8/386/7)

5.98	Attribution de remplacement:  dans les pays suivants: Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Cameroun, Congo, Danemark, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Géorgie, Grèce, Italie, Kazakhstan, Liban, Lituanie, Moldova, République arabe syrienne, Kirghizistan, Fédération de Russie, Somalie, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan, Turquie et Ukraine, la bande 1 810-1 830 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/8            (B5/290/26)            (R8/386/8)

5.99	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Ouzbékistan, Slovaquie, Roumanie, Slovénie, Tchad, Togo et Serbie-et-Monténégro, la bande 1 810-1 830 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/9            (B5/290/27)            (R8/386/9)

5.107	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Erythrée, Ethiopie, Iraq, Lesotho, Jamahiriya arabe libyenne, Somalie et  Swaziland, la bande 2 160-2 170 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre primaire. Les stations de ces services ne doivent pas utiliser une puissance moyenne dépassant 50 W.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/10            (B5/290/28)            (R8/386/10)

5.112	Attribution de remplacement:  dans les pays suivants: Bosnie-Herzégovine, Danemark, Malte, Sri Lanka et Serbie-et-Monténégro, la bande 2 194-2 300 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/11            (B5/290/29)            (R8/386/11)

5.114	Attribution de remplacement:  dans les pays suivants: Bosnie-Herzégovine, Danemark, Iraq, Malte et Serbie-et-Monténégro, la bande 2 502-2 625 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/12            (B5/290/30)            (R8/386/12)

5.117	Attribution de remplacement:  dans les pays suivants: Bosnie-Herzégovine, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte, Libéria, Malte, Sri Lanka, Togo et Serbie-et-Monténégro, la bande 3 155-3 200 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/13            (B5/290/31)            (R8/386/13)

5.118	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Etats-Unis, Mexique, Pérou et Uruguay, la bande 3 230-3 400 kHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre secondaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/14            (B5/290/32)            (R8/386/14)

5.140	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Angola, Iraq, Kenya, Rwanda, Somalie et Togo, la bande 7 000-7 050 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/15            (B5/290/33)            (R8/386/15)

5.152	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Chine, Côte d'Ivoire, Géorgie, Iran (République islamique d'), Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Fédération de Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 14 250-14 350 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. La puissance rayonnée des stations du service fixe ne doit pas dépasser 24 dBW.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/16            (B5/290/34)            (R8/386/16)

5.154	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Fédération de Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 18 068-18 168 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire pour utilisation à l'intérieur de leurs frontières avec une puissance en crête ne dépassant pas 1 kW.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/17            (B5/290/35)            (R8/386/17)

5.155	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakhstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, Rép. tchèque, Fédération de Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 21 850-21 870 kHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (R) à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/18            (B5/290/36)            (R8/386/18)

5.163	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, Rép. tchèque, Fédération de Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 47-48,5 MHz et 56,5-58 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe et au service mobile terrestre à titre secondaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/339/2            (B11/347/134)            (R8/386/19)

5.164	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Côte d'Ivoire, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Monaco, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République arabe syrienne, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie et Serbie-et-Monténégro, la bande 47-68 MHz, en Roumanie la bande 47-58 MHz, en Sudafricaine (Rép.), la bande 47-50 MHz, en Rép. tchèque, la bande 66-68 MHz, sont, de plus, attribuées au service mobile terrestre à titre primaire. Toutefois, les stations du service mobile terrestre des pays mentionnés pour chaque bande indiquée dans le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres que ceux mentionnés pour cette même bande, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/19            (B5/290/37)            (R8/386/20)

5.174	Attribution de remplacement:  dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie et Roumanie, la bande 68-73 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire et utilisée conformément aux dispositions des Actes finals de la Conférence régionale spéciale (Genève, 1960).     (CMR-03)

MOD           COM4/272/20            (B5/290/38)            (R8/386/21)

5.177	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakhstan, Lettonie, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Fédération de Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 73-74 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/21            (B5/290/39)            (R8/386/22)

5.179	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Chine, Géorgie, Kazakhstan, Lituanie, Moldova, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, Fédération de Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 74,6-74,8 MHz et 75,2-75,4 MHz sont, de plus, attribuées au service de radionavigation aéronautique à titre primaire, uniquement pour les émetteurs au sol.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/22            (B5/290/40)            (R8/386/23)

5.181	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants:  Egypte, Israël et République arabe syrienne, la bande 74,8-75,2 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Afin d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés aux stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du service mobile ne doivent pas être introduites dans la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une administration quelconque susceptible d'être identifiée en application de la procédure prévue au titre du numéro 9.21.     (CMR-03)

MOD           COM5/263/1            (B5/290/5)            (R8/386/24)

75,2-137,175 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 108-117,975 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.197 ADD 5.BA03 |

ADD           COM5/263/2            (B5/290/6)            (R8/386/25)

5.BA03	La bande 108-117,975 MHz peut, de plus, être utilisée par le service mobile aéronautique (R) à titre primaire, limité aux systèmes qui transmettent des informations de navigation pour la surveillance et la navigation aérienne, conformément aux normes reconnues de l'aviation internationale. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution [COM5/2] (CMR-03) et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation aéronautique qui fonctionnent conformément aux normes aéronautiques internationales, ni demander à être protégée vis-à-vis de ces stations.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/23            (B5/290/41)            (R8/386/26)

5.203B	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Oman et République arabe syrienne, la bande 136-137 MHz est, de plus, attribuée à titre secondaire aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, jusqu'au 1er janvier 2005.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/24            (B5/290/42)            (R8/386/27)

5.204	Catégorie de service différente:  dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Brunéi Darussalam, Chine, Cuba, Emirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Malaisie, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Singapour, Thaïlande, Yémen et Serbie-et-Monténégro, l'attribution de la bande 137-138 MHz aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), est à titre primaire (voir le numéro 5.33).     (CMR-03)

MOD           COM4/272/25            (B5/290/43)            (R8/386/28)

5.210	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: France, Italie, Rép. tchèque et Royaume-Uni, les bandes 138-143,6 MHz et 143,65-144 MHz sont, de plus, attribuées au service de recherche spatiale (espace vers Terre) à titre secondaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/26            (B5/290/44)            (R8/386/29)

5.212	Attribution de remplacement:  dans les pays suivants: Angola, Botswana, Burundi, Cameroun, Centrafricaine (Rép.), Congo, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Iraq, Jordanie, Lesotho, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Malawi, Mozambique, Namibie, Oman, Ouganda, Rép. dém. du Congo, Rwanda, Sierra Leone, Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe, la bande 138-144 MHz est attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM5/152/4            (B2/190/4)            (R8/386/30)

5.221	Les stations du service mobile par satellite dans la bande 148-149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Chine, Chypre, Congo, Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Inde, Iran (République islamique d'), Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Moldova, Mongolie, Mozambique, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Slovaquie, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Sénégal, Serbie-et-Monténégro, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Sri Lanka, Sudafricaine (Rép.), Suède, Suisse, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Viet Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/28            (B5/290/46)            (R8/386/31)

5.237	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Congo, Erythrée, Ethiopie, Gambie, Guinée, Jamahiriya arabe libyenne, Malawi, Mali, Sierra Leone, Somalie, Tchad et Zimbabwe, la bande 174-223 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire.     (CMR-03)

MOD           COM5/263/4            (B5/290/8)            (R8/386/32)

220-335,4 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 235-267 FIXE MOBILE 5.111 5.199 5.252 MOD 5.254 5.256 ADD 5.BE03 |

ADD           COM5/263/5            (B5/290/9)            (R8/386/33)

5.BE03	Attribution additionnelle: en Chine, dans la Fédération de Russie, au Kazakhstan et en Ukraine, la bande 258-261 MHz est, de plus, attribuée aux services de recherche spatiale (Terre vers espace) et d'exploitation spatiale (Terre vers espace) à titre primaire. Les stations du service de recherche spatiale (Terre vers espace) et du service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) ne doivent ni causer de brouillage préjudiciable aux systèmes du service mobile et du service mobile par satellite fonctionnant dans cette bande, ni demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis de ces systèmes, ni limiter leur utilisation et leur développement. Les stations du service de recherche spatiale (Terre vers espace) et du service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) ne doivent pas limiter le développement futur des systèmes du service fixe d'autres pays.     (CMR-03)

MOD	                                                                   (R8/386/34)

5.254	Les bandes 235-322 MHz et 335,4-399,9 MHz peuvent être utilisées par le service mobile par satellite, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 et sous réserve que les stations de ce service ne causent pas de brouillage préjudiciable aux stations des autres services existants ou en projet et fonctionnant conformément au Tableau, sauf en ce qui concerne l'attribution additionnelle faisant l'objet du numéro 5.BE03.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/29            (B5/290/47)            (R8/386/35)

5.262	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Géorgie, Hongrie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Libéria, Malaisie, Moldova, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Roumanie, Fédération de Russie, Singapour, Somalie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Serbie-et-Monténégro, la bande 400,05-401 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM5/263/10            (B5/290/14)            (R8/386/36)

410-470 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 430-432 AMATEUR RADIOLOCALISATION | 430-432 RADIOLOCALISATION Amateur |
| 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 |

MOD           COM5/263/11            (B5/290/15)            (R8/386/37)

| 432-438 AMATEUR RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite (active) ADD 5.5E03 | 432-438 RADIOLOCALISATION Amateur Exploration de la Terre par satellite (active) ADD 5.5E03 |
| --- | --- |
| 5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282 |

ADD           COM5/263/13            (B5/290/17)            (R8/386/38)

5.5E03	L'utilisation de cette bande par les détecteurs du service d'exploration de la Terre par satellite (active) doit être conforme à la Recommandation UIT-R SA.1260-1. En outre, le service d'exploration de la Terre par satellite (active) exploité dans la bande 432-438 MHz ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service de radionavigation aéronautique en Chine.

Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation du service d'exploration de la Terre par satellite (active) de fonctionner en tant que service secondaire, conformément aux numéros 5.29 et 5.30.     (CMR-03)

MOD           COM5/263/12            (B5/290/16)            (R8/386/39)

| 438-440 AMATEUR RADIOLOCALISATION | 438-440 RADIOLOCALISATION Amateur |
| --- | --- |
| 5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283 | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 |

MOD           COM4/272/30            (B5/290/48)            (R8/386/40)

5.271	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Inde, Lettonie, Lituanie, Kirghizistan et Turkménistan, la bande 420-460 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique (radioaltimètres) à titre secondaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/31            (B5/290/49)            (R8/386/41)

5.273	Catégorie de service différente:   en Jamahiriya arabe libyenne, dans les bandes 430-432 MHz et 438-440 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à titre secondaire (voir le numéro 5.32).     (CMR-03)

MOD           COM4/272/32            (B5/290/50)            (R8/386/42)

5.277	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cameroun, Congo, Djibouti, Géorgie, Hongrie, Israël, Kazakhstan, Mali, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, Rép. tchèque, Roumanie, Fédération de Russie, Rwanda, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, la bande 430-440 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/8            (B8/325/20)            (R8/386/43)

5.288	Dans les eaux territoriales des Etats-Unis et des Philippines, les fréquences à utiliser de préférence par les stations de communications de bord sont 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz et 457,600 MHz. Ces fréquences sont appariées respectivement avec les fréquences 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz et 467,825 MHz. Les caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux spécifications de la Recommandation UIT-R M.1174-1.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/33            (B5/290/51)            (R8/386/44)

5.294	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Burundi, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Israël, Kenya, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Malawi, République arabe syrienne, Soudan, Tchad et Yémen, la bande 470-582 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/34            (B5/290/52)            (R8/386/45)

5.296	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Côte d'Ivoire, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Lituanie, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République arabe syrienne, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Swaziland et Tunisie, la bande 470-790 MHz est, de plus, attribuée à titre secondaire au service mobile terrestre, pour des applications auxiliaires à la radiodiffusion. Les stations du service mobile terrestre des pays énumérés dans le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations existantes ou prévues fonctionnant conformément au Tableau dans les pays autres que ceux visés dans le présent renvoi.     (CMR-03)

MOD           COM4/314/9            (B8/325/21)            (R8/386/46)

5.311	Des fréquences comprises dans la bande 620-790 MHz peuvent être assignées à des stations de télévision à modulation de fréquence du service de radiodiffusion par satellite, sous réserve d'accord entre les administrations concernées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être affectés (voir les Résolutions 33 (Rév.CMR-03) et 507 (Rév.CMR-03)). De telles stations ne devront pas produire une puissance surfacique supérieure à –129 dB(W/m2) pour les angles d'arrivée inférieurs à 20° (voir la Recommandation 705) à l'intérieur des territoires des autres pays sans le consentement des administrations de ceux-ci. La Résolution [COM4/5] (CMR-03) s'applique.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/35            (B5/290/53)            (R8/386/47)

5.312	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, Rép. tchèque, Roumanie, Fédération de Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 645-862 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/36            (B5/290/54)            (R8/386/48)

5.316	Attribution additionnelle:  les bandes 790-830 MHz et 830-862 MHz dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Egypte, Finlande, Grèce, Israël, Jordanie, Kenya, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Jamahiriya arabe libyenne, Liechtenstein, Mali, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, République arabe syrienne, Suède, Suisse et Serbie-et-Monténégro et la bande 830-862 MHz en Espagne, en France, au Gabon et à Malte sont, de plus, attribuées au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations du service mobile des pays mentionnés pour chaque bande indiquée dans le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des services fonctionnant conformément au Tableau dans les pays autres que ceux mentionnés pour cette même bande ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/37            (B5/290/55)            (R8/386/49)

5.323	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Hongrie, Kazakhstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, Rép. tchèque, Roumanie, Fédération de Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 862-960 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire. Cette utilisation est subordonnée à l'obtention de l'accord des administrations concernées en vertu du numéro 9.21 et limitée aux radiobalises au sol en service le 27 octobre 1997 jusqu'à la fin de leur vie utile.     (CMR-03)

MOD           COM5/277/2            (B6/306/5)            (R8/386/50)

890-1 300 MHz

1 240-1 300 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) MOD 5.329 5.329A RECHERCHE SPATIALE (active) Amateur ADD 5.282 5.330 MOD 5.331 5.332 5.335 ADD 5.335A

MOD           COM5/277/4            (B6/306/7)            (R8/386/51)

5.329	La bande 1 215-1 300 MHz peut être utilisée par le service de radionavigation par satellite, sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service de radionavigation et de ne pas demander à être protégé vis-à-vis de ce service autorisé au titre du numéro 5.331. Par ailleurs, la bande 1 215-1 300 MHz peut être utilisée par le service de radionavigation par satellite sous réserve qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radiolocalisation et que les dispositions du numéro 5.43 ne s'appliquent pas. La Résolution[COM5/5] (CMR-03) s'applique.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/38            (B5/290/56)            (R8/386/52)

5.330	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, Chine, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guyana, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Mozambique, Népal, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Tchad, Togo et Yémen, la bande 1 215-1 300 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM5/277/5            (B6/306/8)            (R8/386/53)

5.331	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chine, Corée (Rép. de), Croatie, Danemark, Emirats arabes unis, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Guinée, Guinée équatoriale, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Irlande, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Lesotho, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mauritanie, Nigéria, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, Sudafricaine (Rép.), République arabe syrienne, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Viet Nam et Serbie-et-Monténégro, la bande 1 215-1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. Au Canada et aux Etats-Unis, la bande 1 240-1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation, dont l'utilisation est limitée au service de radionavigation aéronautique.     (CMR-03)

MOD           COM5/277/6            (B6/306/9)            (R8/386/54)

5.334	Attribution additionnelle:  au Canada et aux Etats-Unis, la bande 1 350-1 370 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM5/277/3            (B6/306/6)            (R8/386/55)

1 300-1 350 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |

MOD           COM5/312/1            (B10/345/1)            (R8/386/56)

1 350-1 525 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 350-1 400 FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION | 1 350-1 400 RADIOLOCALISATION |
| 5.149 5.338 5.339 ADD 5.BB05 | 5.149 5.334 5.339 ADD 5.BB05 |

ADD           COM5/312/3            (B10/345/3)            (R8/386/57)

5.BB05	Attribution additionnelle:  la bande 1 390-1 392 MHz est, de plus, attribuée à titre secondaire au service fixe par satellite (Terre vers espace) et la bande 1 430-1 432 MHz est, de plus, attribuée à titre secondaire au service fixe par satellite (espace vers Terre). L'utilisation de ces attributions est limitée aux liaisons de connexion des réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite ayant des liaisons de service au-dessous de 1 GHz et la Résolution [COM5/14] (CMR-03) s'applique.     (CMR-03)

MOD           COM5/312/2            (B10/345/2)            (R8/386/58)

| 1 429-1 452 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 429-1 452 FIXE MOBILE 5.343 |
| --- | --- |
| 5.341 5.342 ADD 5.BB05 | 5.341 ADD 5.BB05 |

MOD           COM5/305/12            (B7/324/23)            (R8/386/59)

1 350-1 525 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 492-1 518 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 492-1 518 FIXE MOBILE 5.343 | 1 492-1 518 FIXE MOBILE |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |
| 1 518-1 525 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.348 MOD 5.348A ADD 5.BB06 ADD 5.BB12 | 1 518-1 525 FIXE MOBILE 5.343 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.348 MOD 5.348A ADD 5.BB06 ADD 5.BB12 | 1 518-1 525 FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.348 MOD 5.348A ADD 5.BB06 ADD 5.BB12 |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

ADD           COM5/305/14            (B7/324/25)            (R8/386/60)

5.BB12	Dans la bande 1 518-1 525 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations de télémesure mobile aéronautique du service mobile situées sur le territoire des Etats-Unis (voir les numéros 5.343 et 5.344) et dans les pays visés au numéro 5.342. Le numéro 5.43A ne s'applique pas.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/40            (B5/290/58)            (R8/386/61)

5.338	En Azerbaïdjan, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, Rép. tchèque, Roumanie et Turkménistan, les installations existantes du service de radionavigation peuvent continuer à fonctionner dans la bande 1 350-1 400 MHz.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/41            (B5/290/59)            (R8/386/62)

5.340	Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes:

1 400-1 427 MHz,

2 690-2 700 MHz,	à l'exception de celles prévues au numéro 5.422,

10,68-10,7 GHz,	à l'exception de celles prévues au numéro 5.483,

15,35-15,4 GHz,	à l'exception de celles prévues au numéro 5.511,

23,6-24, GHz,

31,3-31,5 GHz,

31,5-31,8 GHz,	dans la Région 2,

48,94-49,04 GHz,	à partir de stations aéroportées,

50,2-50,4 GHz2 	à l'exception de celles prévues au numéro 5.555A,

52,6-54,25 GHz,

86-92 GHz,

100-102 GHz,

109,5-111,8 GHz,

114,25-116 GHz,

148,5-151,5 GHz,

164-167 GHz,

182-185 GHz,

190-191,8 GHz,

200-209 GHz,

226-231,5 GHz,

250-252 GHz.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/42            (B5/290/60)            (R8/386/63)

5.347	Catégorie de service différente:  dans les pays suivants: Bangladesh, Bosnie Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Cuba, Danemark, Egypte, Grèce, Irlande, Italie, Mozambique, Portugal, Sri Lanka, Swaziland, Yémen, Serbie-et-Monténégro et Zimbabwe, la bande 1 452-1 492 MHz est attribuée au service de radiodiffusion par satellite et au service de radiodiffusion à titre secondaire jusqu'au 1er avril 2007.     (CMR-03)

MOD           COM5/305/13            (B7/324/24)            (R8/386/64)

5.348	L'utilisation de la bande 1 518-1 525 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Dans la bande 1 518-1 525 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service fixe. Le numéro 5.43A ne s'applique pas.     (CMR-03)

MOD           COM5/305/15            (B7/324/26)            (R8/386/65)

5.348A	Dans la bande 1 518-1 525 MHz, le seuil de coordination exprimé en termes de niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre en application du numéro 9.11A pour les stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre), vis-à-vis du service mobile terrestre utilisé pour les radiocommunications mobiles spécialisées ou en association avec les réseaux de télécommunication publics commutés (RTPC) exploités sur le territoire du Japon, doit être 
de –150 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'incidence en remplacement des valeurs indiquées dans le Tableau 5-2 de l'Appendice 5.  Dans la bande 1 518-1 525 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service mobile situées sur le territoire du Japon. Le numéro 5.43A ne s'applique pas.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/43            (B5/290/61)            (R8/386/66)

5.355	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Bahreïn, Bangladesh, Congo, Egypte, Erythrée, Iraq, Israël, Koweït, Liban, Malte, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Tchad, Togo et Yémen, les bandes 1 540-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre secondaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/44            (B5/290/62)            (R8/386/67)

5.359	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cameroun, Espagne, France, Gabon, Géorgie, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Lituanie, Mauritanie, Moldova, Mongolie, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Fédération de Russie, Swaziland, Tadjikistan, Tanzanie, Tunisie, Turkménistan et Ukraine, les bandes 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire. Les administrations sont instamment priées d'éviter, par tous les moyens possibles, de mettre en œuvre de nouvelles stations du service fixe dans ces bandes.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/45            (B5/290/63)            (R8/386/68)

5.362B	Attribution additionnelle:  la bande 1 559-1 610 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire jusqu'au 1er janvier 2005 en Allemagne, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Espagne, France, Gabon, Georgie, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Kazakhstan, Lituanie, Moldova, Mongolie, Nigéria, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, Kirghizistan, Rép. dém. pop. de Corée, Roumanie, Fédération de Russie, Sénégal, Swaziland, Tadjikistan, Tanzanie, Turkménistan et Ukraine et jusqu'au 1er janvier 2010 en Arabie saoudite, Cameroun, Jordanie, Koweït, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Mali, Mauritanie, République arabe syrienne et Tunisie. Après ces dates, le service fixe pourra continuer d'être exploité à titre secondaire jusqu'au 1er janvier 2015, date à partir de laquelle cette attribution ne sera plus valable. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger les services de radionavigation par satellite et de radionavigation aéronautique et à ne pas autoriser l'assignation de nouvelles fréquences aux systèmes du service fixe dans cette bande.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/46            (B5/290/64)            (R8/386/69)

5.369	Catégorie de service différente:  dans les pays suivants: Angola, Australie, Burundi, Chine, Erythrée, Ethiopie, Inde, Iran (République islamique d'), Israël, Liban, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rép. dém. du Congo, République arabe syrienne, Soudan, Swaziland, Togo et Zambie, la bande 1 610-1 626,5 MHz est attribuée au service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) à titre primaire (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 de la part des pays non visés dans le présent renvoi.     (CMR-03)

MOD           COM5/305/1            (B7/324/12)            (R8/386/70)

1 660-1 710 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 660,5-1 668 RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 5.341 5.379 5.379A |

MOD           COM5/305/2            (B7/324/13)            (R8/386/71)

| 1 668-1 668,4 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.BB06 RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 5.341 ADD 5.BB07 5.379 5.379A ADD 5.BB08 ADD 5.BB09 |
| --- |
| 1 668,4-1 670 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.BB06 RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 ADD 5.BB07 ADD 5.BB08 ADD 5.BB09 ADD 5.BB10 |
| 1 670-1 675 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE 5.380 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.BB06 5.341 ADD 5.BB07 ADD 5.BB08 ADD 5.BB10 ADD.5.BB11 |
| 1 675-1 690 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 675-1 690 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 675-1 690 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 5.341 | 5.341 | 5.341 |

| 1 690-1 700 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique | 1 690-1 700 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | 1 690-1 700 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) |
| --- | --- | --- |
| 5.289 5.341 5.382 | 5.289 5.341 5.381 | 5.289 5.341 5.381 |
| 1 700-1 710 FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 700-1 710 FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 700-1 710 FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 5.289 5.341 | 5.289 5.341 | 5.289 5.341 5.384 |

ADD           COM5/305/28            (B7/324/39)            (R8/386/72)

5.BB06	Pour l'utilisation des bandes 1 518-1 525 MHz et 1 668-1 675 MHz par le service mobile par satellite, voir la Résolution 225 (Rév.CMR-03).     (CMR-03)

ADD           COM5/305/3            (B7/324/14)            (R8/386/73)

5.BB07	L'utilisation de la bande 1 668-1 675 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.     (CMR-03)

ADD           COM5/305/4            (B7/324/15)            (R8/386/74)

5.BB08	Pour le partage de la bande 1 668-1 675 MHz entre le service mobile par satellite et les services fixe, mobile et de recherche spatiale (passive), la Résolution [COM5/12] (CMR-03) s'applique.     (CMR-03)

ADD           COM5/305/5            (B7/324/16)            (R8/386/75)

5.BB09	Pour protéger le service de radioastronomie dans la bande 1 668-1 670 MHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée par les stations terriennes mobiles d'un réseau du service mobile par satellite fonctionnant dans cette bande ne doit pas dépasser -181 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 10 MHz et -194 dB(W/m2) dans une largeur de bande quelconque de 20 kHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences pendant plus de 2% de périodes d'intégration de 2 000 s.     (CMR-03)

ADD           COM5/305/6            (B7/324/17)            (R8/386/76)

5.BB10	Dans la bande 1 668,4-1 675 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service des auxiliaires de la météorologie en Chine, en Iran (Rép. islamique d'), au Japon et en Ouzbékistan. Dans la bande 1 668,4-1 675 MHz, les administrations sont instamment priées de ne pas mettre en oeuvre de nouveaux systèmes du service des auxiliaires de la météorologie et sont encouragées à transférer l'exploitation du service des auxiliaires de la météorologie vers d'autres bandes, dès que possible.     (CMR-03)

ADD           COM5/305/7            (B7/324/18)            (R8/386/77)

5.BB11	Dans la bande 1 670-1 675 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations terriennes existantes du service de météorologie par satellite notifiées conformément à la Résolution [COM5/13] (CMR-03), ni limiter le développement de ces stations.     (CMR-03)

SUP           COM5/305/8            (B7/324/19)            (R8/386/78)

5.377

MOD           COM4/272/47            (B5/290/65)            (R8/386/79)

5.381	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Afghanistan, Costa Rica, Cuba, Inde, Iran (République islamique d'), et Pakistan, la bande 1 690-1 700 MHz est, de plus, attribuée au service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/48            (B5/290/66)            (R8/386/80)

5.382	Catégorie de service différente:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liban, Mauritanie, Moldova, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pologne, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Roumanie, Fédération de Russie, Somalie, Tadjikistan, Tanzanie, Turkménistan, Ukraine, Yémen et Serbie-et-Monténégro, dans la bande 1 690-1 700 MHz l'attribution au service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 5.33). En Rép. pop. dém. de Corée, l'attribution de la bande 1 690-1 700 MHz est à titre primaire pour le service fixe (voir le numéro 5.33) et à titre secondaire pour le service mobile, sauf mobile aéronautique.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/49            (B5/290/67)            (R8/386/81)

5.386	Attribution additionnelle:  la bande 1 750-1 850 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et au service de recherche spatiale (Terre vers espace) en Région 2, en Australie, à Guam, en Inde, Indonésie et au Japon à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21, surtout en ce qui concerne les systèmes à diffusion troposphérique.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/50            (B5/290/68)            (R8/386/82)

5.387	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, Roumanie, Tadjikistan et Turkménistan, la bande 1 770-1 790 MHz est, de plus, attribuée au service de météorologie par satellite à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.     (CMR-03)

MOD           COM4/339/3            (B11/347/135)            (R8/386/83)

5.388A	Dans les Régions 1 et 3, les bandes 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz et, dans la Région 2, les bandes 1 885-1 980 MHz et 2 110-2 160 MHz peuvent être utilisées par des stations placées sur des plates-formes à haute altitude comme stations de base pour fournir des Télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000), conformément à la Résolution 221 (Rév.CMR-2003). Leur utilisation par des applications des IMT-2000 utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude comme stations de base n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par toute station des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications.     (CMR-03)

ADD           COM4/339/4            (B11/347/136)            (R8/386/84)

5.388B	Dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Chine, Cuba, Djibouti, Egypte, Erythrée, Gabon, Ghana, Inde, Iran (République islamique d'), Israël, Emirats arabes unis, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kenya, Koweït, Mali, Mauritanie, Maroc, Nigéria, Oman, Ouganda, Qatar, République arabe syrienne, Tanzanie, Tchad, Soudan, Tunisie, Yémen, Zambie et Zimbabwe, afin de protéger les services fixe et mobile, y compris les stations mobiles IMT-2000, sur leurs territoires contre les brouillages cocanal, une station HAPS fonctionnant comme une station de base IMT-2000 dans les pays voisins, dans les bandes indiquées au numéro 5.338A,  ne doit pas dépasser une puissance surfacique cocanal de –127 dB(W/(m2 · MHz)) à la surface de la Terre en dehors des frontières d'un pays, sauf accord exprès de l'administration affectée lors de la notification de la station HAPS.     (CMR-03)

SUP           COM4/272/51            (B5/290/69)            (R8/386/85)

5.389D

MOD           COM4/339/5            (B11/347/137)            (R8/386/86)

5.395	En France et en Turquie, l'utilisation de la bande 2 310-2 360 MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure a la priorité sur les autres utilisations du service mobile.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/52            (B5/290/70)            (R8/386/87)

5.400	Catégorie de service différente:  dans les pays suivants: Angola, Australie, Bangladesh, Burundi, Chine, Erythrée, Ethiopie, Inde, Iran (République islamique d'), Liban, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rép. dém. du Congo, République arabe syrienne, Soudan, Swaziland, Togo et Zambie, la bande 2 483,5-2 500 MHz est attribuée au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre) à titre primaire (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 de la part des pays non visés dans le présent renvoi.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/53            (B5/290/71)            (R8/386/88)

5.418	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Corée (Rép. de), Inde, Japon, Pakistan et Thaïlande, la bande 2 535-2 655 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion de Terre complémentaire, à titre primaire. Cette utilisation est limitée à la radiodiffusion audionumérique et est assujettie à l'application des dispositions de la Résolution 528 (Rév.CMR-03). Les dispositions du numéro 5.416 et du Tableau 21-4 de l'Article 21 ne s'appliquent pas à la présente attribution additionnelle. L'utilisation des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) est assujettie aux dispositions de la Résolution 539 (Rév.CMR-03).     (CMR-03)

SUP           COM4/272/54            (B5/290/72)            (R8/386/89)

5.421

MOD           COM4/272/55            (B5/290/73)            (R8/386/90)

5.422	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Brunéi Darussalam, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jordanie, Liban, Mauritanie, Moldova, Mongolie, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. dém. du Congo, Roumanie, Fédération de Russie, Somalie, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan, Ukraine, Yémen et Serbie-et-Monténégro, la bande 2 690-2 700 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. L'utilisation de cette bande est limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985.     (CMR-03)

MOD           COM5/225/1            (B4/240/1)            (R8/386/91)

2 700-4 800 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 2 900-3 100 RADIONAVIGATION 5.426 RADIOLOCALISATION ADD 5.BA01 5.425 5.427 |

ADD           COM5/225/2            (B4/240/2)            (R8/386/92)

5.BA01	Dans la bande 2 900-3 100 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux systèmes radar du service de radionavigation, ni prétendre à une protection vis-à-vis de ceux-ci.      (CMR-03)

MOD           COM4/272/56            (B5/290/74)            (R8/386/93)

5.428	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Cuba, Mongolie, Kirghizistan, Roumanie et Turkménistan, la bande 3 100-3 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/57            (B5/290/75)            (R8/386/94)

5.429	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Congo, Corée (Rép. de), Emirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Malaisie, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée et Yémen, la bande 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Les pays riverains de la Méditerranée ne peuvent pas prétendre à la protection de leurs services fixe et mobile de la part du service de radiolocalisation.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/58            (B5/290/76)            (R8/386/95)

5.430	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Cuba, Mongolie, Kirghizistan, Roumanie et Turkménistan, la bande 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/59            (B5/290/77)            (R8/386/96)

5.431	Attribution additionnelle:  en Allemagne, Israël et au Royaume-Uni, la bande 3 400-3 475 MHz est, de plus, attribuée au service d'amateur à titre secondaire.     (CMR-03)

MOD           COM5/207/1            (B3/239/5)            (R8/386/97)

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 000-5 010 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.367 |

MOD           COM5/207/2            (B3/239/6)            (R8/386/98)

5 010-5 030 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) MOD 5.443B 5.367

MOD           COM5/207/3            (B3/239/7)            (R8/386/99)

5 030-5 150 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.367 5.444 5.444A

MOD           COM5/308/1            (B8/325/1)            (R8/386/100)

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 150-5 250 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.447A MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD03 5.446 MOD 5.447 5.447B 5.447C |
| 5 250-5 255 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.447D MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD04 5.448 MOD 5.448A |
| 5 255-5 350 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD04 5.448 MOD 5.448A |

5 350-5 460 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RECHERCHE SPATIALE (active) ADD 5.BD08 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.449 RADIOLOCALISATION ADD 5.BD05 MOD 5.448B

5 460-5 470 RADIONAVIGATION 5.449 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RECHERCHE SPATIALE (active) RADIOLOCALISATION ADD 5.BD05 MOD 5.448B

5 470-5 570 RADIONAVIGATION MARITIME MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD07 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RECHERCHE SPATIALE (active) RADIOLOCALISATION ADD 5.BD06 5.450 5.451 5.452 MOD 5.448B

5 570-5 650 RADIONAVIGATION MARITIME MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD07 RADIOLOCALISATION ADD 5.BD06 5.450 5.451 5.452

5 650-5 725 RADIOLOCALISATION MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD07 Amateur Recherche spatiale (espace lointain) 5.282 5.451 MOD 5.453 5.454 5.455

ADD           COM5/308/2            (B8/325/2)            (R8/386/101)

5.BD02	L'utilisation des bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par les stations du service mobile doit être conforme à la Résolution [COM5/16] (CMR-03).     (CMR-03)

ADD           COM5/308/3            (B8/325/3)            (R8/386/102)

5.BD03	Dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations terriennes du service fixe par satellite. Le numéro 5.43A ne s'applique pas au service mobile vis-à-vis des stations terriennes du service fixe par satellite.     (CMR-03)

ADD           COM5/308/4            (B8/325/4)            (R8/386/103)

5.BD04	Dans la bande 5 250-5 350 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis du service de radiolocalisation, du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active). Lesdits services ne doivent pas imposer au service mobile des critères de protection plus stricts, sur la base des caractéristiques des systèmes et des critères de brouillage, que ceux énoncés dans les Recommandations UIT-R M.1638 et UIT-R SA.1632.     (CMR-03)

ADD           COM5/308/7            (B8/325/7)            (R8/386/104)

5.BD05	Dans la bande de fréquences 5 350-5 470 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes radar du service de radionavigation aéronautique exploités conformément au numéro 5.449, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes.     (CMR-03)

ADD           COM5/308/8            (B8/325/8)            (R8/386/105)

5.BD06	Dans la bande de fréquences 5 470-5 650 MHz, les stations du service de radiolocalisation, à l'exception des radars au sol utilisés pour la météorologie dans la bande 5 600-5 650 MHz, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes radar du service de radionavigation maritime, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes.     (CMR-03)

ADD           COM5/308/9            (B8/325/9)            (R8/386/106)

5.BD07	Dans la bande 5 470-5 725 MHz, les stations du service mobile ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des services de radiorepérage. Ceux-ci ne doivent pas imposer au service mobile des critères de protection plus stricts, sur la base des caractéristiques des systèmes et des critères de brouillage, que ceux énoncés dans la Recommandation UIT-R M.1638.     (CMR-03)

MOD           COM5/225/3            (B4/240/3)            (R8/386/107)

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 250-5 255 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.447D 5.448 5.448A ADD 5.BD01 |
| 5 255-5 350 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448 5.448A ADD 5.BD01 |

ADD           COM5/225/4            (B4/240/4)            (R8/386/108)

5.BD01	Attribution additionnelle: dans les pays suivants de la Région 3: Australie, [Corée (Rép. de)], Inde, Indonésie, Iran (Rép. islamique d'), Japon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam, la bande 5 250-5 350 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. L'utilisation de cette bande par le service fixe est destinée à la mise en oeuvre des systèmes d'accès hertzien fixe (AHF) et doit être conforme à la Recommandation UIT-R F.1613. En outre, le service fixe ne doit pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis du service de radiorepérage, du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active), mais les dispositions du numéro 5.43A ne s'appliquent pas au service fixe vis-à-vis du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active). Une fois que les systèmes AHF du service fixe seront mis en oeuvre tout en assurant la protection des systèmes de radiorepérage actuels, les mises en oeuvre futures de systèmes de radiorepérage ne devraient pas imposer de contraintes plus strictes aux systèmes AHF.      (CMR-03)

ADD						         (R8/386/109)

5BD08	Le service de recherche spatiale (active) fonctionnant dans la bande 5 350-5 460 MHz ne doit pas causer de brouillages préjudiciables, ni demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis des autres services.     (CMR-03)

SUP           COM5/207/4            (B3/239/8)            (R8/386/110)

5.443A

MOD           COM5/207/5            (B3/239/9)            (R8/386/111)

5.443B	Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au système d'atterrissage aux hyperfréquences fonctionnant au-dessus de 5 030 MHz, la puissance surfacique cumulative produite à la surface de la Terre dans la bande 5 030-5 150 MHz par toutes les stations spatiales d'un système du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser (124,5 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 150 kHz. Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radioastronomie (SRA) dans la bande 4 990-5 000 MHz, les systèmes du service de radionavigation par satellite fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz doivent respecter les limites applicables à la bande 4 990-5 000 MHz et définies dans la Résolution [COM5/1] (CMR-03).     (CMR-03)

MOD           COM5/263/7            (B5/290/11)            (R8/386/112)

5.444	La bande 5 030-5 150 MHz est à utiliser pour l'exploitation du système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences) pour l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de ce système ont priorité sur les autres utilisations de cette bande. Pour l'utilisation de cette bande, les dispositions du numéro 5.444A et de la Résolution 114 (Rév.CMR-03) sont applicables.     (CMR-03)

MOD           COM5/263/8            (B5/290/12)            (R8/386/113)

5.444A	Attribution additionnelle:  la bande 5 091-5 150 MHz est de plus, attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.

Dans la bande 5 091-5 150 MHz, les dispositions suivantes s'appliquent également:

–	avant le 1er janvier2018, l'utilisation de la bande 5 091-5 150 MHz par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite doit être conforme aux dispositions de la Résolution 114 (Rév.CMR-03);

–	avant le 1er janvier2018, les besoins des systèmes internationaux normalisés existants et en projet pour le service de radionavigation aéronautique, qui ne peuvent être satisfaits dans la bande 5 000-5 091 MHz, auront priorité sur les autres utilisations de cette bande;

–	après le 1er janvier 2012, aucune nouvelle assignation ne devra être faite aux stations terriennes assurant des liaisons de connexion pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite;

–	après le 1er janvier 2018, l'attribution au service fixe par satellite deviendra secondaire par rapport au service de radionavigation aéronautique.     (CMR-03)

MOD           COM5/308/10            (B8/325/10)            (R8/386/114)

5.447	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Israël, Liban, Pakistan, République arabe syrienne, et Tunisie, la bande 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans ce cas, les dispositions de la Résolution [COM5/16] (CMR-03) ne s'appliquent pas.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/61            (B5/290/79)            (R8/386/115)

5.448	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Jamahiriya arabe libyenne, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, Roumanie et Turkménistan, la bande 5 250-5 350 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM5/308/5            (B8/325/5)            (R8/386/116)

5.448A	Les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) dans la bande de fréquences 5 250-5 350 MHz ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis du service de radiolocalisation. Le numéro 5.43A ne s'applique pas.     (CMR-03)

MOD           COM5/308/6            (B8/325/6)            (R8/386/117)

5.448B	Les services d'exploration de la Terre par satellite (active) exploités dans la bande de fréquences 5 350-5 570 MHz et le service de recherche spatiale (active) fonctionnant dans la bande 5 460-5 570 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radionavigation aéronautique dans la bande 5 350-5 460 MHz, au service de radionavigation dans la bande 5 460-5 470 MHz et au service de radionavigation maritime dans la bande 5 470-5 570 MHz.    (CMR-03)

MOD           COM4/272/62            (B5/290/80)            (R8/386/118)

5.450	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Autriche, Azerbaïdjan, Iran (République islamique d'), Mongolie, Kirghizistan, Roumanie, Turkménistan et Ukraine, la bande 5 470-5 650 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.    (CMR-03)

MOD           COM5/308/11            (B8/325/11)            (R8/386/119)

5.453	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale,  Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Malaisie, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Sri Lanka, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Viet Nam et Yémen, la bande 5 650-5 850 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Dans ce cas, les dispositions de la Résolution [COM5/16] (CMR-03) ne s'appliquent pas.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/64            (B5/290/82)            (R8/386/120)

5.454	Catégorie de service différente:  dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Géorgie, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Fédération de Russie, Tadjikistan et Turkménistan, dans la bande 5 670-5 725 MHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro 5.33).     (CMR-03)

MOD           COM4/272/65            (B5/290/83)            (R8/386/121)

5.455	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cuba, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Fédération de Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 5 670-5 850 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/66            (B5/290/84)            (R8/386/122)

5.456	Attribution additionnelle:   au Cameroun, la bande 5 755-5 850 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM5/209/1            (B3/239/15)            (R8/386/123)

5 830-7 550 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 7 075-7 145 FIXE MOBILE 5.458 5.459 |
| 7 145-7 235 FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) MOD 5.460 5.458 5.459 |
| 7 235-7 250 FIXE MOBILE 5.458 |

MOD           COM5/209/2            (B3/239/16)            (R8/386/124)

5.460	L'utilisation de la bande 7 145-7 190 MHz par le service de recherche spatiale (Terre vers espace) est limitée à l'espace lointain; aucune émission vers l'espace lointain ne doit être effectuée dans la bande 7 190-7 235 MHz. Les satellites géostationnaires du service de recherche spatiale fonctionnant dans la bande 7 190-7 235 MHz ne doivent pas prétendre à une protection vis-à-vis des stations existantes ou futures des services fixe et mobile et le numéro 5.43A ne s'applique pas.      (CMR-03)

MOD           COM4/272/67            (B5/290/85)            (R8/386/125)

5.466	Catégorie de service différente:  dans les pays suivants: Israël, Singapour et Sri Lanka, dans la bande 8 400-8 500 MHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre secondaire (voir le numéro 5.32).     (CMR-03)

SUP           COM4/272/68            (B5/290/86)            (R8/386/126)

5.467

MOD           COM4/272/69            (B5/290/87)            (R8/386/127)

5.468	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burundi, Cameroun, Chine, Congo, Costa Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guyana, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Nigéria, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Sénégal, Singapour, Somalie, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie et Yémen, la bande 8 500-8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/70            (B5/290/88)            (R8/386/128)

5.469	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Hongrie, Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Rép. tchèque, Roumanie, Fédération de Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 8 500-8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services mobile terrestre et de radionavigation à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/71            (B5/290/89)            (R8/386/129)

5.473	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Hongrie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Fédération de Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 8 850-9 000 MHz et 9 200-9 300 MHz sont, de plus, attribuées au service de radionavigation à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/72            (B5/290/90)            (R8/386/130)

5.477	Catégorie de service différente:  dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guyana, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman, Pakistan, Qatar, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Somalie, Soudan, Trinité-et-Tobago et Yémen, dans la bande 9 800-10 000 MHz, l'attribution au service fixe est à titre primaire (voir le numéro 5.33).     (CMR-03)

MOD           COM4/272/73            (B5/290/91)            (R8/386/131)

5.478	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Bulgarie, Mongolie, Kirghizistan, Roumanie, Turkménistan et Ukraine, la bande 9 800-10 000 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/74            (B5/290/92)            (R8/386/132)

5.481	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Allemagne, Angola, Brésil, Chine, Costa Rica, Côte d'Ivoire, El Salvador, Equateur, Espagne, Guatemala, Hongrie, Japon, Kenya, Maroc, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Paraguay, Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Tanzanie, Thaïlande et Uruguay, la bande 10,45-10,5 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/75            (B5/290/93)            (R8/386/133)

5.482	Dans la bande 10,6-10,68 GHz, la p.i.r.e. maximale des stations des services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, doit être limitée à 40 dBW et la puissance d'alimentation de l'antenne ne doit pas dépasser _3 dBW. Ces limites peuvent être dépassées sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Cependant, les restrictions imposées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, ne sont pas applicables dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Chine, Emirats arabes unis, Géorgie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Japon, Kazakhstan, Koweït, Lettonie, Liban, Moldova, Nigéria, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Tadjikistan et Turkménistan.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/76            (B5/290/94)            (R8/386/134)

5.483	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Chine, Colombie, Corée (Rép. de), Costa Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Géorgie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Mongolie, Ouzbékistan, Qatar, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan, Yémen et Serbie-et-Monténégro, la bande 10,68-10,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Une telle utilisation est limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985.     (CMR-03)

MOD           COM6/183/2            (B2/190/30)            (R8/386/135)

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 11,7-12,5 FIXE RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE MOBILE sauf mobile aéronautique | 11,7-12,1 FIXE 5.486 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A Mobile sauf mobile aéronautique 5.485 5.488 | 11,7-12,2 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE |
|  | 12,1-12,2 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A |  |
|  | 5.485 5.488 5.489 | 5.487 5.487A 5.492 |
|  | 12,2-12,7 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION | 12,2-12,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION |
| 5.487 5.487A 5.492 | RADIODIFFUSION PAR SATELLITE | 5.484A 5.487 SUP |
| 12,5-12,75 | 5.487A 5.488 5.490 5.492 | 12,5-12,75 |
| FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A (Terre vers espace) 5.494 5.495 5.496 | 12,7-12,75 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE sauf mobile aéronautique | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.493 |

MOD           COM5/277/10            (B6/306/13)            (R8/386/136)

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 13,75-14 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A RADIOLOCALISATION Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale Exploration de la Terre par satellite 5.499 5.500 5.501 MOD 5.502 MOD 5.503 |

MOD           COM5/164/1            (B2/190/6)            (R8/386/137)

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14-14,25 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.BB02 Recherche spatiale 5.505 |

MOD           COM6/140/1            (B1/155/1)            (R8/386/138)

5.487	Dans la bande 11,7-12,5 GHz, dans les Régions 1 et 3, les services fixe, fixe par satellite, mobile, sauf mobile aéronautique, et de radiodiffusion, selon leurs attributions respectives, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément au Plan pour les Régions 1 et 3 de l'Appendice 30 ni prétendre à une protection vis-à-vis de ces stations.      (CMR-03)

MOD           COM4/222/8            (B3/239/35)            (R8/386/139)

5.487A	Attribution additionnelle: la bande 11,7-12,5 GHz en Région 1, la bande 12,2-12,7 GHz en Région 2 et la bande 11,7-12,2 GHz en Région 3 sont, de plus, attribuées à titre primaire au service fixe par satellite (espace vers Terre), limité aux systèmes à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination entre des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement.     (CMR-03)

MOD           COM4/339/6            (B11/347/138)            (R8/386/140)

5.488	L'utilisation de la bande 11,7-12,2 GHz par les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite en Région 2 est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.14 pour ce qui est de la coordination avec les stations de services de Terre dans les Régions 1, 2 et 3. En ce qui concerne l'utilisation de la bande 12,2-12,7 GHz par le service de radiodiffusion par satellite en Région 2, voir l'Appendice 30.     (CMR-03)

SUP           COM6/183/1            (B2/190/29)            (R8/386/141)

5.491

MOD           COM4/272/77            (B5/290/95)            (R8/386/142)

5.494	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Cameroun, Centrafricaine (Rép.), Congo, Côte d'Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mali, Maroc, Mongolie, Nigéria, Qatar, Rép. dém. du Congo, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Tchad, Togo et Yémen, la bande 12,5-12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/78            (B5/290/96)            (R8/386/143)

5.495	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Bosnie-Herzégovine, Croatie, France, Grèce, Liechtenstein, Monaco, Ouganda, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suisse, Tanzanie, Tunisie et Serbie-et-Monténégro, la bande 12,5-12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/79            (B5/290/97)            (R8/386/144)

5.500	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Brunéi Darussalam, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Nigéria, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Singapour, Soudan, Tchad et Tunisie, la bande 13,4-14 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/80            (B5/290/98)            (R8/386/145)

5.501	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Hongrie, Japon, Mongolie, Kirghizistan, Roumanie, Royaume-Uni et Turkménistan, la bande 13,4-14 GHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM5/277/12            (B6/306/15)            (R8/386/146)

5.502	Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne de diamètre minimum de 1,2 m et une station terrienne d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite doit avoir une antenne d'un diamètre minimum de 4,5 m. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation, ne doit pas dépasser 59 dBW pour un angle d'élévation supérieur à 2° et 65 dBW pour un angle inférieur. Avant de mettre en service une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite dans cette bande, avec une antenne de diamètre inférieur à 4,5 m, une administration doit veiller à ce que la puissance surfacique rayonnée par cette station terrienne ne dépasse pas:

(	–115 dB(W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de 1% du temps, à 36 m au-dessus du niveau de la mer, à la laisse de basse mer telle qu'elle est officiellement reconnue par l'Etat côtier;

(	–115 dB(W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de 1% du temps, à 3 m au-dessus du sol à la frontière du pays d'une administration qui met en place, ou qui envisage de le faire, des radars mobiles terrestres dans cette bande, sauf si un accord préalable a été obtenu.

Pour les stations terriennes du service fixe par satellite ayant une antenne de diamètre supérieur ou égal à 4,5 m, la p.i.r.e. de toute émission devrait être d'au moins 68 dBW et ne devrait pas dépasser 85 dBW.     (CMR-03)

MOD           COM5/277/13            (B6/306/16)            (R8/386/147)

5.503	Dans la bande 13,75-14 GHz, les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale doivent fonctionner à titre secondaire. Jusqu'à ce que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale, pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992, cessent d'être exploitées dans cette bande:

–	dans la bande 13,770-13,780 GHz, la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale géostationnaire ne doit pas dépasser :

i)	 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne (m) de la station terrienne du service fixe par satellite pour des diamètres d'antenne supérieurs ou égaux à 1,2 m et inférieurs à 4,5 m;

ii)	49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne (m) de la station terrienne du service fixe par satellite pour des diamètres d'antenne supérieurs ou égaux à 4,5 m et inférieurs à 31,9 m;

iii)	66,2 dB(W/40 kHz) pour toute station terrienne du service fixe par satellite pour des diamètres d'antenne (m) supérieurs ou égaux à 31,9 m;

iv)	56,2 dB(W/4 kHz) pour les émissions à bande étroite (moins de 40 kHz de largeur de bande nécessaire) des stations terriennes du service fixe par satellite et pour toute station terrienne du service fixe par satellite ayant un diamètre d'antenne de 4,5 m ou plus;

–	la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale non géostationnaire ne doit pas dépasser 51 dBW dans la bande de 6 MHz entre 13,772 et 13,778 GHz.

On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. dans ces gammes de fréquences afin de compenser l'affaiblissement dû à la pluie, dans la mesure où la puissance surfacique au niveau de la station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur résultant de l'utilisation par une station terrienne d'une p.i.r.e. conforme aux limites précitées par atmosphère claire.     (CMR-03)

SUP           COM5/277/11            (B6/306/14)            (R8/386/148)

5.503A

MOD           COM4/272/81            (B5/290/99)            (R8/386/149)

5.505	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, Corée (Rép. de), Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Rép pop dém de Corée, Singapour, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad et Yémen, la bande 14-14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM5/164/2            (B2/190/7)            (R8/386/150)

14,25-15,63 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14,25-14,3 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.BB03 Recherche spatiale 5.505 5.508 5.509 |
| 14,3-14,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.BB04 Radionavigation par satellite | 14,3-14,4 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 Mobile par satellite (Terre vers espace) Radionavigation par satellite | 14,3-14,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.BB04 Radionavigation par satellite |

14,4-14,47 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.BB04 Recherche spatiale (espace vers Terre)

14,47-14,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.BB01 ADD 5.BB04 Radioastronomie 5.149

ADD           COM5/164/3            (B2/190/8)            (R8/386/151)

5.BB01	Les stations terriennes d'aéronef exploitées dans le service mobile aéronautique par satellite dans la bande 14-14,5 GHz doivent être conformes aux dispositions de l'Annexe 1, Partie C de la Recommandation UIT-R M.1643, vis-à-vis de toute station de radioastronomie effectuant des observations dans la bande 14,47-14,5 GHz et située sur le territoire de l'Espagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, de la République sudafricaine et du Royaume-Uni.     (CMR-03)

5.BB02	Dans la bande 14-14,25 GHz, la puissance surfacique produite sur le territoire de l'Arabie saoudite, du Botswana, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de l'Inde, de la République Islamique d'Iran, du Koweït, du Lesotho, du Nigéria, de la République arabe syrienne et de la Tunisie par toute station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite ne doit pas dépasser les limites de puissance surfacique données dans l'Annexe 1, Partie B de la Recommandation UIT-R M.1643 [(Genève, 2003)] sauf accord contraire donné expressément par l'(les) administration(s) affectée(s). Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation d'exploiter le service mobile aéronautique par satellite comme un service secondaire conformément au numéro 5.29.     (CMR-03)

5.BB03	Dans la bande 14,25-14,3 GHz, la puissance surfacique produite sur le territoire de l'Arabie saoudite, du Botswana, de la Chine, de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Guinée, de l'Inde, de la République Islamique d'Iran, de l'Italie, du Koweït, du Lesotho, du Nigéria, de la République arabe syrienne, de la Tunisie et du Royaume-Uni par toute station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite ne doit pas dépasser les limites de puissance surfacique données dans l'Annexe 1, Partie B de la Recommandation UIT-R M.1643 [(Genève, 2003)] sauf accord contraire donné expressément par l'(les) administration(s) affectée(s). Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation d'exploiter le service mobile aéronautique par satellite comme un service secondaire conformément au numéro 5.29.     (CMR-03)

5.BB04	Dans la bande 14,3-14,5 GHz, la puissance surfacique produite sur le territoire de l'Arabie saoudite, du Botswana, du Cameroun, de la Chine, de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Guinée, de l'Inde, de la République Islamique d'Iran, de l'Italie, du Koweït, du Lesotho, du Maroc du Nigéria, du Sri Lanka, de la République arabe syrienne, de la Tunisie et du Royaume-Uni par toute station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite ne doit pas dépasser les limites de puissance surfacique données dans l'Annexe 1, Partie B de la Recommandation UIT-R M.1643 [(Genève, 2003)] sauf accord contraire donné expressément par l'(les) administration(s) affectée(s). Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation d'exploiter le service mobile aéronautique par satellite comme un service secondaire conformément au numéro 5.29.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/82            (B5/290/100)            (R8/386/152)

5.508	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Allemagne, Bosnie-Herzégovine, France, Italie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Jamahiriya arabe libyenne, Royaume-Uni, Slovénie et Serbie-et-Monténégro, la bande 14,25-14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM5/312/8            (B10/345/8)            (R8/386/153)

15,63-18,6 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 (espace vers Terre) ADD 5.BC01 ADD 5.BC03 Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 Radiolocalisation |
| MOD 5.514 | MOD 5.514 5.515 5.517 | MOD 5.514 |

ADD           COM5/312/9            (B10/345/9)            (R8/386/154)

5.BC01	Dans la bande 17,3-17,7 GHz, les stations terriennes du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Région 1 ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations terriennes de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite exploitées au titre de l'Appendice 30A, ni imposer de limitations ou de restrictions aux sites des stations terriennes de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite en tout point de la zone de service de la liaison de connexion.     (CMR-03)

ADD           COM5/312/6            (B10/345/6)            (R8/386/155)

5.BC03	Les bandes ci-après sont identifiées pour des applications à haute densité du service fixe par satellite (HDFSS):

17,3-17,7 GHz 		(espace vers Terre) en Région 1,

18,3-19,3 GHz 		(espace vers Terre) en Région 2,

19,7-20,2 GHz 		(espace vers Terre) dans toutes les Régions,

39,5-40 GHz 		(espace vers Terre) en Région 1,

40-40,5 GHz 		(espace vers Terre) dans toutes les Régions,

40,5-42 GHz 		(espace vers Terre) en Région 2,

47,5-47,9 GHz 		(espace vers Terre) en Région 1,

48,2-48,54 GHz 		(espace vers Terre) en Région 1,

49,44-50,2 GHz 		(espace vers Terre) en Région 1,

et

27,5-27,82 GHz 		(Terre vers espace) en Région 1,

28,35-28,45 GHz 		(Terre vers espace) en Région 2,

28,45-28,94 GHz 		(Terre vers espace) dans toutes les Régions,

28,94-29,1 GHz 		(Terre vers espace) en Régions 2 et 3,

29,25-29,46 GHz 		(Terre vers espace) en Région 2,

29,46-30 GHz 		(Terre vers espace) dans toutes les Régions,

48,2-50,2 GHz 		(Terre vers espace) en Région 2.

Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par d'autres applications du service fixe par satellite ou par d'autres services auxquels ces bandes sont attribuées à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le présent Règlement entre les utilisateurs des bandes. Les administrations devraient en tenir compte dans l'examen des dispositions réglementaires se rapportant à ces bandes. Voir la Résolution [COM 5/6] (CMR-03).     (CMR-03)

MOD           COM5/312/13            (B10/345/13)            (R8/386/156)

15,63-18,6 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 18,1-18,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.BC03 (Terre vers espace) 5.520 MOBILE 5.519 5.521 |
| 18,4-18,6 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.BC03 MOBILE |

MOD           COM4/272/83            (B5/290/101)            (R8/386/157)

5.512	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Brunéi Darussalam, Cameroun, Congo, Costa Rica, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Jordanie, Kenya, Koweït, Jamahiriya arabe libyenne, Malaisie, Maroc, Mozambique, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, Singapour, Slovénie, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Yémen et Serbie-et-Monténégro, la bande 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/84            (B5/290/102)            (R8/386/158)

5.514	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Costa Rica, El Salvador, Emirats arabes unis, Finlande, Guatemala, Honduras, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Jamahiriya arabe libyenne, Népal, Nicaragua, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Ouzbékistan, Slovénie, Soudan et Serbie-et-Monténégro, la bande 17,3-17,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire. Les limites de puissance indiquées dans les numéros 21.3 et 21.5 s'appliquent.     (CMR-03)

MOD           COM4/272/85            (B5/290/103)            (R8/386/159)

5.521	Attribution de remplacement:  dans les pays suivants: Allemagne, Danemark, Emirats arabes unis et Grèce, la bande 18,1-18,4 GHz est attribuée aux services fixe, fixe par satellite (espace vers Terre) et mobile à titre primaire (voir le numéro 5.33). Les dispositions du numéro 5.519 sont également applicables.     (CMR-03)

MOD           COM5/312/14            (B10/345/14)            (R8/386/160)

18,6-22,21 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B MOBILE sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) | 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B ADD 5.BC03 MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (passive) | 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B MOBILE sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) |
| 5.522A 5.522C | 5.522A | 5.522A |
| 18,8-19,3 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.523A ADD 5.BC03 MOBILE |

18,6-22,21 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.BC03 Mobile par satellite (espace vers Terre) | 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.BC03 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.BC03 Mobile par satellite (espace vers Terre) |
| 5.524 | 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529 | 5.524 |
| 20,1-20,2 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.BC03 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 |

SUP           COM4/272/86            (B5/290/104)            (R8/386/161)

5.534

MOD           COM5/209/5            (B3/239/19)            (R8/386/162)

24,75-29,9 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 25,5-27 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.536A 5.536B FIXE INTER-SATELLITES 5.536 MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) MOD 5.536A ADD 5.BE01 Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) |

ADD           COM5/209/7            (B3/239/21)            (R8/386/163)

5.BE01	Dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Botswana, Brésil, Cameroun, Comores, Cuba, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Estonie, Finlande, Iran (République islamique d'), Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Lituanie, Maroc, Nigéria, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Malaisie, Uruguay, Zambie et Zimbabwe, les stations terriennes du service de recherche spatiale exploitées dans la bande 25,5-27 GHz ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des stations des services fixe et mobile, ni en limiter l'utilisation et le déploiement.     (CMR-03)

MOD           COM5/312/15            (B10/345/15)            (R8/386/164)

24,75-29,9 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 27,5-28,5 FIXE 5.537A FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 MOBILE 5.538 5.540 |
| 28,5-29,1 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.523A 5.539 ADD 5.BC03 MOBILE Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 |
| 29,1-29,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A ADD 5.BC03 MOBILE Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 |
| 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) | 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 | 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) |
| 5.540 5.542 | 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542 | 5.540 5.542 |

MOD           COM5/209/6            (B3/239/20)            (R8/386/165)

5.536A	Les administrations qui exploitent des stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite ou du service de recherche spatiale ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis de stations des services fixe et mobile exploitées par d'autres administrations. En outre, les stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite ou du service de recherche spatiale devraient être exploitées compte tenu des Recommandations UIT-R SA.1278 et UIT-R SA.1625, respectivement.     (CMR-03)

MOD           COM5/303/11            (B7/324/7)            (R8/386/166)

5.537A	Dans les pays suivants: Bhoutan, Corée (Rép. de), Fédération de Russie, Indonésie, Iran (Rép. islamique d'), Japon, Lesotho, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam, l'attribution au service fixe dans la bande 27,5-28,35 GHz peut en outre être utilisée par des stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). L'utilisation de stations HAPS dans la bande 27,5-28,35 GHz est limitée, sur le territoire des pays énumérés ci-dessus, à une sous-bande unique de 300 MHz. Une telle utilisation de 300 MHz de l'attribution au service fixe par des stations HAPS dans les pays susmentionnés est en outre limitée à l'exploitation dans le sens station HAPS-sol et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux autres types de systèmes du service fixe ou aux autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire avec égalité des droits ni prétendre à une protection vis-à-vis de ceux-ci. En outre, les stations HAPS ne doivent pas limiter le développement de ces autres services. Voir la Résolution [COM5/17] (CMR-03).     (CMR-03)

MOD           COM5/312/16            (B10/345/16)            (R8/386/167)

29,9-34,2 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 29,9-30 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.BC03 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 |

MOD           COM5/164/5            (B2/190/10)            (R8/386/168)

29,9-34,2 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 31,8-32 FIXE 5.547A RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) 5.547 5.547B MOD 5.548 |

MOD           COM5/164/6            (B2/190/11)            (R8/386/169)

32-32,3 FIXE 5.547A RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) 5.547 MOD 5.547C MOD 5.548

MOD           COM5/164/7            (B2/190/12)            (R8/386/170)

32,3-33 FIXE 5.547A INTER-SATELLITES RADIONAVIGATION 5.547 5.547D MOD 5.548

MOD           COM5/303/12            (B7/324/8)            (R8/386/171)

5.543A	Dans les pays suivants: Bhoutan, Corée (Rép. de), Fédération de Russie, Indonésie, Iran (Rép. islamique d'), Japon, Lesotho, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam, l'attribution au service fixe dans la bande 31-31,3 GHz peut en outre être utilisée par des systèmes utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS) dans le sens sol-station HAPS. L'utilisation de la bande 31-31,3 GHz par de tels systèmes est limitée au territoire des pays susmentionnés et ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux autres types de systèmes du service fixe, aux systèmes du service mobile et aux systèmes exploités conformément au numéro 5.545 ni prétendre à une protection vis-à-vis de ceux-ci. En outre, les stations HAPS ne doivent pas limiter le développement de ces services. Les systèmes utilisant des stations HAPS dans la bande 31-31,3 GHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radioastronomie bénéficiant d'une attribution à titre primaire dans la bande 31,3-31,8 GHz, compte tenu du critère de protection indiqué dans la Recommandation UIT-R RA.769. Afin d'assurer la protection des services passifs par satellite, le niveau de la densité de puissance brouilleuse fournie à l'antenne d'une station au sol d'un système HAPS dans la bande 31,3-31,8 GHz doit être limité à (106 dB(W/MHz) par ciel clair et peut être porté à –100 dB(W/MHz) en présence de pluie pour tenir compte de l'affaiblissement dû à la pluie, à condition que l'incidence effective le satellite du service passif ne soit pas plus grande que l'incidence par ciel clair. Voir la Résolution [COM5/17] (CMR-03).     (CMR-03)

MOD           COM4/272/87            (B5/290/105)            (R8/386/172)

5.545	Catégorie de service différente:  dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Mongolie, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan, dans la bande 31-31,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro 5.33).     (CMR-03)

MOD           COM4/272/88            (B5/290/106)            (R8/386/173)

5.546	Catégorie de service différente:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Iran (République islamique d'), Israël, Jordanie, Lettonie, Liban, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Sudafricaine (Rép.), Tadjikistan, Turkménistan et Turquie, dans la bande 31,5-31,8 GHz, l'attribution aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 5.33).     (CMR-03)

MOD           COM5/312/7            (B10/345/7)            (R8/386/174)

5.547	Les bandes 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz et 64-66 GHz sont disponibles pour les applications haute densité  du service fixe (voir les Résolutions 75 (CMR-2000) et 79 (CMR-2000)). Les administrations devraient prendre en considération ce qui précède lorsqu'elles examineront les dispositions réglementaires applicables à ces bandes. Compte tenu de la mise en place possible d'applications à haute densité du service fixe par satellite dans les bandes 39,5-40 GHz et 40,5-42 GHz (voir le numéro 5.BC03), les administrations devraient, en outre, prendre en considération les contraintes éventuelles imposées aux applications à haute densité du service fixe, selon qu'il convient.     (CMR-03)

MOD           COM5/164/8            (B2/190/13)            (R8/386/175)

5.547C	Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 32-32,3 GHz est attribuée aux services de radionavigation et de recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) à titre primaire.   (CMR-03)

MOD           COM5/164/9            (B2/190/14)            (R8/386/176)

5.548	Lors de la conception de systèmes du service inter-satellites fonctionnant dans la bande 32,3-33 GHz, du service de radionavigation dans la bande 32-33 GHz ainsi que du service de recherche spatiale (espace lointain) dans la bande 31,8-32,3 GHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables entre ces services, en tenant compte de l'aspect sécurité du service de radionavigation (voir la Recommandation 707).     (CMR-03)

MOD           COM4/272/89            (B5/290/107)            (R8/386/177)

5.549	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Malaisie, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Népal, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Rép. dém. du Congo, République arabe syrienne, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Togo, Tunisie et Yémen, la bande 33,4-36 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.     (CMR-03)

MOD           COM5/225/7            (B4/240/6)            (R8/386/178)

34,2-40 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 37,5-38 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |
| 38-39,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |

39,5-40 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547

MOD           COM5/209/9            (B3/239/23)            (R8/386/179)

34,2-40 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 35,5-36 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.549 ADD 5.BE02 |

ADD           COM5/209/11            (B3/239/25)            (R8/386/180)

5.BE02	Dans la bande 35,5-36,0 GHz, la puissance surfacique moyenne produite à la surface de la Terre par un détecteur spatioporté du service d'exploration de la Terre par satellite (active) ou du service de recherche spatiale (active), pour tout angle de plus de 0,8º par rapport à l'axe du faisceau, ne doit pas dépasser –73,3 dB(W/m2) dans cette bande.      (CMR-03)

MOD           COM5/312/17            (B10/345/17)            (R8/386/181)

34,2-40 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 39,5-40 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA ADD 5.BC03 MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) MOD 5.547 |

MOD           COM5/312/18            (B10/345/18)            (R8/386/182)

40-40,5 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 40-40,5 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.BC03 MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) |

MOD           COM4/272/90            (B5/290/108)            (R8/386/183)

5.550	Catégorie de service différente:  dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Fédération de Russie, Tadjikistan et Turkménistan, dans la bande 34,7-35,2 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro 5.33).     (CMR-03)

SUP           COM5/209/10            (B3/239/24)            (R8/386/184)

5.551A

SUP           COM5/225/6            (B4/240/5)            (R8/386/185)

5.551AA

MOD           COM5/312/19            (B10/345/19)            (R8/386/186)

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile MOD 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.BC03 RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile Mobile par satellite (espace vers Terre) MOD 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile MOD 5.547 |

MOD           COM5/303/1            (B7/324/1)            (R8/386/187)

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 41-42,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 5.551F ADD 5.BC04 ADD 5. BC05 |

ADD           COM5/303/3            (B7/324/3)            (R8/386/188)

5.BC04	La puissance surfacique équivalente produite (epfd) par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande 42,5-43,5 GHz ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) dans la bande 42-42,5 GHz ne doit pas dépasser les valeurs suivantes sur le site d'une station de radioastronomie pendant plus de 2% du temps:

(230 dB(W/m2) dans 1 GHz et –246 dB (W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz de la bande 42,5-43,5 GHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole; et

(209 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz de la bande 42,5-43,5 GHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme station d'interférométrie à très grande base.

Ces valeurs d'epfd doivent être évaluées à l'aide de la méthode indiquée dans la Recommandation UIT-R S.1586 ainsi que du diagramme d'antenne de référence et du gain d'antenne maximal du service de radioastronomie donnés dans la Recommandation UIT-R RA.1631 et s'appliquent sur l'ensemble du ciel et pour les angles d'élévation supérieurs à l'angle d'exploitation minimum (min du radiotélescope (pour lequel une valeur par défaut de 5° devrait être adoptée en l'absence de renseignements notifiés).

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie:

–	en exploitation avant la fin de la CMR-03 et notifiée à l'UIT avant le 4 janvier 2004; ou

–	notifiée avant la date de réception des renseignements complets de l'Appendice 4 pour la coordination ou la notification, selon qu'il conviendra, concernant la station spatiale à laquelle les limites s'appliquent.

Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché auprès des administrations qui ont autorisé l'exploitation des stations spatiales. En Région 2, la Résolution [COM5/7] (CMR-03) s'applique. Les limites indiquées dans le présent renvoi peuvent être dépassées sur le site d'une station de radioastronomie de tout pays dont l'administration a donné son accord.     (CMR-03)

ADD           COM5/303/4            (B7/324/4)            (R8/386/189)

5.BC05	La puissance surfacique produite par toute station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande 42,5-43,5 GHz ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) dans la bande 42-42,5 GHz ne doit pas dépasser les valeurs suivantes sur le site d'une station de radioastronomie:

(137 dB(W/m2) dans 1 GHz et –153 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz de la bande 42,5-43,5 GHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole; et

(116 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz de la bande 42,5-43,5 GHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme station d'interférométrie à très grande base.

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie:

–	exploitée avant la fin de la CMR-03 et notifiée à l'UIT avant le 4 janvier 2004; ou

–	notifiée avant la date de réception des renseignements complets de l'Appendice 4 pour la coordination ou la notification, selon qu'il conviendra, concernant la station spatiale à laquelle les limites s'appliquent.

Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché auprès des administrations qui ont autorisé l'exploitation des stations spatiales. En Région 2, la Résolution [COM5/7] (CMR-03) s'applique. Les limites indiquées dans le présent renvoi peuvent être dépassées sur le site d'une station de radioastronomie de tout pays dont l'administration a donné son accord.     (CMR-03)

MOD           COM5/312/20            (B10/345/20)            (R8/386/190)

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 47,2-47,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE 5.552A | 47,2-50,2 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 ADD 5.BC03 MOBILE |
| 47,5-47,9 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 (espace vers Terre) ADD 5.BC03 ADD 5.BC06 MOBILE |  |
| 47,9-48-2 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE 5.552A |  |
| 48,2-48,54 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 (espace vers Terre) ADD 5.BC03 ADD 5.BC06 ADD 5.BC07 MOBILE |  |
| 48,54-49,44 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE 5.149 5.340 5.555 |  |
| 49,44-50,2 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 (espace vers Terre) ADD 5.BC03 ADD 5.BC06 ADD 5.BC07 MOBILE |  |
|  | 5.149 5.340 5.552A 5.555 |

ADD           COM5/312/21            (B10/345/21)            (R8/386/191)

5.BC06	L'utilisation des bandes 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz et 49,44-50,2 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée aux satellites géostationnaires.     (CMR-03)

ADD           COM5/312/22            (B10/345/22)            (R8/386/192)

5.BC07	Dans la bande 48,94-49,04 GHz, la puissance surfacique produite par toute station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans les bandes 48,2-48,54 GHz et 49,44-50,2 GHz ne doit pas dépasser –151,8 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz sur le site d'une station de radioastronomie.     (CMR-03)

SUP           COM5/303/2            (B7/324/2)            (R8/386/193)

5.551G

SUP           COM4/272/91            (B5/290/109)            (R8/386/194)

5.555A

SUP           COM4/272/92            (B5/290/110)            (R8/386/195)

5.563

___________