ВОПРОС МСЭ-R 230/1*, **

Усовершенствованные методы измерения нежелательных 
излучений, создаваемых радарами на магнетронах, 
работающими на первичной основе

(2004)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что основной целью Приложения 3 Регламента радиосвязи (РР) является указание максимально допустимых уровней нежелательных излучений в области побочных излучений;

b)	что области внеполосных и побочных излучений определены в Статье 1 РР;

c)	что в Рекомендации МСЭ-R SM.1541 указывается граница между областями внеполосных и побочных излучений радаров, работающих на первичной основе, и что такая граница соотносится с маской излучений, основанной на ширине полосы –40 дБ;

d)	что в Приложении 3 РР содержится ссылка на Рекомендацию МСЭ-R SM.1541;

e)	что в Рекомендации МСЭ-R M.1177 описаны методы измерения нежелательных излучений некоторых радаров;

f)	что в пункте 2 раздела рекомендует Рекомендации 75 (ВКР-03) Всемирная конференция по радиосвязи  2003 года рекомендует МСЭ-R провести исследования, с тем чтобы установить "более точные методы измерений нежелательных излучений радаров на магнетронах, работающих на первичной основе",

признавая,

a)	что в пункте 3.3 Приложения 1 к Рекомендации МСЭ-R SM.1539 упоминается, что в МСЭ-R продолжают проводиться исследования по вопросу об определении границы между областями внеполосных и побочных излучений радаров, работающих на первичной основе, и что было бы полезным завершить эти исследования в следующей Ассамблее радиосвязи;

b)	что имеется возможность недооценки фактической ширины полосы в расчетных значениях для ширины полосы –40 дБ, касающихся нежелательных излучений радаров на магнетронах, работающих на первичной основе,

отмечая,

a)	что усовершенствованные технологии и новые элементы, содержащиеся в анализаторах спектра и другом оборудовании, используемом для измерения нежелательных излучений, могут привести к появлению усовершенствованных методов измерения для определения уровней нежелательных излучений от радаров, работающих на первичной основе;

b)	что компьютерный контроль измерительной системы, использующей подходящее программное обеспечение, позволит более надежно и просто измерять нежелательные излучения от радаров, работающих на первичной основе,

решает, что необходимо изучить следующий Вопрос:

1	Какие усовершенствование методы измерения можно использовать для измерения нежелательных излучений от радаров на магнетронах, работающих на первичной основе?

решает далее,

1	что результаты вышеуказанных исследований следует включить в Рекомендацию(и) и/или Отчет;

2	что вышеуказанные исследования следует завершить к 2012 году.

Категория: S2

# Footnotes

*	Настоящий Вопрос следует довести до сведения Рабочей группы 8B МСЭ-R и ОГД 1A-1C-8B.

**	В 2009 году 1-я Исследовательская комиссия по радиосвязи перенесла дату завершения исследований по этому Вопросу.