ВОПРОС МСЭ-R 211-4/3

Данные о распространении радиоволн и модели распространения для разработки беспроводных систем ближней связи и систем доступа и беспроводных локальных вычислительных сетей (беспроводных ЛВС)
в диапазоне частот от 300 МГц до 100 ГГц

(1993-2000-2002-2005-2007)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что в настоящее время разрабатывается множество новых персональных систем ближней связи для работы внутри и вне помещений;

- что будущие подвижные системы (например, после IMT-2000) будут обеспечивать персональную связь как внутри помещений (офисных или жилых), так и вне помещений;

- что, как показали практика использования существующих устройств и результаты интенсивных исследований, существует значительный спрос на беспроводные локальные вычислительные сети (беспроводные ЛВС) и беспроводные учрежденческие и офисные АТС (WPBX);

- что желательно разработать стандарты для беспроводных ЛВС, которые были бы совместимы с системами как беспроводной, так и проводной электросвязи;

- что системы ближней связи с малым энергопотреблением обладают многими преимуществами для предоставления услуг в составе подвижных и персональных систем связи;

- что сверхширокополосная технология (СШП) развивается быстрыми темпами и может оказать влияние на службы радиосвязи;

- что знание параметров распространения радиоволн внутри зданий и характеристик помех от многочисленных пользователей, расположенных в пределах одной зоны обслуживания, является определяющим фактором для эффективного проектирования систем;

- что хотя многолучевое распространение радиоволн может вызывать ухудшение качества связи, оно может быть с успехом применено в системах подвижной связи или связи внутри помещений;

j)	что частоты, предложенные для систем, описанных в пп. а), b) и с), находятся в диапазоне от примерно 300 МГц до 100 ГГц;

k)	что имеются лишь ограниченные данные измерений распространения радиоволн в некоторых полосах частот, рассматриваемых для использования системами ближней связи;

l)	что информация относительно распространения радиоволн внутри помещений, а также распространения из помещений наружу может представлять интерес для других служб,

решает, что необходимо изучить следующий Вопрос:

1	Какие модели распространения радиоволн следует использовать для разработки систем ближней связи, осуществляющих передачу внутри помещений, вне помещений, а также из помещений наружу (дальность работы менее 1 км), включая системы беспроводной связи и системы доступа и беспроводные ЛВС?

2	Какие модели распространения следует использовать для оценки влияния устройств СШП на другие признанные службы радиосвязи?

3	Какие характеристики канала, касающиеся распространения радиоволн, больше всего подходят для описания его свойств при применении различными службами, такими как:

–	речевая связь;

–	службы факсимильной связи;

–	службы передачи данных (высокоскоростной и низкоскоростной);

–	службы поисковой связи и передачи сообщений;

–	службы видеосвязи?

4	Каковы характеристики импульсного отклика канала?

5	Как влияет выбор поляризации на характеристики распространения радиоволн?

6	Как влияют характеристики базовой станции и оконечных антенн (например, направленность, управление лучом) на характеристики распространения радиоволн?

7	Какое влияние оказывает применение различных схем разнесения?

8	Какое влияние оказывает размещение передатчика и приемника?

9	Какое влияние при передаче внутри помещений могут оказывать различные строительные и отделочные материалы на затенение, дифракцию и отражение?

10	Какое влияние при передаче вне помещений могут оказывать строительные конструкции и растительность на затенение, дифракцию и отражение?

11	Какое влияние на характеристики распространения радиоволн оказывает перемещение людей или предметов внутри помещений, в том числе перемещение одного или обоих концов радиолинии?

12	Какие переменные необходимо использовать в модели для учета различных типов зданий (например, зданий с открытой планировкой, одноэтажных, многоэтажных), в которых расположены один или оба оконечные устройства?

13	Как можно охарактеризовать потери на входе в здание при разработке систем и каково их влияние на передачу из помещений наружу?

14	Какие факторы могут быть использованы для частотного масштабирования и для каких диапазонов их использование целесообразно?

15	Каковы наилучшие способы представления требуемых данных?

16	Как можно охарактеризовать каналы распространения радиоволн, использующие многоканальные передатчики и приемники при разработке систем?

решает далее,

1	что результаты вышеупомянутых исследований должны быть включены в одну или несколько Рекомендаций и/или отчетов;

2	что вышеупомянутые исследования должны быть завершены к 2009 году.

Категория: S1