ITU-R第202-3/5号课题*, **,***

一次雷达的无用发射

（1993-1997-2001-2004年）

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a）	可用于无线电测定业务的无线电频谱资源是有限的；

b）	根据《无线电规则》第4.10款的规定，无线电导航业务是一项安全业务；此外，其它一些类型的雷达系统，比如天气雷达，也可以执行生命安全的功能；

c）	无线电测定业务中的雷达台站发射的必要带宽较大，以便有效地执行其功能；

d）	许多新出现的技术系统可能使用数字或其他技术，鉴于雷达系统很高的峰包功率，更易受到其无用发射的干扰；

e）	无线电通信第8研究组一直在研究雷达系统的无线电频谱有效使用课题，包括各种输出设备固有的无用发射特性的研究；

f）	无线电通信第9研究组已完成雷达系统的无用发射对固定业务系统的影响研究，并制定了ITU-R F.1097号建议书 “提高雷达系统与数字无线电中继系统兼容性的干扰抑制方法”和ITU-R F.1190号建议书“数字无线电中继系统与无线电测定业务的雷达系统兼容的保护标准”；

g）	在某些情况下，雷达系统的无用发射可对邻近或正常共用频段内操作的其它无线电业务系统产生不可接受的干扰（见《无线电规则》附录3的§ 11节）；

h）	在无线电测定系统的“设计-性能”指标中，性能（带宽、相参性等）、预期寿命、成本、重量、尺寸和机械耐用性等是必须要考虑的重要因素；

j）	无线电通信第1研究组已修改了ITU-R SM.329号建议书，该建议书包括了对无线电测定业务杂散发射的限值；

k）	无线电通信第1研究组已制定了关于带外发射限值ITU-R SM.1541号建议书，其中就包括了无线电测定业务在其专用频段之外的带外发射限值；

l）	根据ITU-R SM.329号建议书，WRC-2000修改了附录3的《允许的最大杂散发射功率电平一览表》并决定2003年1月1日之后设置的无线电测定业务发射机及2012年1月1日之后所有的发射机必须遵守这些功率电平门限；

m）	无线电通信第8研究组已制定了关于雷达系统无用发射测量技术的ITU-R M.1177号建议书；

n）	无线电通信第8研究组已制定了关于减少在3 GHz和5 GHz频段内操作的雷达系统杂散发射的 ITU-R M.1314号建议书，

注意到

a）	专门划分给无线电测定业务使用的频段的带外限值由无线电通信第8研究组负责，

做出决定，应对下述课题予以研究

1	在考虑以下因素后，现有的和先进的雷达系统的无用发射电平是什么？

a）	平台的类型和尺寸（例如固定、移动、船载、机载等）；

b）	可用的技术；及

c）	经济方面的考虑？

2	雷达系统设计和部署过程中可以考虑何种干扰抑制技术，比如输出设备的选择，来降低雷达的无用发射？其对操作性能（带宽、相参性等）、预期寿命、相关成本、重量、尺寸和机械耐用性带来什么影响？

3	通过采用干扰抑制技术，可以达到什么样的无用发射电平，和其它无线电业务能获得什么样的兼容性？

进一步做出决定

1	上述研究的成果应纳入一种或多种建议书；

2	上述研究应在2015年前完成。

类别：C2

# Footnotes

*	应提请无线电通信第1研究组、国际航标协会（IALA）、国际海事组织（IMO）、国际民航组织 （ICAO）、国际海上无线电委员会（CIRM）和世界气象组织（WMO）对本课题给予关注。

**	原ITU-R 第202-3/8号课题。

*** 2012年，无线电通信第5研究组推迟了此课题研究的完成日期。