QUESTION UIT-R 250/5

Systèmes d'accès sans fil du service mobile terrestre fournissant des télécommunications à un grand nombre de capteurs ubiquitaires 
et/ou d'actionneurs dispersés sur des zones étendues

(2009)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que des progrès rapides sont actuellement réalisés dans le domaine des télécommunications sans fil afin de relier les capteurs et/ou actionneurs associés aux êtres humains, aux animaux et aux objets dans divers environnements;

b)	que les capteurs et/ou actionneurs pour les télécommunications sans fil devraient être simples, petits et peu onéreux afin de réaliser la société de réseau ubiquitaire;

c)	qu'il existe de nouvelles applications dans lesquelles les volumes de données sont faibles (par exemple données de mesure, informations de localisation et signaux de commande d'objet);

d)	que grâce aux télécommunications sans fil pour les capteurs et/ou actionneurs, un service peut être offert à une zone couvrant de nombreuses cellules et à un large éventail d'objets dans chaque cellule, du fait des caractéristiques de trafic des applications mentionnées au point c) du considérant ci-dessus;

e)	que la mobilité devrait être offerte concernant les télécommunications sans fil pour les capteurs et/ou actionneurs;

f)	que les télécommunications sans fil pour les capteurs et/ou actionneurs peuvent avoir lieu en l'absence de visibilité directe;

g)	qu'il est souhaitable de déterminer les caractéristiques types des systèmes d'accès sans fil du service mobile terrestre utilisés pour fournir des télécommunications à des capteurs et/ou actionneurs;

h)	que les systèmes d'accès sans fil utilisés pour fournir des télécommunications à des capteurs et/ou actionneurs peuvent aussi être utilisés dans des applications nomades et/ou fixes,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les spécifications techniques et opérationnelles ainsi que les caractéristiques des systèmes d'accès sans fil du service mobile terrestre qui seront utilisés pour fournir des télécommunications à un grand nombre de capteurs et/ou d'actionneurs dispersés sur des zones étendues?

décide en outre

1	que les résultats des études susmentionnées devraient faire l'objet de Recommandations et/ou de Rapports;

2	que les études susmentionnées devraient être terminées d'ici à 2011.

Catégorie: S2