QUESTION UIT-R 93-2/5*,**

Automatisation des communications mobiles maritimes
en ondes hectométriques, décamétriques et métriques

(1988-1992-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que des systèmes automatiques de gestion des appels radiotéléphoniques du service mobile maritime sont nécessaires, notamment dans le sens navire-côtière;

b)	que l'exploitation automatique serait également souhaitable dans le sens côtière-navire;

c)	qu'il faut s'assurer que le matériel automatique de bord soit compatible avec les diverses stations côtières que la station de navire est susceptible de contacter;

d)	qu'un système radiotéléphonique automatique en ondes métriques et décimétriques pour le service mobile maritime a été défini dans la Recommandation UIT-R M.586 mais que sa mise en service n'est pas prévue dans un avenir immédiat;

e)	que les Articles 52 et 57 du Règlement des radiocommunications n'autorisent pas les stations côtières à émettre des signaux sur les voies non occupées du trafic radiotéléphonique;

f)	que, pour un tel système automatique qui utilise les voies ASN communes, les systèmes ASN que décrivent les Recommandations UIT-R M.493 et UIT-R M.541 peuvent servir à la signalisation sur les liaisons radioélectriques;

g)	que, dans un tel système automatique, il faut utiliser les voies de trafic existantes en ondes hectométriques, décamétriques et métriques, si possible sans que cela nuise à leur utilisation pour l'exploitation manuelle à partir du même navire ou de la même station côtière;

h)	qu'un tel système ne gênerait pas les travaux ultérieurs de mise au point d'un système numérique entièrement automatique;

j)	qu'un système radiotéléphonique en ondes métriques automatisé fondé sur la Recommandation UIT-R M.689 a été mis en place;

k)	que l'automatisation d'autres services de communication mobiles maritimes serait également souhaitable,

décide de mettre à l'étude les Questions suivantes

1	Quelles sont les caractéristiques techniques et d'exploitation préférées pour le matériel des stations côtières et de navire qui assurent la connexion automatique, aux réseaux publics avec commutation, des appels navire-côtière du service mobile maritime dans les bandes hectométriques, décamétriques et métriques?

2	Quelles sont les conditions à satisfaire pour étendre ce service automatique aux appels côtière-navire?

3	A quelles conditions le système pourrait-il utiliser les voies de trafic existantes en ondes hectométriques, décamétriques et métriques sans nuire en aucune façon à l'exploitation manuelle actuelle?

4	Quelles sont les conditions qui permettraient d'assurer l'exploitation internationale du système?

NOTE 1 – Les points qui font l'objet des § 1, 2 et 4 sont également inclus dans la Question UIT-T 6/2.

# Footnotes

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI).

** 	Ancienne Question UIT-R 93-2/8.