ITU-R第99-1/5号课题*

25和6 000 MHz频段陆地移动业务
互调产物引起的干扰

（1990-2007年）

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a)	大量基站发射机和接收机可能在同一个有限的地理区域工作；

b)	这类发射机可能产生较高的互调发射，其奇数阶落在陆地移动频段内以及陆地移动频段的任何一边，而这些有可能落到陆地移动电台的接收频率上；

c)	可以设计出频道配置计划以便尽量减少互调产物的影响；

d)	接收机可能因为两个或更多的强输入信号而产生乱真互调响应；

e)	外部非线性导电单元可能从两个或更多的信号中产生互调产物，

做出决定，应对下列课题予以研究

1	产生于发射机、接收机和外部非线性单元内的互调产物的各种原因、可能用来尽量减少其产生并降低其影响的各种技术以及在每种情况中使用的方法是什么？

2	对于陆地移动业务的正常运行，可允许的互调发射的最大平均功率是多少？

3	为防止在接收机中形成互调产物，有哪些必要的预防措施？其中哪些适于陆地移动业务的正常运行？

进一步做出决定

1	上述研究的结果应纳入一种或多种建议书、报告或手册；

2	上述研究应在2010年前完成。

类别：S2

# Footnotes

* 	原ITU-R 第99-1/8号课题。