المسألة 22-1/6 لقطاع الاتصالات الراديوية

تكنولوجيا المدارات الساتلية والمحطات الفضائية للخدمة الإذاعية الساتلية 
(الصوتية والتلفزيونية)

(2003-2002-1993)

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن اختيار مدار السواتل والتقنيات المتيسرة لتصميم المحطات الفضائية يكاد يؤثر في جميع الخصائص الأخرى لنظام إذاعة ساتلية، مثل عرض نطاق التردد الراديوي المتيسر للإرسال، والقدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) للمحطات الأرضية في وصلات التغذية، وأبعاد الهوائيات في محطات الاستقبال الأرضية، وعدد السواتل اللازمة لتأمين تغطية مستمرة، والفاصل بين مواقع السواتل وسوية التداخل المتسبب للأنظمة خارج منطقة الخدمة المطلوبة؛

ب)	أن القدرة المشعة المكافئة المتناحية للمحطات الفضائية تكون في الغالب أعلى في الخدمة الإذاعية الساتلية مما هي عليه في الخدمة الثابتة الساتلية. والحدّ من البث غير المطلوب في النطاقات المجاورة يكون مهماً بالنسبة لهذه المحطات الفضائية؛

ج)	أن كون القدرة المشعة المكافئة المتناحية تتغير محلياً داخل منطقة الخدمة، يمكن أن يكون وسيلة مناسبة لحل مشكلة التوهين الشديد الناجم عن المطر في النطاقات الموزعة للخدمة الإذاعية الساتلية عند التردد GHz 17 وفوقه؛

د )	أن التقدم الذي أحرز حديثاً في تكنولوجيا هوائيات السواتل يسهل تطوير هوائيات كبيرة الفتحة، وأنظمة هوائيات تتحكم في القدرة المشعة المكافئة المتناحية عشوائياً من منطقة فرعية خاصة بواسطة هوائيات حزمها قابلة لإعادة التشكيل و/أو قابلة للتوجيه؛

ﻫ )	أن الجمع بين قدرة مشعة مكافئة متناحية متغيرة وتشكيل تراتبي رقمي أو متعدد السويات أو متعدد الإرسال زمني التقسيم في التردد الراديوي مع تشفير القنوات، يجعل من الممكن تنفيذ خدمة إذاعية ساتلية مرنة وفعّالة لحل مشكلة التوهين الناجم عن المطر، فيمكن مثلاً تنفيذ معدلات بتات كبيرة الكثافة من أجل الاستقبال في شروط استقبال اسمية، وتنفيذ معدلات بتات أقل كثافة للاستقبال أثناء الخبو الناجم عن المطر؛

و )	أن قوس التنسيق تتحدد باعتبارها جزءاً من القوس المدارية المستقرة بالنسبة إلى الأرض، التي يحدد مكتب الاتصالات الراديوية داخلها الإدارات التي يحتمل لها أن تتأثر والتي قد يكون التنسيق معها ضرورياً،

تقرر دراسة المسألة التالية

1	ما هي مدارات السواتل الأكثر استجابة للإذاعة انطلاقاً من السواتل، من حيث المدار وتقاسم الترددات، والقدرة اللازمة للسواتل وزاوية ارتفاع مرتفعة في موقع الاستقبال؟

2	ما هي الدقة التي يمكن الحصول عليها للتحكم في التوجيه؟

3	كم تكون القدرة الأولية العظمى المتيسرة لتشغيل مرسل في ساتل، وما هي العوامل الأخرى المصاحبة للبيئة الفضائية والتي تعمل على الحدّ من القدرة التي يمكن أن تعطى للمرسل عند مختلف الترددات التي يحتمل استعمالها؟

4	ما هو الكسب وما هي الاتجاهية واستقرارية التوجيه التي يمكن تحقيقها لهوائيات الإرسال في السواتل عند مختلف الترددات؟

5	ما هي تكنولوجيا الهوائيات المتيسرة للحفاظ على مخططات هوائيات الاستقبال والإرسال بنفس الوقت داخل منطقة الخدمة المفيدة وفي منطقة الفصوص الجانبية؟

6	ما هي التقنيات الجديدة التي يمكن أن يوصى بها للتغير المحلي السكوني أو الدينامي للقدرة المشعة المكافئة المتناحية، داخل منطقة الخدمة لحل مشكلة التوهينات الكبيرة الناجمة عن المطر في الترددات الموزعة للخدمة الإذاعية الساتلية عند التردد GHz 17 وفوقه؟

7	ما هو العمر المفيد المحتمل لساتل، علماً بأن أي خلل في دقة موضعة الساتل أو توجيهه يمكن أن يقصّر عمره المفيد؟

8	ما هي التقنية المتيسرة لقصر التغطية على مناطق جغرافية محددة؟

9	ما هو التخفيض الذي يمكن الحصول عليه من المستجيب الساتلي للبث غير المطلوب؟

10	ما هي القيم التي يمكن تطبيقها على قوس التنسيق للنطاقات غير الخاضعة لخطّة؟

الملاحظة 1 - انظر التوصية ITU-R BO.652،

وتقرر كذلك

1	ينبغي أن تؤدي هذه المسألة إلى مراجعة التوصيات ذات الصلة، مثل التوصية ITU-R BO.652، وإلى صياغة توصية أو توصيات جديدة حسب الاقتضاء؛

2	ينبغي إنجاز الدراسات أعلاه بحلول عام 2006.