ВОПРОС МСЭ-R 64-1/6*

Параметры планирования для цифрового радиовещания
на частотах ниже 30 МГц

(1999-2004)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что в течение нескольких лет в ряде частей мира прилагаются усилия, направленные на разработку систем цифрового радиовещания для внедрения в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах радиовещания (150 кГц – 26 МГц);

b)	что в Вопросе МСЭ-R 60/6 требуется разработка соответствующей Рекомендации к 1999 году;

c)	что в Рекомендации МСЭ-R BS.1348 рекомендуются технические и эксплуатационные характеристики и возможности для служб цифрового звукового радиовещания с использованием наземных передатчиков, предназначенных для приема на автомобильные, переносные и стационарные приемники в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах;

d)	что в Рекомендации МСЭ-R BS.1349 рекомендуется, чтобы любая система, разработанная для цифрового звукового радиовещания на автомобильные, переносные и стационарные приемники в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах, имела характеристики излучения, совместимые со значениями ширины полосы каналов, используемых в настоящее время, например 10 кГц, 9 кГц и 5 кГц;

e)	что такая новая система цифрового звукового радиовещания должна быть введена при обеспечении совместимости в существующих условиях передач АМ радиовещания в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах;

f)	что некоторые части НЧ и СЧ диапазонов используются совместно с другими службами, например, в Районе 1 полоса частот 255–283,5 кГц и в Районе 2 полоса частот 525–535 кГц используются совместно с воздушной радионавигационной службой, а в Районе 2 полоса частот 1625–1705 кГц используется совместно с фиксированной и подвижной службами;

g)	в Резолюции 543 (ВКР-03) были рекомендованы временные значения РЧ защитного отношения для излучений с цифровой модуляцией в ВЧ радиовещательной службе и МСЭ-R предлагалось продолжить исследования по этой проблеме и сообщить результаты этих исследований на Всемирной конференции радиосвязи 2007 года,

решает, что необходимо изучить следующий Вопрос:

1	Каковы значения следующих критериев планирования для внедрения систем цифрового звукового радиовещания в диапазонах 5 (НЧ), 6 (СЧ) и 7 (ВЧ) в условиях AM на начальном этапе, которые постепенно будут преобразованы в полностью цифровой сценарий?

–	минимальная применимая напряженность поля;

–	РЧ защитные отношения** РЧ защитные отношения:

|  | Полезные излучения | Нежелательные излучения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цифровое | Цифровое |  |
|  | Цифровое | AM |  |
|  | AM | Цифровое |  |

2	Какие могут применяться методы совместного использования частот с воздушной радионавигационной, фиксированной и подвижной службами, и каковы критерии для защиты этих служб, испытывающих помехи от излучений цифрового радиовещания, и каковы критерии для защиты радиовещательных служб от помех, создаваемых службами, с которыми происходит совместное использование частот?

3	Какие защитные отношения требуются для защиты систем цифрового звукового радиовещания в диапазонах 5 (НЧ), 6 (СЧ) и 7 (ВЧ) от помех, создаваемых внеполосными излучениями промышленного, научного и медицинского оборудования (ПМН), и от радиации, вызываемой системами электросвязи, которые используют распределение энергопитания или телефонных линий?

решает далее,

1	что результаты вышеуказанных исследований должны быть включены в Рекомендацию(и);

2	что вышеуказанные исследования должны быть завершены к 2006 году.

Категория: C1

# Footnotes

*	Настоящий Вопрос должен быть доведен до сведения 8-й и 9-й Исследовательских комиссий по радиосвязи.

**	Определение защитных отношений должно базироваться на методах, описанных в Рекомендации МСЭ-R BS.559.