المسـألة  ,*ITU-R 129-2/7**

إرسالات غير مطلوبة*** مشعة ومستلمة 
من محطات الخدمات العلمية****

(2003-1993-1990)

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن إشعاع المحطات الفضائية أو المحطات الأرضية للخدمات العلمية لإرسالات غير مطلوبة يمكن أن يسبب تداخلاً في خدمات أخرى؛

ب)	أن إشعاع محطات أخرى لإرسالات غير مطلوبة يمكن أن يسبب تداخلاً في المحطات الفضائية أو المحطات الأرضية للخدمات العلمية؛

ج)	أن الخدمات الراديوية المختلفة يمكن أن تختلف اختلافاً بيِّناً في حساسية محطاتها فيما يتعلق بالتداخل؛

د )	أن توصيف السويات المقبولة للإرسالات غير المطلوبة لا بد أن يأخذ في الحسبان الجوانب العملية لتحقيق هذه السويات؛

ﻫ )	أن الحدود المفروضة على السويات المقبولة للإرسالات غير المطلوبة ينبغي أن تأخذ في الحسبان احتمال حدوث تداخل متآون في محطة من أكثر من مصدر واحد مسبب للتداخل؛

و )	أن ثمة حاجة لاعتماد تقنية معيارية لقياس الإرسالات غير المطلوبة لتحديد التوافق مع السويات المحددة لهذه الإرسالات،

وإذ يلاحظ

أ )	أن التذييل 3 من لوائح الراديو يحدد فقط السويات القصوى المسموح بها للإرسالات الهامشية فيما يخص مرسلات محطات الخدمات الفضائية؛

ب)	أن التوصية 66 (Rev.WRC-2000) توصي قطاع الاتصالات الراديوية بأن يدرس نتيجة مسألة الإرسالات غير المطلوبة من مرسلات الخدمات كافة، وطرائق التشكيل كلها، وأن يضع توصيات على هذا الأساس تتناول السويات القصوى المسموح بها للإرسالات غير المطلوبة،

تقرر أن المسألة التالية ينبغي دراستها

1	ما هي الحدود القائمة على اعتبارات عملية، التي ينبغي فرضها على قدرة الإرسالات غير المطلوبة التي تشعها المحطات الفضائية والأرضية للخدمات العلمية من أجل حماية خدمات أخرى؟

2	ما هي سويات الإرسالات غير المطلوبة من محطات خدمات أخرى، والتي يمكن قبولها في المحطات الفضائية والأرضية للخدمات العلمية؟

3	كيف يمكن أن تتأثر مراقبة علم الفلك الراديوي والمحساس المنفعل بالإرسالات غير المطلوبة من المرسلات الراديوية، ومن المعدات الكهربائية الأخرى؟

4	ما هي التقنيات التي قد تستخدمها المحطات الفضائية والأرضية للخدمات العلمية لتخفيف آثار الإرسالات غير المطلوبة؟

تقرر كذلك

1	أن نتائج الدراسات المشار إليها أعلاه ينبغي أن تدرج في توصية (توصيات)؛

2	أن الدراسات المشار إليها أعلاه ينبغي أن تستكمل بحلول عام 2011.

# Footnotes

* 	قامت لجنة الدراسات 7 للاتصالات الراديوية في عام 2009 بتمديد تاريخ إنجاز الدراسات المتعلقة بهذه المسألة.

** 	ينبغي إبلاغ لجان الدراسات 1 و4 و6 و8 و9 بهذه المسألة.

*** 	الإرسالات غير المطلوبة تشمل الإرسالات الهامشية والإرسالات خارج النطاق.

**** 	الخدمات العلمية تشمل العمليات الفضائية، والأبحاث الفضائية، وخدمة استكشاف الأرض الساتلية، وخدمات الأرصاد الجوية الساتلية والترددات المعيارية، والإشارات الزمنية، وعلم الفلك الراديوي، وعلم الفلك الراداري.