| Conférence régionale des radiocommunications (CRR-06) (Seconde session) Genève, 15 mai – 16 juin 2006 |  |
| --- | --- |
|  |  |  | Document CNG2/3-F |
|  |  |  | 31 mai 2006 |
|  |  |  | Original: Français |
|  | GCN2 |
| Propositions du GCN2 pour les 3ème et 4ème itérations |

Tel que décrit dans l’annexe du document DT/31(Rev1)(Add1) et aux paragraphes 2.1.1 et 4.2.3 du document 87, le groupe propose :

- de limiter les couches de DVB-T et T-DAB  dans les zones à problèmes comme suggéré par la Commission 4 et plus particulièrement :

  - de ne pas excéder :

    - 1 couche de DVB-T en bande VHF ;

    - 3 couches de T-DAB en bande VHF ;

    - 6 couches de DVB-T en bande UHF.

  - d’assurer 1 couche de DVB-T en bande III .

- De fixer des canaux de fréquences lors de la dernière itération en s’assurant qu’il n’y a plus d’incompatibilité avec les canaux voisins.

- de prendre en compte les marges selon les principes énoncés ci-dessous :

  - Prendre en compte, en règle générale, des marges supérieures à 3dB, notamment :

    - 4 dB pour la bande VHF ;

    - 5 dB pour la bande UHF.

  - Considérer des marges égales ou supérieures, dans le cas où la topographie peut causer du blocage, en indiquant le type d’obstacle dans la Déclaration Administrative (montagne,…)

K. YAO
				President du  GCN2
				Casier 1475