ITU-R  BO.1213-1建议书

用于11.7-12.75 GHz 频带内的卫星广播业务的基准接收地球站天线图

(ITU-R 73/6号研究课题)

(1995-2005)

范围

本建议书旨在为用于11.7-12.75 GHz 频带内的卫星广播业务建立基准地球站同极化和交叉极化天线图。

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a)	在WRC-97和WRC-2000上使用一个通用的基准天线图，用于修订第一区和第三区的卫星广播业务（BSS）计划；

b)	在WRC-03上使用的同一个基准天线图，用于修订区域间和区域内/业务间和业务内的共用标准，该标准包含在《无线电规则》（RR）附录30中；

c)	BSS接收天线的测量数据支持该相同的基准天线图；

d)	该相同的基准天线图对BSS和其他业务间的业务共享以及其他协调方面可能会有用，

建议

1	由附件1提供的公式给出的同极化和交叉极化天线图应被认定为在11.7-12.75 GHz 频带内的卫星广播业务的基准地球站天线图。

附件 1

天线图公式：

这些公式对于D/λ ≥ 11有效：

同极化图：

对于	0	( (< (m

其中：

G1 = 29 – 25 log (r, 且

Gco (()  G1  	对于	(m	(	( < (r

Gco (()  29 – 25 log 	对于	r		b	其中 b = 10(34/25)

Gco (()  –5 dBi	对于	b		  70

Gco (()  0 dBi	对于	70	  180

交叉极化图：

Gcross (()  Gmax – 25	对于     0     0.25  0

其中 0

 3 dB 波束宽

对于 0.25	(0	  0.44 0

Gcross ()  Gmax – 17	对于 0.44	(0	  0

Gcross () = Gmax – 17 + C	对于(0 	≤ 	( < (1 其中

且 C = 21 – 25 log(1) – (Gmax – 17)*

Gcross (()  21 – 25 log 	对于1		 < 	其中  = 10(26/25)

Gcross (()  –5 dBi	对于2		  70

Gcross (()  0 dBi	对于70º	(	(  180º

其中：

D:	等效天线直径

(:	用与直径同样的单位表示的波长

:	相对于视轴的天线偏轴角（度）

η:	天线效率。

举例：

在WRC-03上使用的60 cm基准天线图，用于修订区域间/业务间的共用标准，该标准包含在《无线电规则》（RR）附录30中，下列参数适用：

同极化：

Gmax	  35.5 dBi

η	=  0.65

D/(	  23.4 （假设频率为11.7 GHz）

(m	  3.98

(r	  4.06

G1	  13.78 dB

(b	  10 (34/25)

交叉极化：

(0		=  2.96º

(1		=  4.73º

(2		  10.96º

C		=  –14.36 dB

对应的基准天线图在图1中给出。

在WRC-03上使用的45 cm基准天线图，用于修订区域间/业务间的共用标准，该标准包含在《无线电规则》（RR）附录30中，下列参数适用：

同极化：

Gmax	=  33.3 dBi

η	=  0.65

D/(	=  18.3 （假设频率为12.2 GHz）

(m	=  5.15°

(r	=  5.19°

G1	=  11.12 dB

(b	=  10(34/25)

交叉极化：

(0 =  3.79°

(1 =  6.04°

(2 =  10.96°

C =  –14.83 dB

对应的基准天线图在图2中给出。

# Footnotes

应该注意到在单馈电天线上进行天线测量。

*	对于任何天线效率(η)和D/λ的组合，C 值必须小于0。