RECOMENDACIÓN  UIT-R  BR.1375-1*

Grabación de televisión de alta definición (TVAD)

(Cuestión UIT-R 108/11)

(1998-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el formato de imagen común de 1 080  1 920 píxels cuadrados se recomienda actualmente como el formato de captación de imagen para la TVAD;

b)	que el servicio de radiodifusión digital para programas de TVAD está ganando importancia. Hay varios servicios en explotación o planificados en muchos países;

c)	que se han ideado magnetoscopios de diversos formatos analógicos y digitales para la grabación en cinta de TVAD;

d)	que muchos países cuentan con amplios archivos de valiosos e insustituibles programas de TVAD, basados en los formatos de señal definidos en la Parte 1 de la Recomendación UIT-R BT.709;

e)	que si bien los formatos de grabación de TVAD en bobinas abiertas se consideran hoy obsoletos para su aplicación en la producción de programas, los programas ya grabados en dichos formatos en el pasado suelen conservar su valor;

f)	que la grabación digital de programas de TVAD está hoy muy extendida en la producción y postproducción de TVAD;

g)	que actualmente hay varios tipos de equipos disponibles para la grabación digital de TVAD, pero que difieren en el medio de grabación, el formato de grabación o el modelo de magnetoscopio, ya sean magnetoscopios dotados o no de compresión de la velocidad binaria, magnetoscopios que utilizan cintas de bobina abierta o casetes, magnetoscopios de mesa o portátiles/videocámaras, etc.;

h)	que la técnica de compresión de la velocidad binaria basada en la codificación DCT o VLC permite el empleo de métodos de grabación de programas de TVAD sumamente eficaces, con una velocidad de datos de origen superior a 1 Gbit/s;

j)	que las características de funcionamiento y manejo de los magnetoscopios digitales de TVAD han mejorado hasta el punto de que no sólo pueden utilizarse en los estudios sino también en el terreno, con un grado de comodidad similar al de los magnetoscopios convencionales;

k)	que las cámaras de TVAD que utilizan dispositivos de imagen CCD de dos millones de píxels y tratamiento digital de la señal mediante modernos chips VLSI están en condiciones de proporcionar imágenes de TVAD de gran calidad, ofreciendo al mismo tiempo las características de funcionamiento y las dimensiones reducidas de las cámaras convencionales;

l)	que se utilizarán formatos de 24 tramas para complementar y aumentar la producción de películas,

recomienda

1	que se utilice preferentemente la grabación digital de TVAD en la creación y producción de programas de TVAD, así como para su almacenamiento con fines de intercambio;

2	que las grabaciones analógicas en cinta de TVAD se transformen, de ser posible, a un formato de grabación digital para su procesamiento posterior y archivo;

3	que se prefiera, para la grabación de TVAD, el formato de imagen común de 1 080  1 920 según se define en la Parte 2 de la Recomendación UIT-R BT.709, sin perjuicio de los otros formatos de imagen especificados en la Parte 1 de dicha Recomendación, teniendo en cuenta especialmente la necesidad de asegurar la posibilidad de reutilización de los fondos de programas de TVAD conservados en los archivos;

4	que los programas de TVAD destinados a un procesamiento posterior amplio y complejo se graben preferentemente en formato digital que no utilice compresión con pérdidas, mientras que los programas de TVAD sin procesamiento posterior o con un procesamiento limitado se graben preferentemente en un formato digital con menores exigencias de compresión.

NOTA 1 – Los Cuadros del Anexo 1 indican especificaciones de dispositivos de grabación disponibles en el comercio para la producción de programas en los formatos de TVAD especificados en la última versión de la Recomendación UIT-R BT.709.

ANEXO  1

Los Cuadros 1 a 6 describen las características y especificaciones principales para los dispositivos de almacenamiento de TVAD disponibles:

Cuadro 1: Grabadora de cinta para 1125/60 (59.94) – Descripción general

Cuadro 2: Grabadora de disco para 1125/60 (59.94) – Descripción general

Cuadro 3: Magnetoscopio digital de TVAD para 1125/60 (59.94) – Detalles

Cuadro 4: Grabadora de cinta para 1125/50, 1250/50 – Descripción general

Cuadro 5: Magnetoscopio digital de TVAD para 1125/50, 1250/50 – Detalles

Cuadro 6: Magnetoscopio analógico de TVAD para 1125/60 – Detalles

CUADRO  1

Grabadora de cinta para 1125/60 (59.94) – Descripción general

| Digital/analógico | Digital | Analógico |
| --- | --- | --- |
| Compresión/sin compresión | Compresión | Sin compresión |  |
| Tipo de empaquetado | Casete | Casete | Bobina abierta | Casete |
| Formato | A | B | C | D | D6 | 1'-C (mod) | UNIHI |
| Denominación comercial(1) | HDCAM(2) | HD-D5 | DVCPRO HD | D-9 HD | GBR, DCR | HDD/HDDP | HDV, AU-HD |
| Tiempo de grabación/reproducción (máx.) | 40/124 min | 23/63/124 min | 46 min | 62 min | 64 min | 96 min | 63 min |
|  | Luminancia | 23 MHz | 1920 muestras/línea | 20 MHz |  | 1920 muestras/línea | 20 MHz |
| Especificación del vídeo | Crominancia | 7 MHz | 960 muestras/línea | 10 MHz |  | 960 muestras/línea | 7 MHz |
|  | Número de líneas | 1080 (1035) | 1080 |  |  |  | 1036 |
|  | Digital o analógica | MIC | MIC | MIC |
| Especificación del audio | Número de canales | 4 | 8 | 4/8 | 5 pares estéreo | 8 (Digital)  1 (Analógico) | 4 |
|  | Frecuencia de muestreo | 48 kHz, 20 bits | 48 kHz, 16 bits | 48 kHz, 20/16 bits | 48 kHz, 20/24 bits | 48 kHz, 16 bits | 48 kHz, 16 bits |
| Datos auxiliares |  |  |  |  |  | 5 líneas de intervalo de supresión vertical |  |
| Medios | Tamaño del casete (mm) | P: 156  96 G: 254  145 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | 125  78 | 188  104 | 366  206 | Bobina 14 pulgadas | 205  121,5 |
|  | Sustancia | Partículas metálicas | Partículas metálicas | Partículas metálicas |
| Ejemplo de aplicación | Videocámara | Portátil | Videocámara | Consola de estudio | Consola de estudio portátil |
| Notas | 1/2 pulgada Intracuadro/trama Cuadro editable DCT (1/7) | 1/2 pulgada (D5) Intracuadro DCT (1/4) | 6,35 mm Intratrama DCT (1/10) | 1/2 pulgada Intratrama DCT (1/10) | Cinta de 3/4 pulgada |  | Cinta de 1/2 pulgada |
| MIC: Modulación por impulsos codificados P: pequeño, M: medio, G: grande (1) Cada formato se conoce con la denominación comercial que aquí figura. (2) HDCAM es un magnetoscopio manual de tipo combinado cámara-grabación. También existe un magnetoscopio digital de alta definición de mesa. |

CUADRO  2

Grabadora de disco para 1125/60 (59.94) – Descripción general

| Digital/analógico | Digital | Analógico |
| --- | --- | --- |
| Compresión/sin compresión | Compresión | Sin compresión | Recambiable |
| Tratamiento | Recambiable | (No recambiable) | (Recambiable) | No recambiable |  |
| Grabación y/o reproducción | Grabación y reproducción |  |  | Grabación y reproducción | Sólo reproducción | No borrable | Grabación y reproducción |
| Formato | MO |  |  | HDD (RAID) | Óptico | Oscilación | MO |
| Denominación comercial(1) |  |  |  |  | HDL-2000 | HDL-5800 |  |
| Tiempo de grabación/reproducción | 32 min |  |  |  | 15 min (CLV) | 20 min (CLV) |  |
|  | Luminancia | 44,55 MHz, 8 bits |  |  |  | 20 MHz |  |
| Especificación del vídeo | Crominancia | 14,85 MHz, 8 bits |  |  |  | 6 MHz |  |
|  | Número de líneas | 1088 |  |  |  |  |  |  |
|  | Digital o analógica | MIC |  |  |  | MIC |  |
| Especificación del audio | Número de canales | 4 |  |  |  | 2 |  |
|  | Frecuencia de muestreo | 48 kHz, 20 bits |  |  |  | 48 kHz, 16 bits |  |
| Datos auxiliares | 256 Kbytes/trama |  |  |  |  |  |  |
| Medios | Tamaño del casete (mm) | 300 |  |  |  | 300 |  |
|  | Sustancia | Revestimiento magnético |  |  |  | Revestimiento de aluminio | Revestimiento de aleación |  |
| Notas | Intratrama Unidad de 94 Mbit/s Doble cara |  |  |  | Una sola cara |  |
| CLV: velocidad lineal constante (constant linear velocity) HDD (RAID): unidad de disco duro (conjunto redundante de discos de bajo coste) MO: magneto óptico (1) Cada formato se conoce con la denominación comercial que aquí figura. |

CUADRO  3

Magnetoscopio digital de TVAD para 1125/60 (59.94) – Detalles

| Formato | 1 pulgada | D-6 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación comercial(1) | HDD/HDDP | GBR, DCR | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD | D-9 HD |
| Frecuencia de muestreo | Vídeo (MHz) | 74,25 |
|  | Audio (kHz) | 48 |
| Cuantificación | Vídeo (bits) | 8 | 10/8 | 8 |
|  | Audio (bits) | 20 | 20/24 | 20 | 16 | 20/16 |
| Número de canales de audio | 8 (Digital)  1 (Analógico) | 10 | 4 | 8 | 4 (20 bits) 8 (16 bits) |
| Compresión (vídeo) | – | – | Intracuadro/ trama DCT (1/7)(2) | Intracuadro DCT (1/4) | Intratrama DCT (1/10)(3) |
| Codificación de canales | 8-8 map | 8-12 map | S-NRZI | 8-14 map | 24-25 I-NRZI |
| Velocidad total (Mbit/s) | 1,188 | 1,212 | 185 | 301 | 167 | 198 |
| Velocidad de vídeo (Mbit/s) | 958,5 | 140 | 235 | 100 |
| Número de canales de grabación de RF | 8 | 4 (videocámara) /2 (estudio) | 4 | 4 (videocámara) /2 (estudio) | 4 |
| CCE | Interno | 110, 104 | 227, 211 | 231, 219 | 95, 87 | 85, 77 |
|  | Externo | 64, 60 | 254, 240 | 250, 226 | 128, 120 | 149, 138 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 134,6 | 96,5 | 81,4 | 76,0 | 21,7 | 62 |
| Rotación del cilindro (rps) | 120 | 150 | 45 (videocámara) /90 (estudio) | 90 | 149,85 (videocámara) /299,70 (estudio) | 75 |
| Número de pistas (/cuadro) | 16 | 40 | 6 | 12 | 40/trama | 20/trama |
| Velocidad de la cinta (mm/s) | 805,2 | 497 | 96,8 | 167,228 | 135,28 | 115,474 |
| Paso de pista (m) | 37 | 22 | 21,7 | 20,0 | 18 | 20,0 |
| Longitud de onda mínima (m) | 0,69 | 0,81 | 0,49 | 0,63 | 0,49 | 0,587 |
| Anchura de la cinta (mm) | 25,4 | 19,01 | 12,65 | 6,35 | 12,65 |
| Sustancia del medio | Partículas metálicas |
| Hc de la cinta (kA/m) | 115 | 127 | 135 | 143 | 184 |  |
| Tamaño del casete (mm) | 11,75/14 pulgada bobina | P: 172  109 M: 254  150 G: 366  206 | P: 156  96 G: 254  145 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | 125  78 | 188  104 |
| Tiempo de grabación (min) | 63/94 | 8/28/64 | 40/124 | 32/63/124 | 46 | 62 |
| CCE: Código de corrección de error (1) Cada formato se conoce con la denominación comercial que aquí figura. (2) Prefiltrado horizontal de 5/8 y DCT de 1/4,4. (3) Prefiltrado horizontal de 2/3 y DCT de 1/6,6. |

CUADRO  4

Grabadora de cinta para 1125/50, 1250/50 – Descripción general

| Digital/analógico | Digital |
| --- | --- |
| Compresión/sin compresión | Compresión | Sin compresión |
| Tipo de empaquetado | Casete |
| Formato | A | B | C | D6 |
| 1125 ó 1250 | 1125/50 |  |  |  |
| Denominación comercial(1) | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD |  |
| Tiempo de grabación/reproducción (máx.) | 124 min | 27/75/148 min | 46 min | 64 min |
| Especificación del vídeo | Luminancia (MHz) | 23 | 30 | 23 |  |
|  | Crominancia (MHz) | 7 | 15 | 11 |  |
|  | Número de líneas | 1080 |  |
| Especificación del audio | Digital o analógica | MIC |
|  | Número de canales | 4 | 8 | 5 pares estéreos |
|  | Frecuencia de muestreo | 48 kHz, 24 bits | 48 kHz, 16 bits |  |
| Datos auxiliares |  |  |  |  |
| Medio | Tamaño del casete (mm) | P: 156  96 G: 254  145 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | 125  78 | P: 172  109 M: 254  150 G: 366  206 |
|  | Sustancia | Partículas metálicas |
| Ejemplo de aplicación | Videocámara | Portátil | Videocámara | Consola de estudio |
| Notas | 1/2 pulgada Intracuadro/trama Cuadro editable DCT (1/7) | 1/2 pulgada Intracuadro DCT (1/4)) | 6,35 mm Intratrama DCT (1/6,6) | Cinta de 3/4 de pulgada |
| (1) Cada formato se conoce con la denominación comercial que aquí figura. |

CUADRO  5

Magnetoscopio digital de TVAD para 1125/50, 1250/50 – Detalles

| Formato |  | D-6 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1125/ 1250 | 1250/50 | 1125/50 |  |  |
| Denominación comercial(1) |  | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD |
| Frecuencia de muestreo | Vídeo (MHz) | 74,25 |
|  | Audio (kHz) | 48 |
| Cuantificación | Vídeo (bits) | 8 | 8/10 map | 8 |
|  | Audio (bits) | 20/24 | 20 | 24 | 16 |
| Número de canales de audio | 10 | 4 | 8 |
| Compresión (vídeo) | Sin compresión | Intracuadro/trama DCT (1/7) | Intracuadro DCT (1/4) | Intratrama DCT (1/10) |
| Codificación de canales | 8-12 map | S-NRZI | 8-14 map | 24/25 I-NRZI |
| Velocidad total (Mbit/s) | 1,212 | 154 | 269 | 167 |
| Velocidad de vídeo (Mbit/s) | 958,5 | 117 | 196 | 100 |
| Número de canales de grabación de RF | 8 | 4/2 | 4 | 4 (videocámara) /2 (estudio) |
| CCE | Externo | 227, 211 | 231, 219 | 95, 87 | 85, 87 |
|  | Interno | 254, 240 | 250, 226 | 128, 120 | 149, 138 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 96,5 | 81,4 | 76,0 | 21,7 |
| Rotación del cilindro (rps) | 150 | 37,5/75 | 75 | 150 (videocámara) /300 (estudio) |
| Número de pistas (/cuadro) | 48 | 6 | 12 | 48/trama |
| Velocidad de la cinta (mm/s) | 497 | 80,7 | 139,496 | 135,415 |
| Paso de pista (m) | 22 | 21,7 | 20 | 18 |
| Longitud de onda mínima (m) | 0,81 | 0,49 | 0,59 | 0,49 |
| Anchura de la cinta (mm) | 19,01 | 12,65 | 6,35 |
| Sustancia del medio | Partículas metálicas |
| Hc de la cinta (kA/m) | 127 | 132 | 144 | 184 |
| Tamaño del casete (mm) | P: 172  109 M: 254  150 G: 366  206 | P: 156  96 G: 254  145 | P:161  98 M: 212  124 G: 296  167 | 125  78 |
| Tiempo de grabación (min) | 8/28/64 | 48/149 | 27/75/148 | 46 |
| (1) Cada formato se conoce con la denominación comercial que aquí figura. |

CUADRO  6

Magnetoscopio analógico de TVAD para 1125/60 – Detalles

| Formato | 1125/60 |
| --- | --- |
| Denominación commercial(1) | 1 pulgada | UNIHI |
| Vídeo | Luminancia (MHz) | 20 |
|  | Crominancia (MHz) | 10 | 7 |
| Frecuencia de muestreo audio (kHz) | – | 48 |
| Número de canales de audio | 2 canales analógicos | 4 |
| Número de canales de grabación de RF | 4 | 2 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 134,6 | 76 |
| Rotación del cilindro (rsp) | 60 | 90 |
| Número de pistas (/cuadro) | 4 | 6 |
| Velocidad de la cinta (mm/s) | 483 | 119,709 |
| Paso de pista (m) | 89 | 24,8 |
| Anchura de la cinta (mm) | 25,4 | 12,650 |
| Sustancia del medio |  | Partículas metálicas |
| Hc de la cinta (kA/m) |  |  |
| Tamaño del casete (mm) | – | 205  121,5 |
| Tiempo de grabación (min) | 63 |
| (1) Cada formato se conoce con la denominación comercial que aquí figura. |

# Footnotes

* 	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).