RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1360

CARACTÉRISTIQUES  DE  LA  PRISE  DE  VUES  À  HAUTE  DÉFINITION

(Question UIT-R 27/11)

(1998)

Rec. UIT-R BT.1360

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu’il convient de définir les caractéristiques d'image pour la prise de vues à haute définition afin que de multiples applications aient le plus possible de caractéristiques communes;

b)	qu’il convient de choisir des valeurs bien adaptées aux systèmes de codage numérique;

c)	qu'il est nécessaire de mettre en place des méthodes efficaces d'échange des images entre des applications différentes;

d)	que les radiodiffuseurs et les constructeurs d'équipement auraient grand intérêt à ce que les caractéristiques des images à haute définition soient communes dans des contextes différents,

recommande

d’utiliser les caractéristiques d'image ci-après pour la prise de vues à haute définition pour la télévision et pour d'autres applications vidéo futures appropriées.

TABLEAU  1

Zone d'image

| 1.1 | Format d'image | 16:9 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Nombre d'échantillons par ligne active horizontale | 1920 |
| 1.3 | Nombre d'échantillons par ligne active verticale | 1080 |

TABLEAU  2

Couleurs primaires

| CIE x | CIE y |
| --- | --- |
| 2.1 | Rouge primaire | 0,640 | 0,330 |
| 2.2 | Vert primaire | 0,300 | 0,600 |
| 2.3 | Bleu primaire | 0,150 | 0,060 |
| 2.4 | Chromaticité supposée pour des signaux primaires égaux (Blanc de référence) ER = EG = EB |

D65

x		y

0,3127 0,3290

Pour une description détaillée de la colorimétrie, voir la Recommandation UIT-R BT.1361.

NOTE 1 – On trouvera des spécifications détaillées en ce qui concerne la production et l'échange international de programmes de télévision à haute définition dans la Recommandation UIT-R BT.709, Partie II.

NOTE 2 – Ces valeurs peuvent servir de base à l'élaboration d'un format à ultra haute définition.

ANNEXE  1

Liste des systèmes utilisant ces caractéristiques de prise de vues:

1)	Recommandation UIT-R BT.709, Partie II;

2)	SMPTE 274M;

3)	SMPTE 295M.