RECOMMANDATION  UIT-R  BT.472-3*,**

Caractéristiques en vidéofréquence d'un système de télévision
à utiliser pour l'échange international des programmes
entre les pays qui ont adopté des systèmes en couleur
ou monochromes à 625 lignes

(Questions UIT-R 1/11)

(1970-1974-1986-1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

recommande

1	qu'il convient d'utiliser les caractéristiques en vidéofréquence indiquées ci-après pour l'échange international des programmes entre les pays qui ont adopté des systèmes de télévision en couleur ou monochromes à 625 lignes. En particulier, l'échange des programmes entre les pays qui utilisent les systèmes B, C, D, G, H, I, K, K1 et L se trouverait facilité par l'adoption de ces caractéristiques.

NOTE 1 – Les détails relatifs à l'intervalle de suppression de ligne et à l'intervalle de suppression de trame sont désignés par les mêmes symboles que dans le Rapport UIT-R BT.624.

NOTE 2 – Cette Recommandation n'est pas destinée à s'appliquer à la norme N.

# 2	Caractéristiques générales

| 2.1 | Nombre de lignes par image: | 625 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Fréquence de ligne et tolérance fH (Hz)(1): |  |
|  | – émissions monochromes: | 15 625  0,02% |
|  | – émissions en couleur: | 15 625  0,0001% |
| 2.3 | Fréquence de trame fv (Hz): | (2/625) fH |
| 2.4 | Fréquence d'image fp (Hz): | (1/625) fH |
| 2.5 | Gamma du signal d'image: | environ 0,4 |
| 2.6 | Largeur de la bande vidéofréquence nominale (MHz): | 5 ou 5,5 ou 6 (2) |
| 2.7 | Différence nominale entre le niveau du noir et le niveau de suppression (en pourcentage de l'amplitude de luminance): |  |
| 2.8 | Niveau nominal du signal vidéo aux interfaces (du niveau de synchronisation au niveau maximal du blanc) (Vc-à-c): | 1,0 (3) |
| 2.9 | Niveau nominal du signal vidéo aux interfaces (du niveau de suppression au niveau maximal du blanc) (Vc-à-c): | 0,7 (3) |
| 2.10 | Niveau nominal de synchronisation aux interfaces (du niveau de suppression au niveau de synchronisation) (Vc-à-c): | 0,3 (3) |

| 3 | Détails des intervalles de suppression de ligne(4) | (s) |
| --- | --- | --- |
| H) | Valeur nominale de la durée d'une ligne: | H  64 |
| a) | Durée du signal de suppression de ligne: | 12  0,3 (5) |
| b) | Intervalle entre le repère des temps (OH) et le front arrière du signal de suppression de ligne (valeur moyenne calculée pour information): | 10,5 |
| c) | Intervalle de garde antérieur: | 1,5  0,3 (5) |
| d) | Durée du signal de synchronisation de ligne: | 4,7  0,2 |
| e) | Temps d'établissement (10-90%) des fronts du signal de suppression de ligne: | 0,3  0,1 |
| f) | Temps d'établissement (10-90%) des fronts du signal de synchronisation de ligne: | 0,2  0,1 |

# 4	Détails des intervalles de suppression de trame

| j) | Durée de suppression de trame: | 25 H  a (6) |
| --- | --- | --- |
| k) | Temps d'établissement (10-90%) des fronts de suppression de trame (comme sous e)): | 0,3  0,1 |
| l) | Durée de la première séquence des impulsions d'égalisation: | 2,5 H ou 3 H (7) |
| m) | Durée de la séquence des impulsions de synchronisation de trame: | 2,5 H ou 3 H (7) |
| n) | Durée de la seconde séquence des impulsions d'égalisation: | 2,5 H ou 3 H (7) |
| p) | Durée de l'impulsion d'égalisation (moitié de la valeur donnée sous d )): | 2,35  0,1 |
| q) | Durée de l'impulsion de synchronisation de trame (valeur moyenne calculée pour information): | 27,3 |
| r) | Intervalle entre les impulsions de synchronisation de trame (comme sous d )): | 4,7  0,2 |
| s) | Temps d'établissement (10-90%) des impulsions de synchronisation de trame (comme sous f )): | 0,2  0,1 |

(1)	Au cours d'un changement de la référence de synchronisme, on peut porter à  0,01% la tolérance relative aux émissions en couleur (voir le Rapport UIT-R BT.624). Il y aurait intérêt à ajouter à ces caractéristiques l'indication d'un maximum pour la vitesse de variation de la fréquence de ligne.

(2)	L'attention des Commissions d'études 4 et 9 des radiocommunications et de la Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications est attirée sur l'intérêt qu'il y aurait à normaliser ultérieurement des tolérances applicables à tous les systèmes à 625 lignes. Pour les mesures internationales courantes, il est suggéré que les signaux de mesure soient basés sur une fréquence de référence unique qui pourrait être égale à 5 MHz. Cette valeur n'exclut pas l'utilisation de signaux de mesure dont le spectre s'étend au-delà de 5 MHz, en particulier par les pays utilisant un système dont la largeur de bande vidéofréquence nominale est de 6 MHz. Par exemple, cette proposition n'est pas en contradiction avec l'utilisation d'une fréquence au voisinage de 6 MHz dans le signal de mesure multisalve.

(3)	Lorsque la tension est mesurée sur une terminaison adaptée de 75 .

(4)	La valeur nominale du rapport signal d'image/signal de synchronisation est 7/3.

(5)	Dans les pays qui utilisent, sur 625 lignes, le système de télétexte B conformément aux spécifications de l'Annexe 1 à la Recommandation UIT-R BT.653, afin de réduire les possibilités de pertes de données, on préfère retenir les valeurs suivantes:

a)	Intervalle de suppression de ligne:	s,

c)	Intervalle de garde antérieur:		s.

(6)	Dans l'intervalle de suppression de trame, les lignes Nos 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 329, 330, 331, 332, 333 et 334 sont réservées pour recevoir éventuellement des signaux spéciaux.

(7)	Ces valeurs peuvent être sujettes à révision dans le cas où serait adopté un système à impulsion d'égalisation unique (voir le Rapport UIT-R BT.626).

# Footnotes

*	Cette Recommandation doit être portée à l'attention des Commissions d'études 4 et 9 des radiocommunications et de la Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications.

**	La Commission d'études 6 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à cette Recommandation en 2002 conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 44.