RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.472-3*,**

Características en videofrecuencia de un sistema
de televisión para el intercambio internacional de programas
entre países que han adoptado sistemas en blanco y negro
o en color de 625 líneas

(Cuestión UIT-R 1/11)

(1970-1974-1986-1990)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

recomienda

1	que para el intercambio internacional de programas entre países que han adoptado sistemas de televisión en blanco y negro o en color de 625 líneas, se adopten en videofrecuencia las características que se indican a continuación. En particular, el intercambio de programas se verá facilitado si los países que utilizan los sistemas B, C, D, G, H, I, K, K1 y L adoptan estas características.

NOTA 1 – Los detalles relativos a los intervalos de supresión de línea y de trama se designan con los mismos símbolos que en el Informe UIT-R BT.624.

NOTA 2 – Esta Recomendación no se aplicará a la norma N.

# 2	Características generales

| 2.1 | Número de líneas por imagen: | 625 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Frecuencia de línea y tolerancia fH (Hz)(1): |  |
|  | – transmisiones en blanco y negro: | 15 625  0,02% |
|  | – transmisiones en color: | 15 625  0,0001% |
| 2.3 | Frecuencia de trama fv (Hz): | (2/625) fH |
| 2.4 | Frecuencia de imagen fp (Hz): | (1/625) fH |
| 2.5 | Gamma de la señal de imagen: | aprox. 0,4 |
| 2.6 | Anchura de la banda de vídeo nominal (MHz): | 5 ó 5,5 ó 6 (2) |
| 2.7 | Diferencia nominal entre el nivel del negro y el nivel de supresión (en porcentaje de amplitud de luminancia): |  |
| 2.8 | Nivel nominal de vídeo en interfaces (del nivel de sincronismo al nivel de cresta de blanco) (Vpp) | 1,0 (3) |
| 2.9 | Nivel nominal de vídeo en interfaces (del nivel de supresión al nivel de cresta de blanco) (Vpp) | 0,7 (3) |
| 2.10 | Nivel nominal de sincronismo en interfaces (del nivel de supresión al nivel de sincronismo) (Vpp): | 0,3 (3) |

| 3 | Detalles del intervalo de supresión de línea(4) | (s) |
| --- | --- | --- |
| H) | Valor nominal de la duración de una línea | H  64 |
| a) | Duración de la señal de supresión de línea: | 12  0,3 (5) |
| b) | Intervalo entre la referencia de los tiempos (OH) y el borde posterior de la señal de supresión de línea (valor medio calculado para información): | 10,5 |
| c) | Pórtico anterior (intervalo de reserva): | 1,5  0,3 (5) |
| d) | Duración de la señal de sincronismo de línea: | 4,7  0,2 |
| e) | Tiempo de establecimiento (10-90%) de los bordes de la señal de supresión de línea: | 0,3  0,1 |
| f) | Tiempo de establecimiento (10-90%) de los bordes de la señal de sincronismo de línea: | 0,2  0,1 |

# 4	Detalles del intervalo de supresión de trama

| j) | Duración de supresión de trama: | 25 H  a (6) |
| --- | --- | --- |
| k) | Tiempo de establecimiento (10-90%) de los bordes de supresión de trama (como en e)): | 0,3  0,1 |
| l) | Duración de la primera secuencia de los impulsos de igualación: | 2,5 H o 3 H (7) |
| m) | Duración de la secuencia de los impulsos de sincronismo de trama: | 2,5 H o 3 H (7) |
| n) | Duración de la segunda secuencia de impulsos de igualación: | 2,5 H o 3 H (7) |
| p) | Duración del impulso de igualación (mitad del valor de d )): | 2,35  0,1 |
| q) | Duración del impulso de sincronismo de trama (valor medio calculado para información) | 27,3 |
| r) | Intervalo entre los impulsos de sincronismo de trama (como en d )): | 4,7  0,2 |
| s) | Tiempo de establecimiento (10-90%) de los impulsos de sincronismo de trama (como en f )): | 0,2  0,1 |

(1)	Si se modifica la referencia de sincronismo, podrá aumentarse la tolerancia para las transmisiones en color hasta  0,01% (véase el Informe UIT-R BT.624). Se señala la conveniencia de incluir en estas características un valor para el régimen máximo de variación de la frecuencia de línea.

(2)	Se señala a la atención de las Comisiones de Estudio 4 y 9 de Radiocomunicaciones y de la de la Comisión de Estudio 9 de Normalización de las Telecomunicaciones la conveniencia de normalizar, ulteriormente, tolerancias relativas a las correspondientes características de transmisión, aplicables a todos los sistemas de 625 líneas. Para las mediciones internacionales corrientes, se propone utilizar señales de medida basadas en una frecuencia de referencia única que podría ser de 5 MHz. Ello no excluye la utilización de señales de medida cuyo espectro rebase 5 MHz, especialmente por los países que utilizan sistemas de anchura de banda nominal de vídeo de 6 MHz. (Por ejemplo, esta proposición no está en contradicción con el empleo de una frecuencia próxima a 6 MHz en la señal de medida multirráfagas.)

(3)	Cuando la tensión se mide a través de una terminación adaptada de 75 .

(4)	El valor nominal de la relación señal imagen/señal de sincronización es 7/3.

(5)	En los países con sistemas de 625 líneas donde se utiliza el sistema de teletexto B especificado en el Anexo 1 a la Recomendación UIT-R BT.653, para reducir las posibilidades de pérdida de datos, se prefieren los siguientes valores:

a)	Duración de la señal de supresión de línea:	s,

c)	Pórtico anterior:				s.

(6)	En el intervalo de supresión de trama, las líneas 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 329, 330, 331, 332, 333 y 334 se reservan para la recepción eventual de señales especiales.

(7)	Estos valores están sujetos a modificación si se adopta un sistema de impulso único de igualación (véanse el Informe UIT-R BT.626).

# Footnotes

*	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 4, 9 de Radiocomunicaciones y de la Comisión de Estudio 9 de Normalización de las Telecomunicaciones.

**	La Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta Recomendación en 2002 de conformidad con la Resolución UIT-R 44.