RECOMMANDATION  UIT-R  BT.709-3

VALEUR  DES  PARAMÈTRES  DES  NORMES  DE  TVHD  POUR  LA  PRODUCTION
ET  L'ÉCHANGE  INTERNATIONAL  DE  PROGRAMMES

(Question UIT-R 27/11)

(1990-1994-1995-1998)

Rec. UIT-R BT.709-3

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que plusieurs pays produisent des programmes de TVHD depuis de nombreuses années déjà;

b)	que les paramètres des normes de production de programmes de TVHD devraient avoir le plus grand nombre possible de valeurs communes;

c)	que deux normes de balayage, 1125/60/2:1 et 1250/50/2:1, définies à cette fin, présentent un nombre important de paramètres qui ont fait l'objet d'un accord à l'échelle mondiale;

d)	que les paramètres définis pour l'une et l'autre normes satisfont aux impératifs de qualité établis pour la TVHD;

e)	qu'un format d'image active de 1920 pixels* x 1080 lignes assure un échantillonnage des pixels carrés tout en offrant des avantages pour l'interopérabilité entre diverses applications, en particulier la télévision numérique et l'Infographie;

f)	que l'on a réussi à procéder à une conversion de grande qualité entre ces systèmes et à les convertir aux normes de la télévision classique;

g)	que les programmes produits et archivés à l'aide de ces normes ne deviendront pas obsolètes avec l'apparition de nouveaux systèmes de production et de distribution numériques,

recommande

1	d'utiliser pour la production de programmes de TVHD et pour l'échange international de programmes l'un des systèmes décrits dans les Parties I ou II de la présente Recommandation;

2	pour les nouvelles mises en oeuvre, de donner la préférence aux systèmes décrits dans la Partie II, en particulier lorsque l'interopérabilité avec d'autres applications est importante.

VALEURS  DES  PARAMÈTRES  DE  SIGNAUX  POUR
LES  SYSTÈMES  1125/60/2:1  ET  1250/50/2:1

PARTIE  I	-	SYSTèMES  DE  TVHD  ET  TéLéVISION  CONVENTIONNELLE

(Les valeurs des paramètres en caractères gras dans les Tableaux ont été agréées à l'échelle mondiale.)

I.1	Conversion optoélectronique

|  | Caractéristiques |
| --- | --- |
| Point | Paramètre | Valeur |
|  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 1.1 | Caractéristique de transfert optoélectronique avant précorrection non linéaire | Supposée linéaire |
|  | 1.2 | Caractéristique de transfert optoélectronique globale à la source | V = 1,099 L0,45 –0,099 pour 1 ³ L ³ 0,018 V = 4,500 L pour 0,018 > L ³ 0 où: L: luminance de l'image 0 £ L £ 1 V: signal électrique correspondant |
|  | 1.3 | Coordonnées de chromaticité (CIE, 1931) | Coordonnées |
| Couleur primaire | x | y |
|  | – Rouge (R) – Vert (G) – Bleu (B) | 0,640 0,300 0,150 | 0,330 0,600 0,060 |
| 1.4 | Chromaticité supposée pour des signaux primaires égaux | D65 |
| ER = EG = EB | x | y |
|  | (Blanc de référence) | 0,3127 | 0,3290 |

I.2	Caractéristiques de l'image

|  | Caractéristiques |
| --- | --- |
|  | Point | Paramètre |
| Valeur |
| 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 2.1 | Format d'image |
| 16:9 |
|  | 2.2 | Echantillons par ligne active |
| 1920 |
|  | 2.3 | Grille d'échantillonnage |
| Orthogonal |
|  | 2.4 | Lignes actives par image | 1035 | 1152 |

I.3	Caractéristiques de balayage de l'image

|  | Caractéristiques |
| --- | --- |
| Point | Paramètre | Valeur |
|  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 3.1 | Ordre de balayage des échantillons | De gauche à droite et de haut en bas 1ère ligne de trame 1 au-dessus de 1ère ligne de trame 2 |
|  | 3.2 | Rapport d'entrelacement | 2:1 |
|  | 3.3 | Fréquence d'image (Hz) | 30 | 25 |
| 3.4 | Nombre total de lignes | 1125 | 1250 |
| 3.5 | Fréquence de trame (Hz) | 60 | 50 |
| 3.6 | Fréquence de ligne (Hz) | 33 750 ± 0,001% | 31 250 ± 0,0001% |

I.4	Format du signal

Les termes R, G, B, Y, CB, CR sont souvent utilisés et sont en général considérés comme correspondant respectivement aux signaux  ,  ,  ,  , ,   (c'est-à-dire qu'ils correspondent aux signaux gamma précorrigés).

|  | Caractéristiques |
| --- | --- |
| Point | Paramètre | Valeur |
|  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 4.1 | Précorrection non linéaire conceptuelle des signaux primaires | g = 0,45 (voir le § 1.2) |
|  | 4.2 | Détermination du signal de luminance (1) | = 0,2126 + 0,7152 + 0,0722 | = 0,299 + 0,587 + 0,114 |
| 4.3 | Détermination des signaux de différence de couleur (codage analogique)1) |

=  0,5389 (  –   )

= 0,6350 ( – )

=  0,564 (   –    )

| = 0,713 ( – ) |
| --- |
| 4.4 | Détermination des signaux de différence de couleur (codage numérique) CB, CR | Conversion numérique à partir des valeurs du point 4.3 |
|  | 1) Le coefficient applicable aux équations a été calculé suivant les règles établies dans le Rapport SMPTE RP177-1993. |

I.5	Représentation analogique

Les niveaux sont indiqués en millivolts (mV) mesurés aux bornes d'une résistance terminale adaptée de 75 W.

|  | Caractéristiques |
| --- | --- |
| Point | Paramètre | Valeur |
|  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 5.1 | Niveau nominal (mV) , , , | Noir de référence: 0 Blanc de référence: 700 (Voir la Fig. 1) |
|  | 5.2 | Niveau nominal (mV) , | ± 350 (Voir la Fig. 1) |
|  | 5.3 | Format du signal de synchronisation | Bipolaire à trois niveaux (Voir la Fig. 2) |
|  | 5.4 | Référence temporelle de la synchronisation de ligne | OH (Voir la Fig. 2) |
|  | 5.5 | Niveau de synchronisation (mV) | ± 300 ± 2% |
|  | 5.6 | Structure du signal de synchronisation | (Voir le Tableau 1 et la Fig. 3) Synchronisation sur toutes les composantes | (Voir la Fig. 4) – temps de montée 50 ± 10 ns (10%-90%) – voir aussi1) |
| 5.7 | Tolérance de synchronisation entre composantes | Sans objet | ± 2 ns |
| 5.8 | Intervalle de suppression de trame | (Voir le Tableau 1 et la Fig. 5) | (Voir les Tableaux 2 et 3) |
| 5.9 | Largeur de bande nominale du signal (MHz) | 30 (pour toutes les composantes) |
|  | 1) Lorsqu'on utilise les signaux R, G, B, il est conseillé d'employer la synchronisation au moins sur le canal vert; l'émission de signaux de synchronisation distincts est également acceptable. Lorsque l'on utilise les signaux Y, CB, CR, le signal Y au moins véhicule la synchronisation. |

FIGURE  1/709...[D01]

FIGURE  2/709...[D02]

FIGURE  3/709...[D03]

TABLEAU  1

Spécification des niveaux et des durées du signal de synchronisation du système 1125/60/2:1
(voir les Figs. 3 et 5)

| Symbole | Paramètre | Valeur nominale | Intervalles d'horloge de référence | Tolérance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Largeur du signal de synchronisation, de ligne (négatif) | 0,593 ms | 44 | ± 0,040 µs |
| b | Fin de la vidéo active | 1,185 ms | 88 | + 0,080 µs/– 0 µs |
| c | Largeur du signal de synchronisation de ligne (positif) | 0,593 ms | 44 | ± 0,040 µs |
| d | Période de calage | 1,778 ms | 132 | ± 0,040 µs |
| e | Début de la vidéo active | 2,586 ms | 192 | + 0,080 µs/– 0 µs |
| f | Temps de montée/descente | 0,054 ms | 4 | ± 0,020 µs |
| t2–t1 | Symétrie du front avant | – | – | ± 0,002 µs |
| Sm | Amplitude de l'impulsion négative | 300 mV | – | ± 6 mV |
| Sp | Amplitude de l'impulsion positive | 300 mV | – | ± 6 mV |
| V | Amplitude du signal vidéo | 700 mV | – | – |
| – | Intervalle de suppression de trame | 45 H/trame | 99 000 | – |

FIGURE  4/709...[D04]

FIGURE  5/709...[D05]

TABLEAU  2

Structure temporelle d'une ligne pour le système 1250/50/2:1
(voir les Fig. 4, 6 et 7)

| Point | Paramètre | Durée (ms) | Nombre d'échantillons à 2,25 MHz | Nombre d'échantillons à 72 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Par ligne | 32 | 72 | 2 304 |
| 2 | Par ligne active1) – numérique – analogique | 26,67 26,00 | 60 (58,5) | 1 920 1 872 |
| 3 | Signal de suppression de ligne2) – numérique – analogique | 5,33 6,00 | 12 (13,5) | 384 432 |
| 4 | Palier avant2) | 0,89 | 2 | 64 |
| 5 | Palier arrière2) | 2,67 | 6 | 192 |
| 6 | Demi-largeur du signal de synchronisation à 3 niveaux | 0,89 | 2 | 64 |
| 7 | Impulsion de trame | 8,00 | 18 | 576 |

1)	La disposition relative des lignes actives (analogique et numérique) est supposée correspondre à la version adaptée à la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A) (c'est-à-dire qu'elle est symétrique). La ligne active analogique est mesurée à mi-hauteur du signal après suppression de ligne. Les temps de montée et de descente sont considérés comme étant de 15 ns, sous réserve de confirmation. La suppression analogique devrait, de préférence, s'appliquer à la sortie studio ou à la sortie des équipements de reproduction.

2) Le palier avant est défini comme étant l'intervalle entre la fin de la partie active du signal vidéo et la demi-hauteur du front avant négatif de l'impulsion du signal de synchronisation à trois niveaux. De même, le palier arrière est l'intervalle entre la demi-hauteur du front arrière négatif du signal de synchronisation à trois niveaux et le début de la partie active du signal vidéo (voir la Fig. 6).

TABLEAU  3

Structure temporelle d'une trame pour le système 1250/50/2:1
(voir les Figs. 7 et 8)

| Point | Paramètre | Valeur/Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nombre total de lignes par image | 1250 |
| 2 | Nombre total de lignes par trame | 625 |
| 3 | Lignes actives par image | 1152 |
| 4 | Lignes actives par trame | 576 |
| 5 | Référence d'image OV | OH sur ligne 1 |
| 6 | Indication d'image | Ligne 1250 |
| 7 | Indication de trame | Ligne 625 |
| 8 | Lignes actives trame 1 | Lignes 45 ... 620 comprise |
| 9 | Lignes actives trame 2 | Lignes 670 ... 1245 comprise |
| 10 | Suppression de trame | Lignes 1246 ... 44 et 621 ... 669 comprise |

FIGURE  6/709...[D06]

FIGURE  7/709...[D07]

FIGURE 8/709...[D08]

I.6	Représentation numérique

|  | Caractéristiques |
| --- | --- |
| Point | Paramètre | Valeur |
|  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 6.1 | Signaux codés | R, G, B, ou Y, CB, CR |
|  | 6.2 | Grille d'échantillonnage – R, G, B, Y | Orthogonal, se répétant en ligne et en image |
|  | 6.3 | Signal de grille d'échantillonnage – CB, CR | Orthogonal, se répétant en ligne et en image en coïncidence l'un avec l'autre et avec un échantillon de luminance Y sur deux1) |
|  | (Multiples de 2,25 MHz) |
|  | 6.4 | Fréquence d'échantillonnage (MHz) – R, G, B, Y | 74,25 ± 0,001% (33 ´ 2,25) | 72 ± 0,0001% (32 ´ 2,25) |
| (Moitié de la fréquence d'échantillonnage de luminance) |
|  | 6.5 | Fréquence d'échantillonnage (MHz) – CB, CR | 37,125 ± 0,001% (33/2 ´ 2,25) | 36 ± 0,0001% (32/2 ´ 2,25) |
| 6.6 | Nombre d'échantillons par ligne entière – R, G, B, Y – CB, CR | 2200 1100 | 2304 1152 |
| 6.7 | Nombre d'échantillons actifs par ligne – R, G, B, Y – CB, CR | 1920 –960 |
|  | 6.8 | Format de codage | Linéaire, composante à 8 ou 10 bits |
|  | 6.9 | Décalage entre la référence de synchronisation analogique OH et les données vidéo (en périodes d'horloge) | 192 | 256 |
| 6.10 | Niveaux de quantification2) – Niveau du noir R, G, B, Y – Niveau achromatique CB, CR – Crête nominale – R, G, B, Y – CB, CR | Codage à 8 bits 16 128 235 16 et 240 |
|  | 6.11 | Attribution des niveaux de quantification3) – Données vidéo – Références de synchronisation2) | Codage à 8 bits de 1 à 254 0 et 255 |
|  | 6.12 | Caractéristiques du filtre4) – R, G, B, Y – CB, CR | Voir la Fig. 9A Voir la Fig. 9B | Voir la Fig. 10A Voir la Fig. 10B |

1)	Les premiers échantillons actifs de différence de couleur étant en coïncidence avec le premier échantillon actif de luminance.

2)	Pour le système 1125/60/2:1	–	Dans le cas de la représentation à 10 bits, on ignore les deux LSB.

3)	Pour le système 1125/60/2:1	–	Pour un codage à 10 bits, on ajoute deux LSB aux mots codés à 8 bits.
Pour le système 1250/50/2:1	–	La représentation à 10 bits est à l'étude.

4) Ces gabarits de filtres sont donnés à titre d'orientation.

FIGURE  9/709...[D09]

FIGURE  10/709...[D10]

FIGURE  11/709...[D11]

PARTIE  II	-	SYSTÈMES  DE  TVHD  AVEC  FORMAT  D'IMAGE  COMMUN  À  PIXELs  CARRÉs

II.1	Conversion optoélectronique

| Système |
| --- |
|  | Point | Paramètre | 1125/60 | 1250/50 |

1080/60/2:1

(1080/59,94*/2:1)

1080/60/1:1

| (1080/59,94*/1:1) | 1080/50/1:1 | 1080/50/2:1 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Caractéristiques de transfert optoélectronique avant précorrection non linéaire | Supposée linéaire |
|  | 1.2 | Caractéristiques de transfert optoélectronique globales à la source1) |

V = 1,099 L0,45 - 0,099	pour  1( L ( 0,018

V = 4,500 L	pour  0,018 > L ( 0

où

L : luminance de l'image   0 ( L ( 1

| V : signal électrique correspondant |
| --- |
|  | 1.3 |

Coordonnées de chromaticités

(CIE, 1931)

couleur primaire	-	rouge (R)

-	vert (G)

- bleu (B)

x	y

0,640	 0,330

0,300	 0,600

| 0,150 0,060 |
| --- |
|  | 1.4 |

Chromaticité supposée pour des signaux primaires égaux (blanc de référence)

ER = EG = EB

D65

x	y

0,3127 0,3290

*	La valeur précise est de 60/1,001.

1) La Recommandation UIT-R BT.1361 donne les spécifications détaillées pour les paramètres de colorimétrie et les caractéristiques non linéaires applicables aux systèmes conventionnels et aux systèmes à gamme colorimétrique étendue.

II.2	Caractéristiques de l'image

| Système |
| --- |
|  | Point | Paramètre | 1125/60 | 1250/50 |

1080/60/2:1

(1080/59,94*/2:1)

1080/60/1:1

| (1080/59,94*/1:1) | 1080/50/1:1 | 1080/50/2:1 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Format d'image | 16:9 |
|  | 2.2 | Echantillons par ligne active | 1920 |
|  | 2.3 | Grille d'échantillonnage | Orthogonale |
|  | 2.4 | Lignes actives par image | 1080 |
|  | 2.5 | Rapport des dimensions de pixels | 1:1 (Pixels carrés) |
|  | * La valeur précise est de 60/1,001. |

II.3	Caractéristiques de balayage de l'image

| Système |
| --- |
|  | Point | Paramètre | 1125/60 | 1250/50 |

1080/60/2:1

(1080/59,94*/2:1)

1080/60/1:1

| (1080/59,94*/1:1) | 1080/50/1:1 | 1080/50/2:1 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Ordre de balayage des échantillons |

De gauche à droite et de haut en bas

| Pour les systèmes à entrelacement, 1ère ligne active de la trame 1 en haut de l'image |
| --- |
|  | 3.2 | Nombre total de lignes | 1125 |
|  | 1250 |
| 3.3 | Fréquence de trame/d'image (Hz) |

60

| (60/1,001) |
| --- |
|  | 50 |
| 3.4 | Rapport d'entrelacement | 2:1 | 1:1 |
| 2:1 |
| 3.5 | Fréquence d'image (Hz) |

30

(30/1,001)

60

| (60/1,001) | 50 | 25 |
| --- | --- | --- |
| 3.6 | Fréquence de ligne (Hz) |

33750

(33750/1,001)

67500

| (67500/1,001) | 62500 | 31250 |
| --- | --- | --- |
| 3.7 | Tolérance de fréquence de ligne | 0,001% |

*	La valeur précise est de 60/1,001.

NOTE – Les valeurs entre parenthèses correspondent aux systèmes 1080/59,94/2:1 et 1080/59,94/1:1.

II.4	Format du signal

| Système |
| --- |
|  | Point | Paramètre | 1125/60 | 1250/50 |

1080/60/2:1

(1080/59,94*/2:1)

1080/60/1:1

| (1080/59,94*/1:1) | 1080/50/1:1 | 1080/50/2:1 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Précorrection non linéaire conceptuelle des signaux primaires |

g = 0,45

| (voir ¤1.2) |
| --- |
|  | 4.2 | Détermination du signal de luminance E'Y | E'Y = 0,2126 E'R + 0,7152 E'G + 0,0722 E'B |
| 4.3 | Détermination des signaux de différence de couleur (codage analogique) |

E'CB = (E'B - E'Y) / 1,8556

| E'CR = (E'R - E'Y) / 1,5748 |
| --- |
| 4.4 | Détermination des signaux de luminance et de différence de couleur (codage numérique) | voir Recommandation UIT-R BT.13611) |

*	La valeur précise est de 60/1,001.

1) La Recommandation UIT-R BT.1361 donne les règles de calcul générales à utiliser pour déterminer les coefficients applicables au codage numérique ainsi que les valeurs proprement dites des coefficients pour des systèmes de quantification à 8-16 bits.

II.5	Représentation analogique

| Système |
| --- |
|  | Point | Paramètre | 1125/60 | 1250/50 |

1080/60/2:1

(1080/59,94*/2:1)

1080/60/1:1

| (1080/59,94*/1:1) | 1080/50/1:1 | 1080/50/2:1 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 |

Niveau nominal 	(mV)

E'R, E'G, E'B, E'Y

Noir de référence: 0

Blanc de référence: 700

| (voir Figure 1, Partie 1) |
| --- |
|  | 5.2 |

Niveau nominal	(mV)

E'CB, E'CR

± 350

| (voir Figure 1, Partie 1) |
| --- |
|  | 5.3 | Format du signal de synchronisation |

Bipolaire à trois niveaux

| (voir Figure 2, Partie 1) |
| --- |
|  | 5.4 | Référence temporelle de la synchronisation de ligne |

OH

| (voir Figure 2, Partie 1) |
| --- |
|  | 5.5 | Niveau de synchronisation (mV) | ± 300 ± 2% |
|  | 5.6 | Structure du signal de synchronisation |

Synchronisation sur toutes les composantes

| (voir Tableau 4 et Figure 3, Partie 1) |
| --- |
| (voir également Figure 11) |
|  | (voir également Figure 12) |
|  | 5.7 | Tolérance de synchronisation entre composantes | Sans objet |
| 5.8 | Intervalle de suppression de trame | (voir Tableau 4 et Figure 11) |
| (voir Tableau 4 et Figure 12) |
|  | 5.9 | Largeur de bande nominale du signal | (Pour toutes les composantes) |
| (MHz) | 30 | 60 |
| 30 |
| * La valeur précise est de 60/1,001. |

TABLEAU  4A

Spécification des niveaux et des durées du signal de synchronisation
de ligne pour les systèmes de ligne active 1080
(voir Figure 3, Partie I)

| Système |
| --- |
| Symbole | Paramètre | 1125/60 | 1250/50 |

1080/60/2:1

(1080/59,94*/2:1)

1080/60/1:1

| (1080/59,94*/1:1) | 1080/50/1:1 | 1080/50/2:1 |
| --- | --- | --- |
| T | Intervalle d'horloge de référence ( ms ) |

1/74,25

( 1,001/74,25 )

1/148,5

| ( 1,001/148,5 ) | 1/148,5 | 1/74,25 |
| --- | --- | --- |
| a | Largeur du signal de synchronisation de ligne (négatif) ( T ) | –44 ± 3 |
| –66 ± 3 |
| b | Fin de la vidéo active ( T ) |

–88	+ 6

- 0

147	+ 6

| - 0 |
| --- |
| c | Largeur du signal de synchronisation de ligne (positif) ( T ) | –44 ± 3 |
| –66 ± 3 |
| d | Période de calage ( T ) | 132 ± 3 |
| Sans objet |
| e | Début de la vidéo active ( T ) |

192	+ 6

- 0

309	+ 6

| - 0 |
| --- |
| f | Temps de montée/descente ( T ) | 4 ± 1,5 |
|  | t2 - t1 | Symétrie du front avant | Sans objet |
| Intervalle de ligne active ( T ) |

1920	+ 0

| - 12 |
| --- |
| Sm | Amplitude de l'impulsion positive (mV) | 300 ± 6 |
| Sp | Amplitude de l'impulsion négative (mV) | 300 ± 6 |
| V | Amplitude du signal vidéo (mV) | 700 |
| * La valeur précise est de 60/1,001. |

TABLEAU  4B

Spécification du signal de synchronisation de trame/d'image  pour les systèmes à ligne active 1080
(voir Figures 11 et 12)

| Système |
| --- |
| Symbole | Paramètre | 1125/60 | 1250/50 |

1080/60/2:1

(1080/59,94*/2:1)

1080/60/1:1

| (1080/59,94*/1:1) | 1080/50/1:1 | 1080/50/2:1 |
| --- | --- | --- |
|  | Intervalle de ligne entière ( T ) | 2200 |
| 2376 |
|  | g | Intervalle de demi ligne ( T ) | 1100 |
| 1188 |
|  | h | Largeur du signal de synchronisation de trame/d'image ( T ) | 880 ± 3 |
| 594 ± 3 |
|  | LT | Ligne supérieure de l'image | # 21 | # 42 | # 161 | # 81 |

LT1  : pour la 1ère trame

LT2 : pour la 2ème trame

# 21

| # 584 | Sans objet |
| --- | --- |

# 81

| # 706 |
| --- |
| LB | Ligne inférieure de l'image | # 1123 | # 1121 | # 1240 | # 1245 |

LB1  : pour la 1ère trame

LB2 : pour la 2ème trame

# 560

| # 1123 | Sans objet |
| --- | --- |

# 620

| # 1245 |
| --- |
| WBL | Intervalle de suppression de trame | 45 H |
| 170 H |

Intervalle de suppression d'image

WBL1 : pour la 1ère trame

WBL2 : pour la 2ème trame

22 H

23 H

Sans objet

85 H

| 85 H |
| --- |
|  | Début de - l'image | # 1 |

- 1ère trame

- 2ème trame

# 1

# 564

Sans objet

# 1

# 626

*	La valeur précise est de 60/1,001.

NOTES

“T” correspond à la durée d'une horloge de référence ou à la réciproque de la fréquence d'horloge (voir Tableau 4A).

“H” correspond à la durée d'une ligne ou à la réciproque de la fréquence de ligne (voir § 3).

Une “ligne” commence à la référence du signal de synchronisation de ligne OH (incluse), et se termine juste avant la référence suivante OH (exclue).

II.6	Représentation numérique

| Système |
| --- |
|  | Point | Paramètre | 1125/60 | 1250/50 |

1080/60/2:1

(1080/59,94*/2:1)

1080/60/1:1

| (1080/59,94*/1:1) | 1080/50/1:1 | 1080/50/2:1 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Signaux codés | R, G, B ou Y, CB, CR |
|  | 6.2 |

Grille d'échantillonnage

| - R, G, B, Y | Orthogonal, se répétant en ligne et en image |
| --- | --- |
|  | 6.3 |

Grille d'échantillonnage

| - CB, CR | Orthogonal, se répétant en ligne et en image en coïncidence l'un avec l'autre et avec un échantillon de luminance Y1) |
| --- | --- |
|  | 6.4 |

Fréquence d'échantillonnage	(MHz)

- R, G, B, Y

74,25  ± 0,001%

(74,25 / 1,001

± 0,001%)

148,5  ± 0,001%

(148,5 / 1,001

± 0,001%)

148,5

± 0,001%

74,25

| ± 0,001% |
| --- |
| 6.5 | Fréquence d'échantillonnage (MHz) | (Moitié de la fréquence d'échantillonnage de luminance) |
| - CB, CR |

37,125 ± 0,001%

(37,125 / 1,001

± 0,001%)

74,25  ± 0,001%

(74,25 / 1,001

± 0,001%)

74,25

± 0,001%

37,125

± 0,001%

6.6

Nombre d'échantillons par ligne

-	R, G, B, Y

- CB, CR

2200

1100

2376

| 1188 |
| --- |
|  | 6.7 |

Nombre d'échantillons actifs par ligne

-	R, G, B, Y

- CB, CR

1920

| 960 |
| --- |
|  | 6.8 | Format de codage | Linéaire, composante à 8 ou 10 bits |
|  | 6.9 | Décalage entre la référence de synchronisation analogique OH et les données vidéo | 192 T |
| 309 T |
|  | 6.10 |

Niveaux de quantification

-	Niveau du noir	R, G, B, Y

-	Niveau achromatique	CB, CR

-	Crête nominale	-  R, G, B, Y

- CB, CR

Codage à 8 bits

16

128

235

16 et 240

Codage à 10 bits

64

512

940

| 64 et 960 |
| --- |
|  | 6.11 |

Attribution des niveaux de quantification

-	Données vidéo

- Référence de synchronisation

Codage à 8 bits

1 à 254

0 et 255

Codage à 10 bits

4 à 1019

| 0 - 3 et 1020 - 1023 |  |
| --- | --- |
| 6.12 |

Caractéristiques du filtre2)

-	R, G, B, Y

- CB, CR

voir Figure 13A

voir Figure 13B

voir Figure 14A

voir Figure 14B

* 	La valeur précise est de 60/1.001.

1)	Les premiers échantillons actifs de différence de couleur étant en coïncidence avec le premier échantillon actif de luminance.

2) Ces gabarits de filtre sont donnés à titre d'orientation.

# Footnotes

*	Dans la présente Recommandation, le terme “pixel” est utilisé pour décrire un élément d'image dans le domaine numérique.