RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.1568-1

Disposiciones de bloques de radiofrecuencias para sistemas de acceso
inalámbrico fijo en la gama 10,15-10,3/10,5-10,65 GHz

(Cuestiones UIT-R 136/9 y UIT-R 229/9)

(2002-2005)

Cometido

Esta Recomendación contiene disposiciones de bloques de radiofrecuencias para sistemas de acceso inalámbrico fijo en la gama 10,15-10,3/10,5-10,65 GHz. En los Anexos 1 y 2 se presentan disposiciones de bloques de radiofrecuencias basadas en bloques de 28 MHz y 30 MHz, respectivamente, y se muestran modelos homogéneos con intervalos de canal de 0,25 MHz.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas de acceso inalámbrico fijo (FWA) en la gama de 10,15-10,65 GHz pueden prestar servicios de telefonía y datos mejorados;

b)	que varias administraciones han introducido sistemas FWA en bandas comprendidas en la gama 10,15-10,65 GHz;

c)	que con una disposición flexible de bloques (subbandas) en lugar de una disposición convencional de canales punto a punto (P-P) se pueden aplicar diversas tecnologías de FWA, manteniendo al mismo tiempo la coherencia con los principios de una buena gestión del espectro, incluida la garantía del funcionamiento entre sistemas/servicios y la eficacia global en la utilización del espectro;

d)	que en algunos países puede ocurrir que los sistemas FWA tengan que coexistir con los sistemas P-P en la misma atribución al servicio fijo;

e)	que una anchura de bloque normalizada podría resultar beneficiosa por la creación de economías de escala y la simplificación de la planificación de las frecuencias entre sistemas y entre operadores en la misma zona de instalación de los sistemas;

f)	que existen diversas tecnologías de acceso que pueden emplearse y a las que podrían adaptarse diferentes esquemas de atribución de canales/frecuencias;

g)	que los Anexos 1 y 2 a la Recomendación UIT-R F.747 contienen disposiciones de radiofrecuencia para sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la banda 10,5-10,68 GHz;

h)	que el Anexo 3 a la Recomendación UIT-R F.746 contiene disposiciones de radiofrecuencias para sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la banda 10,3-10,68 GHz;

j)	que en algunos casos, las administraciones pueden utilizar otras Recomendaciones para lograr una mayor concordancia con las disposiciones de canales P-P;

k)	que la Recomendación UIT-R F.1191 indica la limitación de las emisiones no deseadas de sistemas del servicio fijo para las bandas adyacentes,

reconociendo

a)	que de conformidad con el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) la banda de frecuencias 10,5-10,68 GHz está atribuida al servicio fijo en todo el mundo y la banda de frecuencias 10-10,45 GHz en las Regiones 1 y 3;

b)	que la banda 10,6-10,68 GHz está atribuida a los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), de investigación especial (pasivo) y de radioastronomía a título primario;

c)	que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000) (CMR-2000) modificó el número 5.480 del RR para atribuir la banda 10-10,45 GHz al servicio fijo en 14 países de la Región 2,

observando

a)	que la Recomendación UIT-R F.746 proporciona la base para el desarrollo de las disposiciones de radiofrecuencias y determina los principales parámetros que deben tenerse en cuenta en la selección de esas disposiciones,

recomienda

1	que las administraciones que tengan previsto implantar sistemas FWA en las bandas de frecuencia 10,15-10,3/10,5-10,65 GHz consideren las disposiciones de bloques que figuran en los Anexos 1 y 2;

2	que las administraciones consideren la adopción de frecuencias centrales de portadora, dentro de los bloques de frecuencia preferidos, a partir de los intervalos de canal de 0,25 MHz, como se deduce de los Anexos 1 y 2;

3	que las administraciones que deseen adoptar otros modelos homogéneos, consideren el uso de uno o varios intervalos de 0,25 MHz, como se deduce de los Anexos 1 y 2.

Anexo 1

Disposición de radiofrecuencias basadas en bloques de 28 MHz

1	Esta disposición está formada por cinco bloques adyacentes de 28 MHz de anchura de banda en la banda de 10,15-10,3 GHz, emparejados con cinco bloques adyacentes de 28 MHz en la banda de 10,5-10,65 GHz, como se muestra en la Fig. 1 (véase la Nota 1).

NOTA 1 – En algunos países pueden acomodarse bloques de 7 MHz en cada uno de los bloques de 28 MHz. Estos bloques pueden combinarse para constituir otros mayores.

# 2	Obtención de intervalos de canal discreto de 0,25 MHz

Los intervalos de canal discreto de 0,25 MHz se obtienen de la siguiente manera:

fn  10 150  0,25 n	MHz

donde fn es la frecuencia central (MHz) de cada intervalo, y n varía entre 17 y 575, dentro de la banda de 10,15-10,3 GHz, y entre 1 417 y 1 975, dentro de la banda de 10,5-10,65 GHz.

Anexo 2

Disposición de radiofrecuencias basadas en bloques de 30 MHz

1	Esta disposición está formada por cinco bloques adyacentes de 30 MHz de anchura de banda en la banda de 10,15-10,3 GHz, emparejados con cinco bloques adyacentes de 30 MHz en la banda de 10,5-10,65 GHz, como se muestra en la Fig. 2.

# 2	Obtención de intervalos de canal discreto de 0,25 MHz

Los intervalos de canal discreto de 0,25 MHz se obtienen de la siguiente manera:

fn  10 150  0,25 n	MHz

donde fn es la frecuencia central (MHz) de cada intervalo, y n varía entre 1 y 599, dentro de la banda de 10,15-10,3 GHz, y entre 1 401 y 1 999, dentro de la banda de 10,5-10,65 GHz.