ITU-R F.385-8建议书

工作于7 GHz频带的微波接力系统的射频波道配置

（ITU-R 136/9号研究课题）

（1959-1963-1978-1982-1986-1990-1992-1994-2001-2005）

范围

本建议书提供了工作于7 GHz频带的微波接力系统的射频波道配置。本建议书的正文以及附件1至附件5给出了在7 110-7 900 MHz频带内的28、14、7、5和3.5 MHz的波道间隔的一些射频波道配置。

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a）	数据率高达155 Mbit/s，包括同步数字系列比特率的数字微波接力系统可以在7 GHz频带工作;

b）	对于这样的系统，也许有300 MHz带宽可资利用；

c）	若几个去向和来向波道使用一副公共的收发信天线，则经济效益比较好；

d）	在使用几个射频波道的微波接力系统中，精心规划射频配置，可以将许多干扰的影响减到最小；

e）	为了节省频谱，希望在主配置方案的射频波道之间交插附加的射频波道；

建议

1	工作于7 GHz频带的、几个微波接力系统优选的射频波道配置应推导如下（见图1）：

设	f0为所占频带的中心频率（MHz）

fn为下半频带中一个射频波道的中心频率（MHz），

fn(为上半频带中一个射频波道的中心频率（MHz），

则各波道的频率（MHz）可用下面的关系式表示：

下半频带：	fn ( f0－154 ( 7 n

上半频带：	fn( ( f0 ( 7 ( 7 n

其中：

n ( 1、2、3、……20；

图 1

工作于7 GHz频带的微波接力系统国际互连用的射频波道配置

（所有频率单位为MHz）

2	在安排了国际连接的段中，所有去向波道应在一半频带中，而所有来向波道应在另一半频带中；

3	当采用收发信共用天线并且一副天线容纳三个射频波道时，在两个半频带中，最好用下面的方式选择波道频率：

n ( 1、8和15，或者

n ( 2、9和16，或者

n ( 3、10和17，或者

n ( 4、11和18，或者

n ( 5、12和19，或者

n ( 6、13和20。

4	对于国际连接，优选的中心频率应该为：

对于7 425-7 725 MHz频带，f0 ( 7 575 MHz；

相关主管部门之间达成协议后，某些地区可以用其他中心频率。例如：

f0 ( 7 275，7 400或7 700 MHz；

5	波道配置和天线极化应该由有关主管部门之间协商一致；

6	在附件1、2、3、4和5中描述的射频波道配置可以使用。

附　件　1

在7 425-7 725 MHz频带内波道间隔为28 MHz的射频波道配置

1	本附件介绍在7 425-7 725 MHz频带中工作的容量为34 Mbit/s的数字微波接力系统的射频波道配置。该射频波道配置如图2所示，并推导如下：

设	f0为所占频带的中心频率（MHz），

fn为下半频带中一个射频波道的中心频率（MHz），

fn(为上半频带中一个射频波道的中心频率（MHz），

则各波道的频率（MHz）用下面的关系式表示：

下半频带：		fn ( f0－161 ( 28 n

上半频带：		fn( ( f0－7 ( 28 n

其中：

n ( 1、2、3、4和5。

图 2

工作于7 GHz频带的微波接力系统的射频波道配置

（所有频率单位为MHz）

2	所有去向波道应该在一半频带中，而所有来向波道应该在另一半频带中。

3	对于交替波道配置，同一半频带内的相邻射频波道的极化不同，或（如可能）两种极化均可用于每个数字射频波道。

4	当需要附加的交插在图2的主配置方案的波道频率之间的数字微波频率时，它们可以用同一f0和下面的关系式求出：

下半频带：		fn ( f0 － 147 ( 28 n

上半频带：		fn( ( f0 ( 7 ( 28 n

其中：

n ( 1、2、3和4。

5	优选的中心频率f0 ( 7 575 MHz。

6	下半频带的本地振荡器频率应该优选比相应的波道频率高70 MHz，而上半频带的本地振荡器频率应该比相应的波道频率低70 MHz。这将保证镜象频率落在该频率内。然而，采用某些技术，特别是采用镜象频率抑制混频器有助于克服这一限制条件。

附　件　2

在7 345-7 750 MHz频带中波道间隔为5、10或20 MHz的射频波道配置

1	本附件介绍了工作于7 435-7 750 MHz频带的射频波道配置，它适用于容量为19 Mbit/s（1.544(12 Mbit/s）的数字微波接力系统，而且波道间隔为20 MHz时，数字系统和中容量模拟系统可以共存。射频波道配置如图3所示并推导如下：

设	f0为所占频带的中心频率（MHz），

fn为下半频带中一个射频波道的中心频率（MHz），

fn(为上半频带中一个射频波道的中心频率（MHz），

则各波道的频率（MHz）用下面的关系式表示：

下半频带：		fn ( f0－152.5 ( 5 n

上半频带：		fn( ( f0 + 7.5 ( 5 n

其中：

n ( 1、2、3、4、5、6、……28。

图 3

工作于7 GHz频带的数字系统的射频波道配置

（所有频率单位为MHz）

2	所有去向波道应在一半频带中，而所有来向波道应该在另一半频带中。

3	中心频率f0为7 592.5 MHz。

4	对于同一半频带内的所有射频波道，可以用同一极化，或者必要时，由于存在干扰，可以使用不同的极化。

如有可能，对每一个数字射频波道，两个极化都可以用。

5	可以用10 MHz或20 MHz间隔，实现12.6 Mbit/s（1.544×8）或19 Mbit/s（1.544×12）系统的数字射频波道。

附　件　3

在7 110-7 750频带中波道间隔为28 MHz的射频波道配置

本附件描述7 GHz频带的射频波道配置。

本波道配置方案提供多达10个去向和10个来向波道，每一波道容量为140 Mbit/s左右。它分两组，该频带的低频部分和高频部分各有5个去向和5个来向波道。

射频波道配置如图4所示，并推导如下：

设	f0l为频带的低频段的中心频率：

f0l ( 7 275 MHz

f0h为频带的高频段的中心频率：

f0h ( 7 597 MHz

fnl为频带低频段下半频带中一个射频波道的中心频率，

f (nl为频带低频段上半频带中一个射频波道的中心频率，

fnh为频带高频段下半频带中一个射频波道的中心频率，

f (nh为频带高频段上半频带中一个射频波道的中心频率，

各个波道的频率（MHz）由下面的关系式表示：

fnl  ( f0l－182 ( 28 n

f (nl ( f0l ( 14 ( 28 n

fnh ( f0h－168 ( 28 n

f (nh ( f0h ( 28n

其中：

n ( 1、2、3、4、5。

图 4

7 GHz频带射频波道配置

（所有频率单位为MHz）

附　件　4

在7 425-7 900 MHz频带内波道间隔最高为28 MHz的射频波道配置

1	本附件描述适用于波道间隔最高为28 MHz的数字微波接力系统的射频波道配置，并为8个28 MHz波道预做准备。

射频波道配置如图5所示，并推导如下：

设	f0为所占频带的中心频率（MHz），

fn为下半频带一个射频波道的中心频率（MHz），

fn(为上半频带一个射频波道的中心频率（MHz），

则各个28 MHz波道的频率（MHz）由下面的关系式表示：

fn ( f0－248.5 ( 28 n

fn( ( f0－3.5 ( 28 n

其中：

n ( 1到8。

2	波道间隔为28 MHz的8个波道可以被细分为波道间隔为14 MHz的16个波道或波道间隔为7 MHz的32个波道。28 MHz和14 MHz的波道是以第1条和第4条建议的7 MHz间隔方案为基础。而7 MHz波道偏移3.5 MHz交插进去。

图 5

工作于7 425-7 900 MHz频带的数字微波系统的射频波道配置

（所有频率单位为MHz）

各个波道的频率（MHz）由下面的关系式表示：

对于14 MHz波道：

fn ( f0－241.5 ( 14 n

fn( ( f0 ( 3.5 ( 14 n

其中：

n ( 1到16。

对于7 MHz波道：

fn ( f0－238 ( 7 n

fn( ( f0 ( 7 ( 7 n

其中：

n ( 1到32。

3	所有去向波道应该在一半频带中，而所有来向波道应该在另一半频带中。

4	中心频率f0为7 662.5 MHz。

注1 — 上面波道配置下边分频带中28 MHz间隔的头5个波道与附件1中覆盖7 425-7 725 MHz频带的波道是相一致的。但是，由于使用整个7 425-7 900 MHz频带，去向波道和来向波道之间的频率间隔更大。

附　件　5

在7 250-7 550 MHz频带内波道间隔为28、14、7和3.5 MHz的数字微波系统的
射频波道配置

本附件描述适用于波道间隔为28、14、7和3.5 MHz的数字微波接力系统的射频波道配置。

射频波道配置如图6所示，并推导如下：

设	f0为所占频带的中心频率（MHz），

fn为下半频带一个射频波道的中心频率（MHz），

fn(为上半频带一个射频波道的中心频率（MHz），

f0 ( 7 400 MHz,

复用间隔 ( 161 MHz

则各个波道的频率（MHz）由下面的关系式表示：

a）	对于波道间隔为28 MHz:

fn ( f0－161 ( 28 n

fn( ( f0 ( 28 n				其中：n(1、2……5

b）	对于波道间隔为14 MHz:

fn ( f0－154 ( 14 n

fn( ( f0 + 7 + 14 n			其中：n(1、2……9

c）	对于波道间隔为7 MHz:

fn ( f0－154 ( 7 n

fn( ( f0 + 7 + 7 n			其中：n(1、2……20

d）	对于波道间隔为3.5 MHz:

fn ( f0－150.5 ( 3.5 n

fn( ( f0 ( 10.5 + 3.5 n		其中：n(1、2……39

图 6

工作于7 GHz频带的且波道间隔为28、14、7和3.5 MHz的数字微波系统的射频波道配置
（所有频率单位为MHz）

注1 — 对于波道间隔为28 MHz，使用波道带宽为28 MHz时，波道f (5可能会超出7 250-7 550 MHz频带的上边界4 MHz。

注2 — 对于波道间隔为7 MHz，使用波道带宽为7 MHz时，波道f1可能会超出7 250-7 550 MHz频带的下边界0.5 MHz，而波道f (20可能会超出7 250-7 550 MHz频带的上边界0.5 MHz。