RECOMMANDATION  UIT-R  F.391*,**

Circuit fictif de référence pour faisceaux hertziens de téléphonie 
à multiplexage par répartition en fréquence ayant 
une capacité de 12 à 60 voies téléphoniques

(1956-1959-1963)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il y a intérêt à établir des circuits fictifs de référence pour faisceaux hertziens, qui puissent servir de guides à ceux qui conçoivent et réalisent le matériel et les systèmes destinés à être utilisés dans des réseaux internationaux de télécommunication;

b)	que les circuits fictifs de référence pour faisceaux hertziens devraient être analogues, autant que possible, aux circuits fictifs de référence des systèmes sur câble spécifiés par l'UIT-T,

recommande

1	qu'un circuit fictif de référence pour faisceaux hertziens à multiplexage par répartition en fréquence ayant une capacité de 12 à 60 voies téléphoniques par canal radioélectrique ait 2 500 km de longueur;

2	qu'un tel circuit comporte, pour chaque sens de transmission:

–	3 couples de modulation de voie,

–	6 couples de modulation de groupe primaire,

–	6 couples de modulation de groupe secondaire,

étant entendu que par l'expression «couple de modulation», il faut entendre l'ensemble d'un modulateur et d'un démodulateur;

3	que ce circuit comprenne également, pour chaque sens de transmission, 6 couples de modulateurs et démodulateurs radioélectriques, divisant le circuit en 6 sections homogènes d'égale longueur.

# Footnotes

*	Cette Recommandation s'applique aux faisceaux hertziens en visibilité directe ou proches de la visibilité directe.

**	La Commission d'études 9 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à cette Recommandation en 2001 conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 44.