RECOMMANDATION  UIT-R  F.392*, **

CIRCUIT  FICTIF  DE  RÉFÉRENCE  POUR  FAISCEAUX  HERTZIENS  DE  TÉLÉPHONIE
A  MULTIPLEXAGE  PAR  RÉPARTITION  EN  FRÉQUENCE
AYANT  UNE  CAPACITÉ  SUPÉRIEURE  A  60  VOIES  TÉLÉPHONIQUES

(1956-1959-1963)

Rec. UIT-R F.392

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il y a intérêt à établir des circuits fictifs de référence pour faisceaux hertziens qui puissent servir de guides à ceux qui conçoivent et réalisent le matériel et les systèmes destinés à être utilisés dans les réseaux internationaux de télécommunication;

b)	que les circuits fictifs de référence pour faisceaux hertziens devraient être analogues, autant que possible, aux circuits fictifs de référence des systèmes sur câble spécifiés par l'UIT-T,

recommande

1.	qu'un circuit fictif de référence pour faisceaux hertziens de téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence, ayant une capacité de plus de 60 voies téléphoniques par canal radioélectrique, ait 2500 km de longueur;

2.	qu'un tel circuit comporte, pour chaque sens de transmission:

–	3 couples de modulation de voie,

–	6 couples de modulation de groupe primaire,

–	9 couples de modulation de groupe secondaire,

étant entendu que par l'expression «couple de modulation», il faut entendre l'ensemble d'un modulateur et d'un démodulateur;

3.	que ce circuit comprenne également, pour chaque sens de transmission, 9 couples de modulateurs et démodulateurs radioélectriques divisant le circuit en 9 sections homogènes d'égale longueur.

FIGURE  1......[D01]  =  à l'italienne  (page pleine)

# Footnotes

*	Cette Recommandation s'applique seulement aux faisceaux hertziens en visibilité directe ou proches de la visibilité directe.

**	La Commission d'études 9 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à cette Recommandation en 2000 conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 44.