РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  F.595-9

Планы размещения частот радиостволов для систем фиксированной беспроводной связи, действующих в диапазоне частот 18 ГГц

(Вопрос МСЭ-R 108/9)

(1982-1986-1990-1992-1995-1997-1999-2002-2003-2006)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены планы размещения частот радиостволов для систем фиксированной беспроводной связи, действующих в диапазоне частот 18 ГГц (17,7−19,7 ГГц), которые могут использоваться для приложений с высокой, средней и низкой пропускной способностью в фиксированной службе, включая инфраструктуру подвижной связи. Разнос стволов, рекомендуемый в основном тексте Рекомендации, составляет 220, 110, 55 и 27,5 МГц для частотных планов с совмещенными радиостволами, а для планов с перемежением частот радиостволов – 220 и 110 МГц. Также представлены другие планы размещения частот, используемые в некоторых странах.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что могут быть получены экономические и эксплуатационные преимущества при использовании систем фиксированной беспроводной связи (СФБС) для передачи цифровых сигналов в полосе частот 17,7−19,7 ГГц;

b)	что на международных линиях может оказаться желательным осуществлять соединение таких систем на радиочастотах;

c)	что должна быть гарантирована достаточная степень совместимости между системами с различной пропускной способностью;

d)	что планы размещения частотных блоков допускают гибкое развертывание систем фиксированной беспроводной связи,

рекомендует,

1	что предпочтительный план размещения частот радиостволов для СФБС с пропускной способностью порядка 280 Мбит/с, порядка 140 Мбит/с и 34 Мбит/с или со скоростями передачи данных синхронной цифровой иерархии, работающих в полосе 17,7−19,7 ГГц, должен определяться следующим образом:

Пусть	f0	(	средняя частота занимаемой полосы частот (МГц),

fn	(	средняя частота радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц),

(	средняя частота радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

тогда частоты отдельных радиостволов (МГц) выражаются следующими соотношениями:

## 1.1	Частотный план с совпадающими частотами

1.1.1	для систем с пропускной способностью порядка 280 Мбит/с:

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 1110  220 n	МГц,

верхняя половина полосы:	  f0  10  220 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3 или 4.

Частотный план показан на рис. 1а).

1.1.2	для систем с пропускной способностью порядка 140 Мбит/с:

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 1000  110 n 	МГц,

верхняя половина полосы:	  f0  10  110 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8.

Частотный план показан на рис. 1b).

1.1.3	для систем с пропускной способностью 34 Мбит/с:

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 1000  27,5 n 	МГц,

верхняя половина полосы:	  f0  10  27,5 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, . . . 35.

Частотный план показан на рис. 1c).

1.1.4	для систем с пропускной способностью 140 Мбит/с или STM-1 с многопозиционной модуляцией:

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 1000  55 n 	МГц,

верхняя половина полосы:	  f0  10  55 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, . . . 17.

Частотный план показан на рис. 1d).

## 1.2	План с перемежением частот радиостволов

1.2.1	для систем с пропускной способностью порядка 280 Мбит/с:

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 1000  110 n	МГц,

верхняя половина полосы:	  f0  120  110 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7.

Частотный план показан на рис. 2a).

1.2.2	для систем с пропускной способностью порядка 140 Мбит/с:

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 945  55 n	МГц,

верхняя половина полосы:	  f0  65  55 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, . . . 15.

Частотный план показан на рис. 2b);

2	что предпочтительный план размещения частот радиостволов для цифровых СФБС с пропускной способностью 155 Мбит/с для использования в синхронной цифровой иерархии должен определяться, как указано в п. 1.1.2 (для плана с совмещенными радиостволами) и в п. 1.2.2 (для частотного плана с чередующимися частотами радиостволов) для систем, использующих модуляцию, подобную КФМН.

При этом для систем, использующих модуляцию, подобную 16-КАМ, план размещения частот радиостволов, приведенный на рис. 1d), является предпочтительным для работы по плану с совмещенными частотами.

Частоты радиостволов 2, 3, 4, . . . 16 на рис. 1d) точно соответствуют средним частотам, указанным в п. 1.2.2 для радиостволов 1, 2, 3, . . . 15, соответственно.

Радиостволы 1 и 17 на рис. 1d) размещены на 55 МГц ниже радиоствола 2 и выше радиоствола 16, соответственно;

3	что на участке, где выполняется международное соединение, все частоты радиостволов прямого направления должны быть в одной половине полосы частот, а все частоты радиостволов обратного направления – в другой половине полосы частот;

4	что при размещении радиостволов с совпадающими частотами следует использовать как горизонтальную, так и вертикальную поляризацию в каждом радиостволе;

5	что средняя частота f0 составляет 18 700 МГц;

6	что для цифровых систем с малой пропускной способностью, то есть со скоростями ниже примерно 10 Мбит/с, должно быть обеспечено распределение частот внутри любого из радиостволов с большей пропускной способностью или в защитных интервалах, как показано в Приложениях 3 и 5. Радиостволы 1,  и 8,  на рис. 1b либо радиостволы 1,  и 17, на рис. 1d) и защитные интервалы частот наиболее пригодны для субполосного распределения частот для таких систем с малой пропускной способностью, однако когда необходима большая полоса, могут быть использованы соседние радиостволы, как показано в примере в Приложении 5, в котором каналы 2,  на рис. 1d) также предназначены для использования системами с малой пропускной способностью. Выбор других распределений не должен мешать парному использованию радиостволов прямого и обратного направлений, показанному на рис. 1 и 2;

7	что для систем со средней пропускной способностью при скоростях передачи битов, отличных от указанных в п. 1.1.3, и для систем с малой пропускной способностью администрации могут применять другие частотные планы, соответствующие планам, рекомендованным для систем с большой пропускной способностью (см. Приложение 4);

8	что следует обратить должное внимание на тот факт, что в некоторых странах может использоваться другой план размещения частот радиостволов прямого и обратного направлений, который включает размещение радиостволов в центре полосы частот для систем с малой пропускной способностью, как показано на рис. 3;

9	что следует обратить должное внимание на то, что на основе пункта c) раздела учитывая, выше, могут использоваться планы размещения частотных блоков (см. Приложение 1);

10	что следует обратить внимание на то, что в некоторых странах полоса частот 17,7−19,7 ГГц подразделяется для реализации в отдельных частях полосы частот различных приложений
(см. Приложение 2) или используется для систем с низкой пропускной способностью
(см. Приложение 3) с иными разносами радиостволов и прямого/обратного направлений (дуплексный Tx/Rx);

11	что следует обратить внимание на то, что в некоторых странах используются другие планы размещения частот радиостволов (см. Приложения 6 и 7);

12	что если используется передача с несколькими несущими (Примечание 3), то общее число n несущих будет занимать один ствол, центральная частота и разнос каналов в котором будет соответствовать значениям, определенным по рис. 1 и 2, вне зависимости от действительных значений средних частот отдельных несущих, которые могут изменяться по техническим соображениям в соответствии с вариантами технического исполнения.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. ( При создании таких систем должны учитываться первичные распределения спутниковой службе исследования Земли (пассивной) в полосе частот 18,6−18,8 ГГц (положения п. 5.522А) Регламента радиосвязи и необходимость защиты пассивных датчиков в данной полосе частот.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Фактическая скорость передачи может превышать исходную скорость передачи на 5% и более.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Система с несколькими несущими – это система с n (где n  1) цифровыми сигналами, одновременно передаваемыми (или принимаемыми) одним и тем же радиооборудованием.

Приложение 1

Описание плана размещения радиочастотных блоков
в полосе частот 17,7−21,2 ГГц, упомянутого в пункте 9 раздела рекомендует

# 1	Введение

Администрации, желающие внедрить планы размещения частот на основе частотных блоков, могут использовать следующие примеры планов.

# 2	Описание плана размещения радиочастотного блока

| Спаренный блок | Нижний частотный блок (МГц) | Верхний частотный блок (МГц) |
| --- | --- | --- |
| CH-4/CH-4’ | 17 730−17 790 | 18 480−18 540 |
| CH-5/CH-5’ | 17 790−17 850 | 18 540−18 600 |
| CH-9/CH-9’ | 17 970−18 030 | 19 220−19 280 |
| CH-10/CH-10’ | 18 030−18 090 | 19 280−19 340 |
| CH-11/CH-11’ | 18 090−18 150 | 19 340−19 400 |
| CH-12/CH-12’ | 18 150−18 210 | 19 400−19 460 |
| CH-13/CH-13’ | 18 210−18 270 | 19 460−19 520 |
| CH-14/CH-14’ | 18 270−18 330 | 19 520−19 580 |
| CH-15/CH-15’ | 18 330−18 390 | 19 580−19 640 |
| CH-16/CH-16’ | 18 390−18 450 | 19 640−19 700 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В полосе частот 17,70−17,73 ГГц, спаренной с 18,45−18,48 ГГц, 3 пары радиочастотных стволов (CH-1,2 и 3/CH-1’, 2’ и 3’) приспособлены для систем с небольшой пропускной способностью для целей связи при защите от бедствий. ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В полосе частот 17,85−17,97 ГГц, спаренной с 18,60−18,72 ГГц, пары радиочастотных стволов (CH-6, 7 и 8/CH-6’, 7’ и 8’) приспособлены для систем с высокой пропускной способностью, используемых для инфраструктуры подвижной связи. |

Приложение 2

Описание плана размещения частот радиостволов
в полосе частот 17,7−19,7 ГГц, упомянутого
в пункте 10 раздела рекомендует

В Северной Америке данная полоса частот структурирована для обеспечения внедрения цифровых систем фиксированной беспроводной связи из пункта в пункт с низкой, средней и высокой пропускной способностью. Такая структура способствует намного более эффективному использованию спектра для применения, в том числе фиксированного беспроводного доступа и сетей поддержки инфраструктуры подвижной связи.

Соответствующий план размещения радиочастотных стволов показан на рис. 4.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В Канаде полосы частот 17,7−17,8 ГГц и 18,3−19,3 ГГц более не доступны для новых станций фиксированной службы (ФС).

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Другие планы размещения частот радиостволов, которые должны быть охвачены в настоящем Приложении, изучаются в Соединенных Штатах Америки.

Приложение 3

Описание плана размещения частот радиостволов
в полосе частот 17,7−19,7 ГГц, упомянутого в пункте 10
раздела рекомендует

В Соединенном Королевстве эта полоса также используется (в дополнение к отдельным планам размещения частот радиостволов, упомянутых в пунктах 1 и 7 раздела рекомендует) для оборудования с низкой пропускной способностью в соответствии со следующими планами:

–	планом размещения частот радиостволов, основанным на разносе стволов в 3,5 МГц (рис. 5a):

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 981,25  3,5 n	МГц,

верхняя половина полосы:	  f0  26,75  3,5 n	МГц,

где:

f0  18 700 MHz

n  1, 2, 3, . . . 272;

–	планом размещения частот радиостволов, основанным на разносе стволов в 7 МГц (рис. 5b):

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 983  7 n	МГц,

верхняя половина полосы:	  f0  25  7 n	МГц,

где:

fn  18 700 МГц

n  1, 2, 3, . . . 136.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – На территории Соединенного Королевства радиостволы 212−272 доступны в плане с разносом стволов в 3,5 МГц.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – На территории Соединенного Королевства радиостволы 107−136 доступны в плане с разносом стволов в 7 МГц.

Приложение 4

Описание двух планов размещения частот радиостволов для систем фиксированной беспроводной связи со средней пропускной способностью с разносом радиостволов 13,75 МГц при плане с совмещенными радиостволами (рис. 6a) и с разносом радиостволов 27,5 МГц при частотном плане с перемежением (рис. 6b) и пример плана с совмещенными радиостволами для систем фиксированной беспроводной связи с малой пропускной способностью (рис. 8), упомянутых в пункте 7 раздела рекомендует

Данные планы размещения частот радиостволов составлены в соответствии со следующими планами:

Частотный план с совмещенными радиоканалами (рис. 6a):

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 1000  13,75 n	МГц,

верхняя половина полосы:	  f0  10  13,75 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, . . . 70.

Частотный план с перемежением (рис. 6b):

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 986,25  13,75 n	МГц,

верхняя половина полосы:	  f0  23,75  13,75 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, . . . 69.

В Германии используются частотные планы с совмещенными радиостволами для значений разноса стволов 1,25, 2,5, 5 и 7,5 МГц:

В соответствии с рис. 7a):

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 1000  1,25 n	МГц,

верхняя половина полосы:	  f0  10  1,25 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, . . . 791;

в соответствии с рис. 7b):

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 1000  2,5 n	МГц,

верхняя половина полосы:	  f0  10  2,5 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, . . . 395;

в соответствии с рис. 7c):

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 1002,5  5 n	МГц,

верхняя половина полосы:	  f0  7,5  5 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, . . . 198;

в соответствии с рис. 7d):

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 997,5  7,5 n	МГц,

верхняя половина полосы:	  f0  12,5  7,5 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, . . . 131.

Приложение 5

Описание плана размещения частот радиостволов для цифровых систем фиксированной беспроводной связи с малой пропускной способностью, полученного субполосным размещением частот в стволах с высокой пропускной способностью в полосе частот 17,7−19,7, упомянутого в пункте 6 
раздела рекомендует

В Италии рассматривается комбинированное использование цифровых систем фиксированной беспроводной связи с малой, средней и высокой пропускной способностью; планы размещения частот радиостволов в соответствии с пп. 1.1.3 и 1.1.4 раздела рекомендует используются для систем со средней и высокой пропускной способностью, соответственно.

Для систем с малой пропускной способностью стволы с высокой пропускной способностью 1,  и 2,  подразделяются на дополнительные стволы с разносом 1,75, 3,5 и 7 МГц совместно с защитными интервалами, соблюдая следующее правило определения центральных частот:

a)	Для систем, требующих разноса между стволами 7 МГц, средние частоты стволов определяются следующим образом:

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 997  7 n	МГц,

верхняя половина полосы:	  f0  13  7 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, . . . 18.

b)	Для систем, требующих разноса между стволами 3,5 МГц, средние частоты стволов определяются следующим образом:

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 998,75  3,5 n	МГц,

верхняя половина полосы:	  f0  11,25  3,5 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, . . . 37.

c)	Для систем, требующих разноса между стволами 1,75 МГц, средние частоты стволов определяются следующим образом:

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 997,875  1,75 n	МГц,

верхняя половина полосы:	  f0  12,125  1,75 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, . . . 74.

В районах, где помехи от других служб, совместно использующих ту же самую полосу частот, не позволяют использовать часть указанных выше стволов, стволы с высокой пропускной способностью 3,  и 4,  могут быть соответственно разделены, создавая стволы с разносом 1,75, 3,5 и 7 МГц, центральные частоты которых определяются теми же самыми соотношениями с расширенными значениями n:

n  19, 20, 21, . . . 33		(стволы с разносом 7 МГц)

n  38, 39, 40, . . . 68		(стволы с разносом 3,5 МГц)

n  75, 76, 77, . . . 136		(стволы с разносом 1,75 МГц)

На рис. 8 показано графически разделение стволов 1,  и 2, .

Приложение 6

Описание плана размещения частот радиостволов в полосе частот 17,7(19,7 ГГц,
упомянутого в пункте 11 раздела рекомендует

Индонезия планирует осуществить следующий план размещения частот.

Пусть	f0	(	средняя частота полосы частот 17,7−19,7 ГГц, т. е. f0  18 700 МГц,

fn	(	средняя частота радиоствола в нижней половине полосы частот 17,7−19,7 ГГц,

(	средняя частота радиоствола в верхней половине полосы частот 17,7−19,7 ГГц,

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов выражаются следующими соотношениями:

Частотный план с совмещенными радиостволами

a)	Для систем с разносом несущих в 110 МГц:

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 450  110 n,

верхняя половина полосы:	  f0 ( 560  110 n,

где:

n  1, ..., 3

–	полоса разнесения Tx/Rx (в режиме частотного дуплексного разделения
(FDD))  1010 МГц

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 1110  110 n,

верхняя половина полосы:	  f0 – 495  110 n,

где:

n  4

–	полоса разнесения Tx/Rx (в режиме FDD)  615 МГц

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 1495  110 n,

верхняя половина полосы:	  f0 – 1010  110 n,

где:

n  5, 6

–	полоса разнесения Tx/Rx (в режиме FDD)  485 МГц.

b)	Для систем с разносом несущей в 55 МГц:

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 422,5  55 n,

верхняя половина полосы:	  f0 ( 587,5  55 n,

где:

n  1, ..., 6

–	полоса разнесения Tx/Rx (в режиме FDD)  1010 МГц

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 1082,5  55 n,

верхняя половина полосы:	  f0 – 467,5  55 n,

где:

n  7, 8

–	полоса разнесения Tx/Rx (в режиме FDD)  615 МГц

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 1467,5  55 n,

верхняя половина полосы:	  f0 – 982,5  55 n,

где:

n  9, ...,12

–	полоса разнесения Tx/Rx (в режиме FDD)  485 МГц

нижняя половина полосы:	fn  f0 – 752,5  55 n,

верхняя половина полосы:	  f0  257,5  55 n,

где:

n  13

–	полоса разнесения Tx/Rx (в режиме FDD)  1010 МГц.

Приложение 7

В Бразилии полосы частот 18,5−18,82 ГГц, спаренные с 18,92−19,16 ГГц, и 17,7−18,14 ГГц, спаренные с 19,26−19,7 ГГц, используются для цифровых радиосистем с планами размещения частот радиостволов, представленными ниже в пунктах А и В, соответственно:

A	План размещения частот на основе блоков для субполос частот 18,58−18,82 ГГц и 18,92−19,16 ГГц

Субполосы разделены на четыре блока с шириной полосы частот, равной 60 МГц:

–	Блок A: 18 580(18 640 МГц, спаренная с 18 920(18 980 МГц

–	Блок B: 18 640(18 700 МГц, спаренная с 18 980(19 040 МГц

–	Блок C: 18 700(18 760 МГц, спаренная с 19 040(19 100 МГц

–	Блок D: 18 760(18 820 МГц, спаренная с 19 100(19 160 МГц.

Внутри каждого блока центральные частоты несущей fn и с разнесением в 5 МГц присвоены следующим образом:

fn  18 577,5  5,0  n	МГц,

 18 917,5  5,0  n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, ... 48.

B	План размещения частот радиостволов для полос частот 17,7−18,14 ГГц и 19,26−19,7 ГГц с шириной ствола, равной 13,75 МГц, 27,5 МГц и 55 МГц

B1:	План радиостволов с шириной полосы частот, равной 13,75 МГц

Центральные частоты несущей fn и могут быть получены следующим образом:

fn  17 700  13,75  n	МГц,

 19 260  13,75  n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, ... 31.

B2:	План радиостволов с шириной полосы частот, равной 27,5 МГц

Центральные частоты несущей fn и могут быть получены следующим образом:

fn  17 700  27,5  n	МГц,

 19 260  27,5  n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, ... 15.

B3:	План радиостволов с шириной полосы частот, равной 55 МГц

Центральные частоты несущей fn и могут быть получены следующим образом:

fn  17 672,5  55  n	МГц,

 19 232,5  55  n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, ... 8.