RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.637-2

DISPOSICIÓN  DE  RADIOCANALES  PARA  SISTEMAS  DE  RADIOENLACES
QUE  FUNCIONAN  EN  LA  BANDA  DE  23  GHz

(Cuestión UIT-R 108/9)

(1986-1992-1994)

Rec. UIT-R F.637-2

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la banda comprendida entre 21,2-23,6 GHz está atribuida al servicio fijo y a otros servicios;

b)	la Resolución N.° 525 (CAMR-92) de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992);

c)	que en esta banda se utilizan sistemas analógicos y digitales;

d)	que diversas administraciones utilizan la banda para aplicaciones distintas, aplicaciones que pueden requerir diferentes disposiciones de radiocanales;

e)	que en esta banda de frecuencias pueden utilizarse simultáneamente varios tipos de servicios con diferentes capacidades;

f)	que la banda atribuida a cada servicio e incluso a cada administración puede variar de un país a otro;

g)	que las aplicaciones proyectadas en esta banda de frecuencias pueden requerir radiocanales de diferentes anchuras de banda;

h)	que seleccionando todas las frecuencias centrales de los radiocanales a partir de un modelo básico homogéneo puede lograrse un elevado grado de compatibilidad entre los radiocanales de distintas disposiciones,

recomienda

1.	que las disposiciones de radiocanales para la banda 21,2-23,6 GHz se basen en un modelo homogéneo;

2.	que el modelo homogéneo con un intervalo preferido entre radiocanales de 3,5 MHz se defina mediante la relación:

fp  =  fr  +  3,5  +  3,5 p

donde:

1 £ p £ 685

f :  frecuencia de referencia del modelo homogéneo;

3.	que el modelo homogéneo con un intervalo preferido entre radiocanales de 2,5 MHz se defina mediante la relación:

fp  =  fr  +  4  +  2,5 p

donde:

1 £ p £ 959

f :  frecuencia de referencia del modelo homogéneo;

4.	que la frecuencia de referencia del modelo homogéneo para conexiones internacionales sea:

fr  =  21 196      MHz

las administraciones interesadas pueden convenir otras frecuencias de referencia;

5.	que todos los radiocanales de ida se encuentren en una mitad de la banda, y todos los radiocanales de retorno en la otra;

6.	las separaciones entre radiocanales, XS, la separación central, YS, y la distancia a los límites inferior y superior de la banda, Z1S y Z2S, se fijen de común acuerdo entre las administraciones interesadas, según la aplicación y la capacidad de radiocanales prevista. (Para las definiciones de XS, YS y ZS véase la Recomendación UIT-R F.746.)

Nota 1 – En los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 figuran ejemplos de disposiciones de radiocanales basadas en la presente Recomendación.

Nota 2 – Hay que tomar en consideración que, en algunos países, junto con el modelo principal se emplea un modelo homogéneo de 3,5 MHz, intercalado con 1,75 MHz respecto al referido en el § 2.

ANEXO  1

Disposición de radiocanales en la banda 21,2-23,6 GHz
de acuerdo con el § 2 (Reino Unido)

En el Reino Unido, la utilización de la banda 21,2-23,6 GHz se basa en un modelo de frecuencias homogéneo de 3,5 MHz. Se incluyen varias separaciones de radiocanales, como se indica en la fig. 1, y también se usan disposiciones intercaladas para diversas separaciones. En algunas aplicaciones pueden añadirse radiocanales adicionales en las bandas de guarda del borde y del centro, utilizando el modelo homogéneo.

FIGURE 1/F.637..[D01] = 20CM

ANEXO  2

Descripción de la disposición de radiocanales en la banda 21,2-23,6 GHz 
citada en el § 2 (Francia)

En Francia, la utilización de la banda 21,2-23,6 GHz se basa en el modelo de frecuencias homogéneo de 3,5 MHz, tal como se muestra en la fig. 2.

Las aplicaciones son:

–	Banda de 21,2-22 GHz (parte A de la fig. 2)

Transmisión de imágenes de televisión

En esta sub-banda se utilizan los dos planes de frecuencias de la parte A de la fig. 2

–	Banda de 22-22,5 GHz (parte B de la fig. 2)

Transmisión de imágenes de televisión y transmisión de telefonía o de información de imágenes de televisión a 34 Mbit/s

–	Banda de 22,5-23,065 GHz (parte C de la fig. 2)

Transmisión de imágenes de televisión y transmisión de telefonía o de información de televisión a 34 Mbit/s, así como aplicaciones del tipo de banda estrecha tales como:

–	transmisión de datos a velocidad inferior a 144 kbit/s,

–	canal adicional de sonido estereofónico,

–	sistema adicional punto a punto a 2 Mbit/s,

–	sistema AMDT punto a multipunto.

Para sistemas de banda estrecha, se adopta una subdivisión de cada canal de 28 MHz basada en la separación entre radiocanales de 7 MHz adoptada.

–	Banda de 23,065-23,5 GHz (parte D de la fig. 2)

Aplicaciones de teledistribución en MF y en MA

–	Banda de 23,5-23,6 GHz (parte E de la fig. 2)

Esta banda se reserva para aplicaciones no telefónicas.

FIGURE 2/F.637..[D02] = PLEINE PAGE

ANEXO  3

Descripción de la disposición de radiocanales en la banda 21,2-23,6 GHz 
citada en el § 2 (Italia)

En Italia, la banda 21,2-23,6 GHz se comparte como se muestra en la fig. 3.

FIGURE 3/F.637..[D03] = 4.5 CM

Las disposiciones de radiocanales se basan en un modelo homogéneo de 3,5 MHz, que se ofrece en las figs. 4a y 4b.

Las aplicaciones son las siguientes:

a)	Sub-bandas 21 200-21 567 MHz y 22 099-22 463 MHz (fig. 4a):

–	transmisión de televisión analógica,

–	transmisión de televisión analógica de anchura de banda reducida.

Estas dos sub-bandas pueden utilizarse para transmisiones de ida o de retorno.

b)	Sub-bandas 21 567-22 099 MHz y 22 463-23 000 MHz (fig. 4b):

–	transmisión a 34 Mbit/s,

–	transmisión a 8 Mbit/s,

–	transmisión a 2 Mbit/s.

Estas dos sub-bandas se utilizan para la transmisión de ida o de retorno.

c)	Sub-banda 23 000-23 600 MHz:

–	aplicaciones no civiles.

FIGURE 4a/F.637..[D04] = 9.5 CM

FIGURE 4b/F.637..[D05] = 14.5 CM

ANEXO  4

Descripción de la disposición de radiocanales en la banda 21,2-23,6 GHz 
citada en el § 3 (América del Norte)

En los Estados Unidos de América y Canadá el uso más extenso de la banda de 21,2-23,6 GHz se hace en las porciones de 21,8-22,4 GHz y de 23,0-23,6 GHz, para las cuales se ha adoptado un modelo de frecuencias con canales de 50 MHz. El mismo modelo se está utilizando en el resto de la banda de 21,2-23,6 GHz a medida que se va extendiendo su uso. Por consiguiente, se está empleando un modelo homogéneo de frecuencias basado en el § 3, y definido por:

fn  =  fr  –  21  +  50 n

donde:

n = 1, 2, 3, . . . 48

f (frecuencia de referencia) = 21 196 MHz.

En caso de explotación en ambos sentidos, la separación ida-retorno es de 1 200 MHz. Los sistemas típicos en uso incluyen la transmisión digital a una velocidad de transmisión de datos que varía entre 1,5 y 8 Mbit/s, y una diversidad de sistemas analógicos de vídeo.

ANEXO  5

Disposiciones de radiocanales en la banda 21,2-23,6 GHz
de acuerdo con el § 3 (Alemania)

Teniendo en cuenta el hecho de que:

–	la CAMR-92 ha atribuido la banda 21,4-22,0 GHz al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) a título primario en las Regiones 1 y 3;

–	se espera una utilización masiva de unidades de recepción individual para el SRS y debe reducirse al mínimo la interferencia procedente del servicio fijo;

debe evitarse la explotación de los sistemas de radioenlaces en la sub-banda 21,40-22,00 GHz.

En la fig. 5a se muestra el plan basado en las decisiones de la CAMR-92.

FIGURA  5a

Plan para la banda 21,2-23,6 GHz basado en las decisiones de la CAMR-92

| SF simplex, TV | Servicio de radiodifusión por satélite | SF dúplex ida (retorno) | SF simplex | SF dúplex retorno (ida) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

21,2	21,4	22,0	22,6	23,0	23,6

En la fig. 5b se representa una aplicación del plan en la banda (fig. 5a) para sistemas de radioenlaces analógicos y digitales (2 Mbit/s a 155 Mbit/s).

FIGURE 5b/F.637-2...[D06] = PLEINE PAGE