РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R P.837-5

Характеристики осадков, используемые при моделировании
распространения радиоволн

(Вопрос МСЭ-R 201/3)

(1992-1994-1999-2001-2003-2007)

Сфера применения

В Рекомендации МСЭ-R P.837-4 содержатся карты метеорологических параметров, которые были получены с использованием базы данных повторных расчетов ERA-15 Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). Новые карты были составлены с использованием базы данных повторных расчетов ERA-40 ECMWF, которая представляет собой новый продукт, разработанный ECMWF с использованием усовершенствованных процедур ассимиляции и прогнозирования и охватывающий более длительный период времени с улучшенным пространственным разрешением. Кроме того, были доработаны коэффициенты регрессии, используемые при прогнозировании интенсивности дождевых осадков.

Статистические данные об интенсивности дождевых осадков со временем интегрирования 1 минута требуются для прогнозирования ослабления в дожде в наземных и спутниковых каналах связи. Данные долговременных измерений интенсивности дождевых осадков могут быть получены из местных источников, но только с более длительным временем интегрирования. В настоящей Рекомендации приводится метод преобразования статистических данных об интенсивности дождевых осадков с более длительным временем интегрирования в статистические данные об интенсивности дождевых осадков со временем интегрирования 1 минута.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что для прогнозирования ослабления в дожде и рассеяния, вызываемых осадками, необходима информация о статистических данных по интенсивности осадков;

b)	что такая информация необходима для всех точек земного шара и для широкого диапазона вероятностей;

c)	что статистические данные об интенсивности дождевых осадков со временем интегрирования 1 мин. требуются для прогнозирования ослабления в дожде и рассеяния в наземных и спутниковых каналах связи;

d)	что данные долговременных измерений интенсивности дождевых осадков могут быть получены из местных источников со временем интегрирования 1 мин., а также со временем интегрирования более 1 мин.,

рекомендует,

1	что модель, приведенную в Приложении 1, следует использовать для получения интенсивности дождевых осадков Rp, превышаемой на любой заданный процент от уровня среднего года p и для любого местоположения (при времени интегрирования 1 мин.). Эта модель должна применяться к данным, представляемым в цифровых файлах ESARAIN_xxx_v5.TXT; (файлы данных могут быть получены на веб-сайте МСЭ-R в той части, которая относится к 
3-й Исследовательской комиссии по радиосвязи);

2	что для удобства ссылок следует использовать рисунки 1–8, приведенные в Приложении 2, для выбора интенсивности дождевых осадков, превышаемой на 0,01% от уровня среднего года. Эти рисунки также были составлены на основе модели и данных, описываемых в Приложении 1;

3	что следует использовать, при их наличии, местные долговременные измерения интенсивности дождевых осадков со временем интегрирования 1 мин.;

4	что следует использовать, при их наличии, долговременные измерения интенсивности дождевых осадков с более длительными временами интегрирования и что для пересчета в интенсивность дождевых осадков со временем интегрирования 1 мин. следует использовать модель, приведенную в Приложении 3.

Приложение 1

Модель расчета интенсивности дождевых осадков, превышающей заданную вероятность в среднем году и в заданном местоположении

Файлы данных ESARAIN_PR6_v5.TXT, ESARAIN_MT_v5.TXT и ESARAIN_BETA_v5.TXT содержат, соответственно, числовые значения переменных Pr6, Mt и , тогда как файлы данных ESARAINLAT_v5.TXT и ESARAINLON_v5.TXT содержат значения широты и долготы для каждой записи данных во всех других файлах. Эти файлы данных были получены на основе данных за 
40 лет, представленных Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Этап 1:	Извлечь переменные Pr6, Mt и для четырех пунктов, наиболее близко расположенных по широте (Lat) и долготе (Lon) к географическим координатам заданного местоположения. Координатная сетка широты – от 90 с. ш. до –90 ю. ш. при шагах в 1,125; координатная сетка долготы – от 0 до 360 при шагах в 1,125.

Этап 2:	Из значений Pr6, Mt и в четырех точках координатной сетки получить значения Pr6(Lat,Lon), MT(Lat,Lon) и (Lat,Lon) в заданном местоположении, осуществляя двухлинейную интерполяцию, как это описано в Рекомендации МСЭ-R P.1144.

Этап 3:	Преобразовать MT и  в Mc и Ms следующим образом:

Mc =  MT

Ms = (1() MT.

Этап 4:	Вывести процентную вероятность дождевых осадков в среднем году P0  на основе уравнения:

(1)

Если Pr6 равно нулю, то процентная вероятность дождевых осадков в среднем году и показатель интенсивности дождевых осадков, превышаемый на любой процент от уровня среднего года, равны нулю. В этом случае необходимы следующие этапы.

Этап 5:	 Вывести показатель интенсивности дождевых осадков Rp, превышаемый на p% от уровня среднего года, где p ( P0, на основе уравнения:

(2)

где:

A  a b	(2a)

B  a  c ln( p / P0(Lat,Lon))	(2b)

C  ln( p / P0(Lat,Lon))	(2c)

и

a  1,09	(2d)

b  	(2e)

c  26,02b.	(2f)

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Реализация этой модели и соответствующие данные в MATLAB приводятся также на 
веб-сайте МСЭ-R в той части, которая относится к 3-й Исследовательской комиссии по радиосвязи.

Приложение 2

РИСУНОК 5

Интенсивность дождевых осадков (мм/ч), превышаемая на 0,01% от уровня среднего года

РИСУНОК 7

Интенсивность дождевых осадков (мм/ч), превышаемая на 0,01% от уровня среднего года

РИСУНОК 8

Интенсивность дождевых осадков (мм/ч), превышаемая на 0,01% от уровня среднего года

Приложение 3

1	Интегральная функция распределения интенсивности дождевых осадков при времени интегрирования 1 минута может быть получена путем преобразования интегральных функций распределения при более длительном времени интегрирования с использованием следующего отношения:

мм/ч,	(3)

где R1(p) и Rτ(p) – интенсивности дождевых осадков при временах интегрирования 1 мин. и ( мин., превышаемых с равной вероятностью (p %), а a и b – коэффициенты регрессии.

2	Значения коэффициентов a и b для времен интегрирования 5 мин., 10 мин., 20 мин. и 30 мин. приводятся в таблице 1 (см. Примечание 1).

ТАБЛИЦА 1

Значения a и b для различного времени интегрирования

| ( | a | b |
| --- | --- | --- |
| 5 мин. | 0,986 | 1,038 |
| 10 мин. | 0,919 | 1,088 |
| 20 мин. | 0,680 | 1,189 |
| 30 мин. | 0,564 | 1,288 |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Эти значения были получены на основе долговременных измерений местной интенсивности дождевых осадков в 14 пунктах в Корее, Китае и Бразилии. В диапазоне времен от 0,01% до 0,1% было обнаружено, что средние значения абсолютных разностей между измеренными интенсивностями дождевых осадков и пересчитанными интенсивностями дождевых осадков при времени интегрирования 1 мин. составляют 1,14 мм/ч в случае пересчета времени интегрирования 5 мин. в 1 мин., 1,90 мм/ч в случае пересчета времени интегрирования 10 мин. в 1 мин., 3,69 мм/ч в случае пересчета времени интегрирования 20 мин. в 1 мин. и 5,72 мм/ч в случае пересчета времени интегрирования 30 мин. в 1 мин. Для других регионов могут потребоваться другие коэффициенты.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Период измерений, который требуется для прогнозирования интегральной вероятности дождевых осадков, зависит от местных климатических особенностей. Исследования долговременных данных показали, что, как правило, подходящий период составляет 3–7 лет.

______________