РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  SM.575-1

Защита фиксированных контрольных станций от радиопомех

(Вопросы МСЭ-R 31/1 и МСЭ-R 32/1)

(1982-2007)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации устанавливаются максимальные уровни напряженности поля на контрольных станциях в целях обеспечения их функционирования, свободного от помех.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая

a)	преимущества, которые получают администрации, использующие фиксированные контрольные станции для собственных нужд, а также в рамках международной системы контроля;

b)	что наилучшие результаты могут быть получены от контрольных станций, подверженных минимальному воздействию помех в контролируемом диапазоне частот;

c)	что, для того чтобы оценить уровень помех, необходимо учитывать мощность излучений расположенных поблизости передатчиков и иных индустриальных источников излучения;

d)	что важно измерить напряженность поля дискретных радиосигналов в месте расположения планируемой контрольной станции, для того чтобы ей не создавались помехи от какой-либо передачи,

рекомендует,

1	чтобы администрации использовали следующие критерии напряженности поля в качестве значений, при превышении которых в каждом соответствующем случае следует проводить индивидуальный анализ помех при установке и эксплуатации фиксированных контрольных станций, для того чтобы предотвратить воздействие на них помех:

| Основная частота, f | Стандарт напряженности поля (мВ/м) | Среднеквадратичные значения более чем одной основной напряженности поля (мВ/м) |
| --- | --- | --- |
| 9 кГц < f < 174 МГц | 10 | 30 |
| 174 MГц < f < 960 MГц | 50 | 150 |
| 960 MГц < f < 3 ГГц | 5 | 15 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Среднеквадратичная величина напряженности поля применяется для нескольких сигналов, но только в том случае, когда все они находятся в пределах полосы пропускания контрольного приемника по РЧ. |

______________