РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  SM.854-2

Пеленгация и определение местонахождения на контрольных станциях

(1992-2003-2007)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации приводится классификация пеленгов в целях определения наиболее вероятного местонахождения источника излучения, используя пеленгацию на контрольных станциях.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что проведение пеленгации имеет большое значение для администраций, Радиорегламентарного комитета (РРК) и Бюро радиосвязи при расследовании случаев вредных помех и в их усилиях по обеспечению эффективного использования радиочастотного спектра;

b)	что сведения относительно точности радиопеленгов имеют важное значение при определении наиболее вероятного местонахождения источника излучения для целей национального и международного контроля;

c)	что многие современные автоматические радиопеленгаторы опираются на статистический усредненный результат при определении классификации радиопеленгов;

d)	что метод определения местонахождения одной станцией (SSL) может значительно упростить определение местонахождения передатчиков, ибо, обладая преимуществом, заключающимся в том, что данный метод не требует триангуляции, он позволяет определять местонахождение только одной станцией в случаях, когда отраженные волны не зависят одна от другой;

e)	что реализация метода SSL, наряду с традиционной пеленгацией, позволяет эффективнее определять местонахождения передатчиков,

рекомендует,

1	чтобы в качестве руководства по пеленгации на контрольных станциях использовался Справочник по радиоконтролю;

2	чтобы в целях пеленгации использовались системы, основанные на гониометрах, интерферометрах, корреляционных интерферометрах или эффекте Допплера, вместо простых вращающихся антенн или скрещенных рамок, которые менее надежны, учитывая характер ионосферного распространения;

3	чтобы метод SSL мог дополнять традиционные методы пеленгации для сигналов отраженных волн;

4	чтобы системы SSL использовали преимущественно ионосферные зонды в реальном времени, а не ионосферные  модели или прогнозирование для определения характеристик ионосферы;

5	чтобы антенные решетки и технологии обработки сигнала, например корреляционная интерферометрия, используемая для применений SSL, позволяли также установить плотные сети триангуляции для пеленгации, в том числе те, которые основаны на приеме земных волн;

6	чтобы для повышения точности и уровня достоверности желательных пеленгов и вычисления пеленгуемых местоположений была рассмотрена возможность совершенствования систем пеленгации путем компьютеризации;

7	чтобы администрации продолжили изучение путей совершенствования метода SSL в целях повышения защищенности в отношении изменяющихся условий ионосферного распространения и более четкого разграничения результатов местонахождения для распространения однократного и многократного отражений;

8	чтобы при определении и классификации точности, которыми следует пользоваться при измерениях пеленгов, использовались таблицы 1 и 2;

9	чтобы точность пеленга указывалась посредством добавления к численной величине пеленга соответствующей буквы из указанных таблиц;

10	чтобы администрации представляли статистические сведения в отношении присвоения усредненных цифровых значений наблюдаемым характеристикам, например стандартной девиации, числа выборок, действительной ошибки, среднего значения выборки.

TAБЛИЦА 1

Классификация радиопеленгов, получаемых на частотах ниже или равных 30 MГц

| Класс | Ошибка пеленга (градусы) | Наблюдаемые характеристики |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сила сигнала | Указание сигнала пеленга | Замирание | Помехи | Колебания пеленгов (градусы) | Продолжи-тельность наблюдения |
| A | (2 | Очень хорошая или хорошая | Ясное | Незначи-тельные | Незначи-тельные | 3 | Достаточная |
| B | (5 | Вполне хорошая | Расплывчатое | Слабые | Слабые | 3 5 | Короткая |
| C | (10 | Слабая | Очень расплывчатое | Сильные | Сильные | 5 10 | Очень короткая |
| D |  (10 | Едва заметная | Плохо выраженное | Очень сильные | Очень сильные | 10 | Недостаточная |

TAБЛИЦА 2

Классификация радиопеленгов, получаемых на частотах выше 30 MГц

| Класс | Ошибка пеленга (градусы) | Наблюдаемые характеристики |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сила сигнала | Указание сигнала пеленга | Помехи | Колебания пеленгов (градусы) | Продолжи-тельность наблюдения |
| A | (1 | Очень хорошая или хорошая | Ясное | Незначительные | ( 1 | Достаточная |
| B | (2 | Вполне хорошая | Расплывчатое | Слабые | > 1 ( 3 | Короткая |
| C | (5 | Слабая | Очень расплывчатое | Сильные | > 3 ( 5 | Очень короткая |
| D | ( (5 | Едва заметная | Плохо выраженное | Очень сильные | > 5 | Недостаточная |

______________