RECOMENDACIÓN  486-1*

REFERENCIA  DE  LOS  GENERADORES  Y  EMISIONES  CON  CONTROL  PRECISO
DE  FRECUENCIA  A  LA  ESCALA  DE  TIEMPO  ATÓMICO  INTERNACIONAL

(Cuestión 3/7)

(1974-1978)

Rc. 486-1

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	que los datos relativos al error de una emisión de frecuencias patrón y de señales horarias son sumamente importantes para el usuario;

b)	que la escala de Tiempo Atómico Internacional (TAI) tiene considerable importancia como referencia para las comparaciones de tiempo y de frecuencia;

c)	que en muchos casos es técnicamente posible ajustar cuidadosamente una frecuencia patrón radiada, de manera que las variaciones de fase con respecto al TAI (o al Tiempo Universal Coordinado, UTC) permanezcan dentro de los límites de una tolerancia estrecha ± Dt, que es reducida en comparación con el periodo de la frecuencia portadora;

d)	que la frecuencia asociada al TAI y la frecuencia asociada al UTC son idénticas;

e)	que se dispone de equipo que puede recibir varias emisiones casi sincrónicas, el cual, por consiguiente, permite la explotación alternativa en caso de interrupción de un transmisor;

f)	que los sistemas electrónicos deben disponer de frecuencias de referencia universalmente aceptadas;

g)	que es cada vez más necesario disponer de frecuencias muy estables, en particular en lo que se refiere a la transmisión de datos;

h)	que se están poniendo en servicio muchos nuevos sistemas electrónicos dotados de control preciso, como, por ejemplo, los controlados por generadores atómicos de frecuencia;

j)	que estos sistemas pueden coordinarse de forma más satisfactoria si utilizan una frecuencia común de referencia,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

1.	Que se utilice una frecuencia asociada al UTC (Ref.: Recomendación 460) como referencia para las emisiones de frecuencias patrón.

2.	Que los datos relativos a la precisión de la frecuencia patrón con respecto a la frecuencia asociada al UTC sean la media de la diferencia relativa de frecuencias en 10 días o más.

3.	Que el intervalo de tiempo ± Dt, en que la fase de la frecuencia patrón puede variar con relación al UTC, deberá especificarse para cada emisión en ondas miriamétricas y kilométricas y que las administraciones responsables de los servicios de señales horarias y frecuencias patrón deberán publicar los valores de dicho intervalo.

4.	Que la frecuencia asociada al Tiempo Universal Coordinado (UTC) se utilice también como referencia para otros sistemas electrónicos.

# Footnotes

*	Se ruega al Director del CCIR que señale esta Recomendación a la atención del CCITT.