## Slide 1: MESURES DE QUALITÉ DU SERVICE INTERNET HAUT DEBIT
Réunion du Groupe Régional SG12 pour l’Afrique
18 au 19 juillet, 2013
Ouagadougou, Burkina Faso
Par Yvonne UMUTONI
Présidente du Groupe de Développement de la Qualité de Service (QSDG)

## Slide 2: Table des matières
1. Résumé
2. Architecture de référence
3. Classes de qualité de service
4. Suivi de la qualité de service des services internet
5. Méthodes de mesure de la qualité de service
6. Pratiques internationales
7. Défis
8. Indicateurs Clés de Performance (KPI)
9. Conclusion et recommandations.

## Slide 3: RÉSUMÉ
➢ Cette présentation met l'accent sur les mesures de qualité de service pour les réseaux Internet haut débit fixes du point de vue du régulateur.
➢ Les classes de qualité de service et l'architecture de référence pour les réseaux IP normalisés par l'UIT sont mises en évidence.
➢ Les avantages et inconvénients des deux méthodes de mesure de qualité de service (Passive et Active) adoptées dans le monde entier afin d'évaluer la qualité des prestations de service des réseaux Internet sont expliqués.
➢ Les pratiques internationales en conformité avec la mesure de QoS des services Internet haut débit sont présentées.
➢ Enfin, la plupart des KPI utilisés pour évaluer la qualité de service d'Internet sont également illustrés.

## Slide 4: Architecture de référence

## Slide 5: QUALITÉ DES CLASSES DE SERVICE
Tableau 1: Classes de qualité de service des réseaux IP [Rec. Y.1541 de l’UIT-T]
Classe de QoS | Service / Application | Paramètres de performance du réseau |  | 
 |  | IP TD | IPDV | IPLR
Classe 0 | Voix sur IP (VoIP) Visioconférence (VTC) Note 1: La qualité vocale PSTN | ≤100 ms | ≤50 ms | ≤10–3
Classe 1 | Voix sur IP (VoIP) Visioconférence (VTC) Note 2: La qualité vocale satellite | ≤400 ms | ≤50 ms | ≤ 10–3
Classe 2 | Les données des transactions Note 3: Les données hautement interactives (signalisation) | ≤100 ms | U | ≤10–3
Classe 3 | Les données des transactions Note 4: Les données interactives (données d'entreprises) | ≤400 ms | U | ≤10–3
Classe 4 | Vidéo streaming | ≤1 s | U | ≤10–3
Classe 5 | Les applications classiques des réseaux IP par défaut | U | U | U

## Slide 6: Suivi de la Qualité de Service des services Internet
En règle générale, le cadre de surveillance de la QoS Internet est fixé / identifié par le régulateur au niveau national en collaboration avec les opérateurs et les consommateurs. Aux fins de l'application de QoS, les régulateurs ont besoin d'avoir des outils juridiques et réglementaires.
Cependant, les attentes des utilisateurs d'Internet en matière de QoS varient d'un service à l'autre.
La navigation sur le Net, le transfert de fichiers, le streaming vidéo et la téléphonie sur Internet (VoIP) sont les services Internet les plus populaires à travers le monde.
Par conséquent, afin de mesurer la qualité du service offert aux internautes, les paramètres de qualité de service de chaque service basé sur Internet doivent être identifiés et évalués séparément, sachant que la QoS pour les applications en temps réel diffère de la QoS pour les applications qui ne sont pas en temps réel.
Les deux types de méthodologie pour mesurer la qualité de service des services Internet sont les suivants:
  - tests passifs et
  - tests actifs.
Notes: Operators are especially consulted during deployment of monitoring tools, setting QoS parameters targets and auditing.
- While consumers may be involved during deployment of monitoring tools and collecting test results.

## Slide 7: Méthodes de mesure de la qualité de service
a) Tests passifs (Ref: http://www.epitiro.com/):
  i. Inspecter le trafic d’un réseau (traffic sniffing) (données utilisateurs), pendant qu’il est acheminé par le biais d'un équipement;
  ii. Effectuer une analyse sur la base du suivi du trafic réseau entre deux destinations.
Avantages:
  - Le sondage a besoin seulement d’un point de raccordement au réseau ce qui signifie moins de matériel
  - ne «prend pas» la ligne en cours de test : n’est jamais donc un inconvénient pour les utilisateurs finaux.
Inconvénients:
  - Des types de trafic inconnus rendent difficile le fait de tester la capacité maximale de la ligne ;
  - Difficile de faire des moyennes des différents tests sachant que le trafic de données n'est pas cohérent.

## Slide 8
b) Tests actifs (Ref: http://www.epitiro.com/):
  i. Effectue une analyse basée sur le trafic d'envoi (paquets de sondage) entre deux destinations;
  ii. Les paquets de sondage sont injectés dans la connexion réseau afin de mesurer la qualité de service (QoS) des différents services (navigation web, transfert de fichiers, VoIP, etc) à travers des connexions Internet.
Avantage:
  - Les données (paquets de sondage) sont issues d'une source contrôlée avec des paramètres prédéfinis et donc les types de services peuvent être entièrement contrôlés;
  - Benchmarking / comparaison faciles entre les mesures obtenues à partir de différentes connexions Internet fournies par différents Fournisseurs de Services Internet (ISP).
Inconvénient:
  - Cela exige que la ligne sous test soit entièrement disponible;
  - Dans la conception du test, il conviendra de s’assurer que la ligne est inactive avant le test ;
  - Cela nécessite à la fois d’envoyer et de recevoir des sondages (outils de suivi)
  - répercussions sur les coûts.

## Slide 9: Pratiques internationales
La plupart des organismes de réglementation utilisent la méthodologie de «tests actifs » afin de mesurer la qualité de service d’Internet haut débit fournis par les FSI (ISP). Le test actif leur permet de produire de manière régulière un rapport de benchmarking.
Le 02 février 2012, le régulateur britannique OFCOM a publié un rapport de recherche sur la performance de la ligne fixe haut débit au Royaume-Uni. Pour la collecte des données, un certain nombre d'outils de surveillance du matériel (sondage) a été distribué à des membres de panels sélectionnés. La vitesse de téléchargement /chargement (download/ upload), la perte de paquets, le temps de résolution DNS, le taux de défaillance DNS, et les paramètres de qualité de service de gigue ont été évalués.
  Ref: http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/broadband-research/Fixed_bb_speeds_Nov_2011.pdf

## Slide 10
Juillet 2011: La Commission du Commerce en Nouvelle-Zélande a publié un rapport sur "La qualité du haut débit en Nouvelle-Zélande ».
  Selon http://ebookbrowse.com/gdoc.php?id=304111847&url=661ac119290f8f340e8387fe2105d103,
  La Nouvelle-Zélande a adopté la méthodologie de mesure de la collecte de données active, et les paramètres évalués de la qualité pour l'Internet haut débit sont les suivants : vitesse de navigation sur Internet, temps de réponse DNS, la navigation internationale, disponibilité d’internet robuste & navigation, et variabilité de la vitesse de service.
Référence faite à ;
  http://www.ida.gov.sg/doc/Policies%20and%20Regulation/Policies_and_Regulation_Level2/20060424141236/Qos_webpage_bb.pdf
  IDA utilise les paramètres de qualité de service suivants pour évaluer la qualité de service de l'Internet haut débit accessible par les utilisateurs à Singapour: disponibilité du réseau, la latence (nationale et internationale), l'utilisation de la bande passante, le temps d'activation de service, et le service à la clientèle.

## Slide 11
La Telecommunications Regulatory Authority (TRA) de Bahreïn a adopté la méthodologie de test active (grâce à la solution Epitiro Ltd) afin de mesurer en continu la qualité de la performance du service d'Internet haut débit fourni par les ISPs.
Selon http://www.tra.org.bh/en/pdf/FixedBroadbandAnalysisReportQ22012.pdf,
les paramètres de QoS évalués sont la vitesse de téléchargement/chargement (download / upload) TCP, la vitesse de téléchargement HTTP (en cache et non mis en cache), le temps Ping et le temps DNS.
La Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA) a adopté la méthodologie des tests actif pour mesurer en continu la performance de la QoS de l'Internet fixe haut débit fournis par les ISPs. Les paramètres de QoS testés sont (mais ne se limitent pas à) : la vitesse de téléchargement HTTP, la vitesse de téléchargement/chargement (download / upload) TCP, le temps de résolution DNS, et la latence.

## Slide 12: DÉFIS
Bien que les tests actifs soient principalement adoptés par de nombreux organismes de réglementation pour les mesures de collecte de données d'Internet haut débit, cette méthode comporte certains défis pendant l'exécution tels que:
  ➢ Le coût de la mise en œuvre de cette méthodologie qui est assez élevé.
  ➢ Pour le benchmarking / comparaison des performances de la QoS des différents fournisseurs de services Internet, la méthode d'échantillonnage est très critique. Les outils de surveillance de la qualité de service (sondages) doivent être déployés de manière à reproduire une comparaison de choses comparables ("like-to-like", "apple to apple", ou une « poire avec une poire ») des performances de QoS des ISPs.
  ➢ Ceci exige aussi une collaboration très étroite avec les ISPs et les consommateurs d'Internet.

## Slide 13: INDICATEURS DE PERFORMANCE CLES (KPI)
Indicateurs de Performance Clés (KPI) | Valeur
Vitesse de téléchargement HTTP | Kbytes/s
Vitesse de téléchargement/chargement (download / upload) TCP | Mbits/s
Latence (temps de trajet aller-retour réseau) | milliseconds
Perte de paquets | Nombre de paquets/s
Temps de réponse DNS | milliseconds
Le tableau suivant présente les indicateurs clés de performance (KPI) les plus adoptés à travers le monde afin de mesurer la performance de la QoS d‘Internet haut débit.
Tableau 2: Principaux Indicateurs de performance (KPI)

## Slide 14: Conclusion et recommandations
➢ A des fins de comparaison des ISPs, une mesure active de la QoS est adoptée par de nombreux organismes de réglementation lors de la collecte des données.
➢ Les paramètres de QoS des services Internet tels que la navigation Web, le transfert de fichiers, le streaming vidéo et la VoIP sont principalement évalués par les régulateurs afin de classer la qualité de l‘Internet haut débit fourni par les ISPs dans leurs pays respectifs. Mais les services Internet les plus évalués sont actuellement la navigation sur le Web et le transfert de fichiers.
➢ également à des fins d'analyse comparative, des outils de surveillance de la qualité de service doivent être déployés de manière à reproduire une comparaison sur une base comparable des performances de QoS des ISPs.