#### Inmarsat (indicativos de país +870, +871, +872, +873 y +874)

##### -Comunicación del 20.I.2005:

Inmarsat, London, anuncia su plan de numeración nacional (NNP – National Numbering Plan) (indicativos de país E.164 +870, +871, +872, +873 y +874)

Índice

1	El «país»

2	Indicativos de país E.164

3	Números de terminal/abonado

4	Numeración de los diferentes sistemas

(Obsérvese que a partir del tercer trimestre de 2005 se introduce el BGAN)

- Cuadros

1.	El «país»

Al no tratarse de un país, no es fácil adaptar el concepto de numeración «nacional» al tipo de cobertura mundial inherente al sistema Inmarsat. Asimismo, este sistema tiene varios tipos de terminales diferentes e independientes. La utilización de los indicativos de país E.164 y de las primeras cifras del número de abonado/terminal permite dirigir las llamadas a prácticamente cualquier lugar en la Tierra y a todo tipo de terminal Inmarsat.

2.	Indicativos de países E.164

2.1	Regiones de los océanos (indicativos de país E.164 +871, +872, +873 y +874)

En su versión original, el sistema Inmarsat acaparaba los recursos de la mayoría de los sistemas de radiocomunicaciones celulares y, en principio, no empleaba ningún tipo de técnicas automáticas de gestión de movilidad. A fin de cubrir los terminales marítimos en todas las regiones de los océanos, se utilizan en este sistema satélites geoestacionarios en los que, realmente, se considera la huella de cada uno de ellos como una célula. Cada zona de cobertura se identifica mediante su propio indicativo de país (E.164).

+871	Región Oriental del Océano Atlántico

+872	Región del Océano Pacífico

+873	Región del Océano Índico

+874	Región Occidental del Océano Atlántico

Gracias a este mecanismo tradicional, se puede llegar a cualquier terminal en cualquiera de las regiones; si bien no se cambia el número de terminal, es necesario que la parte llamante especifique, utilizando el indicativo de país, la región en que cabe esperar que se encuentre el abonado llamado.

2.2	El código de acceso a red único (SNAC – Single Network Access Code) (Indicativo de país E.164 +870)

Con el tiempo, se descubrió que la utilización original de varios indicativos de país E.164 para permitir cierta forma de gestión de movilidad a los terminales móviles constituía un empleo ineficaz del recurso finito E.164.

Se establecía, en consecuencia, un acuerdo entre la UIT e Inmarsat para utilizar un solo indicativo internacional de país E.164, el +870, cuya implantación deberá efectuarse a más tardar a finales de 2009, aunque podría hacerse antes. Del mismo modo, todo nuevo servicio ha de utilizar dicho indicativo.

2.3	BGAN (Broadband Global Area Network): el concepto de red única

Durante el tercer trimestre de 2005 se empezará a utilizar un nuevo concepto de red única denominado BGAN, un sistema compatible con las UMTS, cuyo indicativo de país E.164 será +870. El BGAN utilizará, para comenzar, números de abonado/terminal que empiecen por «77» o «78». Esta nueva red habrá de tener puntos de interconexión independientes de los que se utilizan para otros sistemas, por lo que será necesario lograr diversos acuerdos de encaminamiento para los trenes de tráfico Inmarsat en las gamas de números +870 77 y +870 78.

3.	Terminal/números de abonado

3.1	En la creación de un plan de numeración para los dispositivos de terminal Inmarsat ha sido necesario tener en cuenta aspectos tanto marítimos como de telefonía. Hay un requisito según el cual el número debe incluir una identidad marítima sin perder su compatibilidad con el servicio telefónico internacional. La UIT supervisó el plan de numeración, que se hizo conforme a las recomendaciones correspondientes (véase la Recomendación UIT-T E.217).

3.2	Ahora bien, a medida que se desarrollaba otro tipo de terminales Inmarsat se hizo necesario poder distinguir entre los diferentes tipos existentes, puesto que no todas las estaciones terrenas terrestres de Inmarsat soportan todos los tipos de terminal Inmarsat. Además, se hizo necesario distinguir entre los terminales marítimos y móviles terrestres, cuyos requisitos difieren.

3.3	Los nuevos terminales utilizan menos recursos de satélite por lo que existe la posibilidad de cobrar distintas tarifas para las llamadas, conforme al tipo de terminal.

3.4	En principio, la distinción entre tipos se limitaba a la cifra inicial del número móvil Inmarsat, denominada T1, pero en algunas aplicaciones se hizo necesario utilizar la segunda, denomirada T2.

3.5	Los actuales tipos de sistema Inmarsat que soportan el servicio telefónico internacional son: Inmarsat A, que es el sistema analógico original;  Inmarsat B, que es un sistema digital que ofrece capacidades similares pero utiliza con más eficacia los recursos de satélite, e Inmarsat M y Mini-M, que también son servicios digitales. El nuevo servicio BGAN también soportará el servicio telefónico internacional.

4.	Numeración de los tipos de sistema

Los sistemas Inmarsat permiten la prestación de una amplia gama de servicios diferentes. A continuación se describe el sistema de numeración necesario para que los terminales puedan soportar el servicio telefónico internacional.

4.1	Inmarsat A (1 a 8)

Inmarsat A tiene un número de siete cifras que empieza por «1». No obstante, en algunos casos se han de identificar independientemente las llamadas dirigida a terminales «A» marcando las cifras «8Y» antes del número normal «A». De esta manera se crea efectivamente un número de nueve cifras cuya cifra inicial es «8» y que contiene una segunda cifra que depende de la aplicación.

4.2	Inmarsat B (38 y 39)

Aunque Inmarsat B tiene un número de nueve cifras que empieza por «3», los terminales B situados en tierra tienen una segunda cifra, «8»,  para el caso de la RTPC, y «9» para los terminales que poseen la capacidad de datos a alta velocidad.

4.3	Inmarsat M (6)

Inmarsat M (6) tiene un número de nueve cifras que empieza por «6», pero los terminales M situados en tierra tienen una segunda cifra, «8», para el servicio normal de la RTPC.

4.4	Inmarsat Mini-M (76 y 60)

El sistema Mini-M (incluyendo GAN, Fleet y Swift 64) tiene un número de nueve cifras que empieza por «7» y sigue con «6». Sin embargo, cuando estos terminales están equipados para los servicios móviles de datos en modo paquete, de datos a alta velocidad y/o RDSI, tienen un número de nueve cifras que empieza por «6» y sigue con «0». Los números Mini M se suelen utilizar con el indicativo de acceso de red única Inmarsat +870.

4.5	Otros tipos (4 y 5)

A pesar de tener un número que empieza por «4», los terminales Inmarsat C no soportan el servicio telefónico internacional. Del mismo modo, aunque empiecen por «5», los terminales Inmarsat Aero no soportan dicho servicio para llamadas procedentes de la RTPC (red telefónica pública en mutada).

4.6	Nuevas gamas de BGAN (77 y 78)

Está previsto que BGAN empiece a funcionar en 2005 con un número de nueve cifras que empieza por «7» y que sigue con «7» u «8». Estos números se utilizarán solamente con el indicativo de acceso de red único Inmarsat +870. Se habrá de reencaminar esta nueva gama de numeración hacia puntos específicos de interconexión que pueden diferir de los utilizados para las otras gamas de numeración.

5.	Cuadros

Cuadro 1:	Resumen de las cifras en el número T móvil Inmarsat
	Cuadro 2:	Numeración en el indicativo de país E.164 +870
	Cuadro 3:	Numeración en los indicativos de país E.164 +871, +872, +873, y +874

Cuadro 1

Resumen de las cifras T del número móvil Inmarsat IMN – Inmarsat Mobile Number)
(véase la Recomendación UIT-T E.217)

| T1 | T2 | Restos del IMN | Servicio Inmarsat | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Reservado |
| 1 | N/A | MIDX1X2X3X4 | Inmarsat A | Marítimo y terrestre (MID y cifras X1 a X4 son cifras octales) |
| 2 | Reservado |
| 3 | N/A | MIDX1X2X3X4X5 | Inmarsat B | Marítimo – utilizado para llamadas normales, facsímiles y datos a 9,6 kbit/s |
| 3 | 8 | LIDX1X2X3X4 | Inmarsat B | Terrestre – utilizado para llamadas normales, facsímiles y datos a 9,6 kbit/s |
| 3 | 9 | DX1X2X3X4X5X6 | Inmarsat B HSD (datos de alta velocidad) | Llamadas que se originan a través de la RDSI |
| 4 | N/A | MIDX1X2X3X4X5 | Inmarsat C | Marítimo – Inmarsat C no utiliza la RTPC |
| 4 | 9 | LIDX1X2X3X4 | Inmarsat C | Terrenas – Inmarsat C no utiliza la RTPC |
| 5 | N/A | X1X2X3X4X5X6X7X8 | Inmarsat Aero | Las cifras X1 a X8 son cifras octales y se basan en la dirección técnica OACI de la aeronave |
| 6 | N/A | MIDX1X2X3X4X5 | Inmarsat M | Marítima – utilizado para llamadas normales, facsímiles y datos |
| 6 | 8 | LIDX1X2X3X4X5 | Inmarsat M | Terrestre – utilizado para llamadas normales, facsímiles y datos |
| 6 | 0 | X1X2X3X4X5X6X7 | Inmarsat Fleet, GAN y datos Swift 64 | Llamadas originadas a través de la RDSI |
| 7 | 6 | X1X2X3X4X5X6X7 | Inmarsat Mini M | Llamadas originadas a través de la RTPC – ese tipo de servicio se identifica mediante el análisis numérico |
| 7 | 6 | X1X2X3X4X5X6X7 | Inmarsat GAN |  |
| 7 | 6 | X1X2X3X4X5X6X7 | Inmarsat Fleet |  |
| 7 | 7 | X1X2X3X4X5X6X7 | Inmarsat BGAN | No se ha terminado aún la estructura detallada de numeración |
| 7 | 8 | X1X2X3X4X5X6X7 | Inmarsat BGAN | No se ha terminado aún la estructura detallada de numeración |
| 8 | Se utiliza el prefijo «8Y» con Inmarsat A a fin de escoger un canal que no tiene ni compresor ni expansor; la cifra «Y» depende del tipo de aplicación |
| 9 | Atribuido por el UIT-T para el encaminamiento de llamadas junto con R1R2 |

MID = Cifras de identificación marítima (maritime identification digits). Se trata de un indicativo que sirve para identificar el país en el que se ha registrado el navío, emitido conforme a los indicativos MID de tres cifras por el UIT-R y que se encuentra en el GADS. Inmarsat emite este número solamente para el caso de Inmarsat A, mientras que para los demás sistemas de ello se ocupa el UIT-R.

Cuadro 2

Numeración (nacional) E.164 para el indicativo de país +870

Presentación de la numeración "nacional" E.164 para el indicativo de país +870

Longitud mínima del (sin número el indicativo de país)	:	9 cifras

Longitud máxima del (sin número el indicativo de país)	:	9 cifras

| (1) | (2) | (3) | (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| NDC (Indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N [Número nacional (significativo)} Cifra(s) Inmarsat T | Longitud del número N(S)N | Utilización del número E.164 | Información adicional |
|  | Longitud máxima | Longitud mínima |  |  |
| 0 | n/a | n/a | Reservado para Inmarsat-A en +871 a +874 | n/a |
| 1 | n/a | n/a | Reservado para Inmarsat-A en +871 a +874 | n/a |
| 2 | n/a | n/a | Reservado para utilización futura | n/a |
| 30 a 37 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-B | Móvil marítimo – Llamadas ordinarias |
| 38 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-B | Móvil terrestre – Llamadas ordinarias |
| 39 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-B | Datos a alta velocidad terrestre y marítimo |
| 40 a 47 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-C | Móvil marítimo – «llamadas» (mensajería) ordinarias |
| 48 | n/a | n/a | Sistema Inmarsat-C | Reservado para aplicaciones futuras Inmarsat |
| 49 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-C | Móvil terrestre – Llamadas ordinarias (mensajería) |
| 50 a 57 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat aeronáutico | Dirección primaria |
| 58 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat aeronáutico | Dirección alternativa |
| 59 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat aeronáutico | Facilidades especiales |
| 60 | 9 cifras | 9 cifras | Inmarsat Fleet, GAN, Swift 64 | Móvil marítimo – Llamadas RDSI |
| 61 a 67 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-M | Móvil marítimo – Llamadas ordinarias |
| 68 a 69 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-M | Móvil terrestre – Llamadas ordinarias |
| 70 a 75 | n/a | n/a | Reservado para utilización futura | n/a |
| 76 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-mini-M, GAN, Fleet | Llamadas ordinarias – Móvil marítimo o móvil terrestre |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| NDC (Indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N [Número nacional (significativo)} Cifra(s) Inmarsat T | Longitud del número N(S)N | Utilización del número E.164 | Información adicional |
|  | Longitud máxima | Longitud mínima |  |  |
| 77 | 9 cifras | 9 cifras | Inmarsat BGAN | Llamadas ordinarias |
| 78 | 9 cifras | 9 cifras | Inmarsat BGAN | Datos CS (RDSI-BA) y UDI a 64 kbit/s); llamadas (incluyendo fax) de voz segura por audio a 3,1 kHz |
| 79 | n/a | n/a | Reservado para utilización futura | n/a |
| 8 | n/a | n/a | Reservado para Inmarsat-A en +871 a +874 | n/a |
| 9 | n/a | n/a | Reservado para identificación de nodo de encaminamiento de entrada | n/a |

Cuadro 3

Numeración (nacional) E.164 para los indicativos de país +871, +872, +873 y +874

Presentación de la numeración «nacional» E.164 para los indicativos de país +871, +872, +873 y +874

Longitud mínima (sin contar el indicativo de país): 	7 cifras

Longitud máxima (sin contar el indicativo de país): 	9 cifras

| (1) | (2) | (3) | (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| NDC (Indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N [Número nacional (significativo)} Cifra(s) Inmarsat T | Longitud del número N(S)N | Utilización del número E.164 | Información adicional |
|  | Longitud máxima | Longitud mínima |  |  |
| 0 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-A | Llamadas de grupos |
| 1 | 7 cifras | 7 cifras | Sistema Inmarsat-A | Llamadas ordinarias |
| 2 | n/a | n/a | Reservado para utilización futura | n/a |
| 30 a 37 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-B | Móvil marítimo – Llamadas ordinarias |
| 38 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-B | Móvil terrestre – Llamadas ordinarias |
| 39 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-B | Datos a alta velocidad terrestre y marítimo |
| 40 a 47 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-C | Móvil marítimo – «llamadas» (mensajería) ordinarias |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| NDC (Indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N [Número nacional (significativo)} Cifra(s) Inmarsat T | Longitud del número N(S)N | Utilización del número E.164 | Información adicional |
|  | Longitud máxima | Longitud mínima |  |  |
| 48 | n/a | n/a | Sistema Inmarsat-C | Reservado para aplicaciones futuras de Inmarsat |
| 49 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-C | Móvil terrestre – Llamadas «ordinarias» (mensajería) |
| 50 a 57 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat aeronáutico | Dirección primaria |
| 58 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat aeronáutico | Dirección alternativa |
| 59 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat aeronáutico | Facilidades especiales |
| 60 | 9 cifras | 9 cifras | Inmarsat Fleet, GAN, Swift 64 | Móvil marítimo – Llamadas RDSI |
| 61 a 67 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-M | Móvil marítimo – Llamadas ordinarias |
| 68 a 69 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-M | Móvil terrestre – Llamadas ordinarias |
| 70 a 75 | n/a | n/a | Reservado para utilización futura | n/a |
| 76 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-mini-M, GAN, Fleet | Llamadas ordinarias – Móvil marítimo o móvil terrestre |
| 77 | n/a | n/a | Reservado para Inmarsat BGAN en +870 | n/a |
| 78 | n/a | n/a | Reservado para Inmarsat BGAN en +870 | n/a |
| 79 | n/a | n/a | Reservado para utilización futura | n/a |
| 8 | 9 cifras | 9 cifras | Sistema Inmarsat-A | Acceso a terminaciones de servicio especial a bordo del navío |
| 9 | n/a | n/a | Reservado para identificación de nodo de encaminamiento de entrada | n/a |

Contactos:

–	Preguntas generales:		–	Preguntas relativas a los Estados Unidos:

Mr Les Homan		Mr Andrew Gallant
Inmarsat		Tel:	+1 301 762 4024
99 City Road		Fax:	+1 301 762 5801
LONDON EC1Y 1AX		E-mail:	abgallant@aol.com
United Kingdom
Tel:  	+44 20 7728 1762
Fax:	+44 20 7728 1174
E-mail:	 les_homan@inmarsat.com

##### - Comunicación del 22.IX.2005:

Inmarsat, London, recuerda a todos los operadores del servicio telefónico internacional que los números de nueve cifras cuyos dos primeras cifras son «77» y «78» se van a añadir a la gama de numeración de Inmarsat relacionada con el indicativo de país E.164 +870. Esta operación se efectuará a partir del 1 de noviembre de 2005 y se pide a todos los operadores que se aseguren de que sus planes de marcación se ajustan a estas gamas a partir de la fecha indicada. Esto forma parte del compromiso de Inmarsat de pasar a un código de acceso a red único de +870 y devolver los otros indicativos de país E.164 +871, +872, +873 y +874 al estado de reserva antes del año 2009.

Para mayores detalles sobre el encaminamiento del tráfico a estas gamas de numeración, tenga a bien dirigirse al sitio web de Inmarsat al:	www.inmarsat.com/interconnect

Se puede consultar el plan nacional de numeración (NNP – National Numbering Plan) de Inmarsat en el sitio web de la UIT-T:

http://www.itu.int/itudoc/itu-t/number/gn/imt/82457.html

Además, Inmarsat ha recibido comentarios sobre el supuesto uso indebido e irregular de los indicativos de país E.164 +870, +871 y +874. Para ayudar a la mitigación y prevención del uso incorrecto, le agradeceríamos nos informarse de cualquier sospecha al respecto al Les Homan, Manager, Numbering and Routeing, en la siguiente dirección.  Trataremos sus informes y comentarios con la debida confidencialidad.

Contacto:

Mr Les Homan
Manager, Numbering and Routeing
Inmarsat
99 City Road
LONDON EC1Y 1AX
United Kingdom
Tel:	+44 20 7728 1762
Fax:	+44 20 7728 1174
E-mail:	les_homan@inmarsat.com