MOD	IAP/5/103

RESOLUCIÓN  344  (Rev.CMR-03)

Gestión del recurso de numeración de identidades en
el servicio móvil marítimo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

observando

a)	que se debe asignar una identidad única del servicio móvil marítimo (MMSI) de nueve dígitos para la instalación de equipos con llamada selectiva digital o los de estación terrena de barco Inmarsat B, C o M en barcos que participan en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) de forma obligatoria o voluntaria;

c)	que solamente los sistemas móviles por satélite han podido resolver los diversos requerimientos de facturación, trazado de rutas, tasación y transmisión de señales necesarios para proporcionar plena conectividad automática en dos direcciones entre los barcos y el servicio internacional de correspondencia pública;

d)	que se debe asignar a los barcos que usan la actual generación de estaciones terrenas móviles por satélite de barco una MMSI que termine en tres ceros finales con el fin de respaldar el acceso automático a las redes públicas de telecomunicaciones a través de un número telefónico de barco que pueda ser discado, cuyo formato cumpla con la Recomendación UIT-T E.164, pero pueden dar cabida solamente a los seis primeros dígitos de la MMSI;

e)	que los tres primeros dígitos de una MMSI de estación de barco forman las Cifras de Identificación Marítima (MID), que denotan la administración o área geográfica de origen del barco;

f)	que cada MID tiene solamente capacidad suficiente para identificar 999 barcos con el formato numérico de tres ceros finales, lo que provoca que el uso extendido de MMSI con tres ceros finales agote rápidamente la capacidad de cada MID,

considerando

a)	que, para las alertas de socorro por llamada selectiva digital, las autoridades de búsqueda y salvamento necesitan identidades válidas reconocibles con el fin de garantizar una respuesta oportuna;

b)	que la Recomendación UIT-R M.585 contiene directrices para la asignación de MMSI,

reconociendo

a)	que incluso los buques nacionales que instalen la actual generación de estaciones terrenas de barco que operan conforme a las normas B, C o M de Inmarsat necesitarán que se les asignen números MMSI a partir de los números originalmente destinados para buques que se comunican con todo el mundo, por lo cual se seguirá agotando el recurso;

b)	que la futura intensificación del uso de estaciones terrenas B, C o M de Inmarsat por barcos no obligados a equiparse al efecto, puede conducir a un mayor agotamiento de los recursos MMSI y MID;

c)	que las futuras generaciones de sistemas móviles por satélite que ofrezcan acceso a las redes públicas de telecomunicaciones y participen en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos emplearán un sistema de numeración de formato libre que no necesita incluir ninguna parte de la MMSI,

observando además

a)	que el UIT-T ha recomendado que el UIT-R asuma responsabilidad exclusiva por el manejo de los recursos de numeración MMSI y MID;

b)	que el UIT-R puede supervisar el estado del recurso MMSI mediante revisiones regulares de la capacidad disponible en reserva en las MID que ya están en uso y la disponibilidad de Cifras de Identificación Marítima tomando en cuenta las variaciones regionales,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que gestione la atribución y distribución del recurso MID dentro del formato de numeración de MMSI, tomando en cuenta:

–	las Secciones II, V y VI del Artículo 19;

–	las variaciones regionales en el uso de las MMSI;

–	la capacidad en reserva dentro del recurso MID; y

–	las directrices sobre gestión de MID y MMSI contenidas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.585, en particular en lo referente a la reutilización de las MMSI;

2	que comunique la situación a cada conferencia mundial de radiocomunicaciones en lo que respecta al uso y estado del recurso MMSI, indicando en particular la capacidad en reserva y cualquier indicio de rápido agotamiento del recurso,

resuelve invitar al UIT-R

a que examine las Recomendaciones sobre asignación de MMSI con miras a:

(	mejorar el manejo de los recursos MID y MMSI; e

(	identificar otras fuentes si hay algún indicio de rápido agotamiento de estos recursos,

encarga al Secretario General

que comunique la presente Resolución a la Organización Marítima Internacional.

* * *