MOD	IAP/5/109

5.460	La utilización de la banda 7 145-7 190 MHz por el servicio de investigación espacial está limitada al espacio lejano; no se efectuará ninguna emisión destinada al espacio lejano en la banda 7 190-7 235 MHz. Satélites geoestacionarios en el servicio de investigación espacial operando en la banda 7 190-7 235 MHz no deben reclamar protección de los servicios fijo y móvil, y el número 5.43A, y los límites encontrados en los números 21.2 y 21.4 no deben ser aplicados.

Motivos:	El requisito de un acuerdo bajo el número 9.21 ya no es necesario ya que el Apéndice 7 ha sido modificado a fin de incluir todos los parámetros de coordinación necesarios de las estaciones terrenas para el servicio de investigación espacial en la banda 7 145-7 235 MHz. Estas modificaciones proporcionarán una estabilidad continua en esta gama de frecuencias para las aplicaciones existentes y futuras del SF.