MOD	IAP/5/114

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ..... |  |  |  |  |  |
| 14,8-15,33 GHz | Recherche spatiale (orbite des satellites non géostationnaires) | –124 | –124 + (( – 5)/2 | –114 | 1 MHz |
| .... |  |  |  |  |  |

Motifs:	Ces modifications permettent de limiter les émissions du service de recherche spatiale utilisant l'orbite des satellites non géostationnaires afin de protéger les services fixe et mobile contre des brouillages préjudiciables.