MOD	IAP/5/117

CUADRO  21-4 (Continuación)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada () por encima del plano horizontal | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| ... |  |  |  |  |  |
| 19,3-19,7 GHz 22,55-23,55 GHz 24,45-24,75 GHz 25,25-27,5 GHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) Entre satélites Investigación espacial (espacio-Tierra) | –115 | –115 + 0,5( – 5) | –105 | 1 MHz |

Motivos:	Los requisitos de telecomunicaciones del SIE (espacio-Tierra) son, en general, similares a aquellos del servicio de exploración de la tierra por satélite (SETS) (espacio-Tierra) y se prevé que ambos servicios compartan los mismos recursos de redes terrenales. Por lo tanto, agregar una atribución a título primario para el SIE (espacio-Tierra) en la banda 26 GHz no debería representar una carga adicional para los otros servicios atribuidos.