MOD	IAP/5/127

5.537A	En Bhután, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Pakistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sri Lanka, TAILANDIA y Viet Nam, la atribución al servicio fijo en la banda 27,5-28,35 GHz puede ser utilizada también por las estaciones situadas en plataformas de gran altitud (HAPS). El empleo de HAPS dentro de esta banda se limita dentro del territorio de cada administración a una sola subbanda de 300 MHz. Este uso de 300 MHz de la atribución del servicio fijo por HAPS en los países mencionados más arriba está limitado además al funcionamiento en el sentido descendente HAPS-Tierra y no deberá causar interferencias perjudiciales a los otros tipos de sistemas del servicio fijo o a los otros servicios con atribuciones a título primario con igualdad de derechos ni reclamar protección con relación a los mismos. Véase la Resolución [HAPS 28-31] (CMR-03).      (CMR-03)

Motivos:	El objeto de identificar 300 MHz de espectro dentro de la banda de 27,5-28,35 GHz, junto con los 300 MHz en 31-31,3 GHz, es ofrecer otra opción en lugar de la de 2 × 300 MHz, la cual es problemática en los países indicados debido a la atenuación excesiva por la lluvia en 47 GHz. Esta propuesta implementa dicho objetivo, limitando el uso de HAPS en las administraciones mencionadas a 300 MHz dentro de la gama de frecuencias de 850 MHz identificada en la CMR-2000. La segunda banda de 300 MHz se encuentra en 31-31,3 GHz (véase IAP/5/115 más abajo). Esta propuesta también incorpora las disposiciones de la nueva Resolución [HAPS 28-31] (CMR-03) en el Reglamento de Radiocomunicaciones.