MOD	IAP/5/128

5.543A	Dans les pays suivants: Bhoutan, Indonésie, Iran (République islamique d'), Japon, Maldives, Mongolie, Myanmar, Pakistan, Rép. pop. dém. de Corée, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam, l'attribution au service fixe dans la bande 31-31,3 GHz peut en outre être utilisée par des stations HAPS dans le sens sol-station HAPS. L'utilisation de la bande 31-31,3 GHz par des plates-formes à haute altitude ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux autres types de systèmes du service fixe ou aux autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire avec égalité des droits ni prétendre à une protection vis-à-vis de ceux-ci, compte tenu du numéro 5.545. L'utilisation de la bande 31-31,3 GHz par des stations HAPS ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux services passifs bénéficiant d'une attribution à titre primaire dans la bande 31,3-31,8 GHz, compte tenu des critères de brouillage énoncés dans les Recommandations UIT-R SA.1029 et UIT-R RA.769 et des niveaux de rayonnement non désiré indiqués dans la Recommandation UIT-R F.1570. Voir la Résolution [HAPS28-31] (CMR-03).      (CMR-03)

Motifs:	Il ressort des études menées par l'UIT-R à ce jour que certains types de systèmes utilisant des stations HAPS et exploités avec certaines contraintes, pourraient fonctionner sans causer de brouillages et de manière à protéger de façon adéquate d'autres systèmes et services. Par ailleurs, ces mêmes études ont montré que des stations HAPS peuvent fonctionner sans avoir besoin de demander à être protégées. Etant donné que les applications utilisant des stations HAPS du service fixe et les services adjacents ont des statuts différents et fonctionnent dans des bandes différentes, les conclusions des études devraient rester au sein de l'UIT-R et ne devraient pas se traduire par la spécification de limites précises dans le numéro 5.543A. Il est cependant nécessaire de modifier le numéro 5.543A afin d'incorporer la nouvelle Résolution [HAPS 28-31] (CMR-03) dans le Réglement des radiocommunications. L'UIT-R a convenu de niveaux de brouillages pour les services passifs dans la Recommandation mentionnée ci-dessus.