MOD	IAP/5/128

5.543A	En Bhután, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Pakistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam, la atribución al servicio fijo en la banda 31-31,3 GHz puede ser utilizada también por las estaciones HAPS en el sentido Tierra-HAPS. El empleo de esta banda por dichas plataformas no deberá causar interferencias perjudiciales a los otros tipos de sistemas del servicio fijo o a los otros servicios con atribuciones a título primario con igualdad de derechos ni reclamar protección con respecto a los mismos, conforme a lo dispuesto en el número 5.545. El empleo de las estaciones HAPS en la banda 31-31,3 GHz no causará interferencias perjudiciales a los servicios pasivos con atribuciones a título primario en la banda 31,3-31,8 GHz, con arreglo a los criterios de interferencia estipulados en las Recomendaciones UIT-R SA.1029 y UIT-R RA.769 y los niveles de emisión  no deseados dados en la Recomendación UIT-R F.1570. Véase la Resolución [HAPS 28-31] (CMR 03).     (CMR-03)

Motivos:	Los estudios del UIT-R realizados hasta la fecha han demostrado que ciertos diseños de sistemas HAPS, funcionando con ciertas restricciones, podrían trabajar sin causar interferencia y proteger debidamente a otros sistemas y servicios. Además, dichos estudios han demostrado que las HAPS pueden funcionar sin necesidad de reclamar protección. Dado que las aplicaciones HAPS en el SF y los servicios adyacentes tienen diferentes situaciones y trabajan en bandas distintas, los resultados de los estudios deberán permanecer en el UIT-R sin tener como resultado límites específicos en el número 5.543A. Existe no obstante la necesidad de modificar el número 5.543A para incorporar la nueva Resolución [HAPS 28-31] (CMR-03) en el Reglamento de Radiocomunicaciones. El UIT-R ha convenido en los niveles requeridos de protección para los servicios pasivos en la Recomendación de referencia.