MOD	IAP/5/151

5.328A	Atribución adicional: la banda 1 164-1 215 MHz está también atribuida al servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) (espacio-espacio) a título primario. Las estaciones del servicio de radionavegación por satélite en la banda 1 164-1 215 MHz deberán operar de conformidad con las disposiciones de la Resolución [SRNS-1] (CMR-03) y no deberán reclamar protección a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica. No se aplica el número 5.43A. El número 9.7 no se aplicará a la utilización de la banda 1 164-1 215 MHz por el servicio de radionavegación por satélite. Se aplican las disposiciones del número 21.18.    (CMR-03)

Motivos:	La eliminación de la segunda frase y la modificación de la tercera reflejan la incorporación en la nueva Resolución [SRNS-1] (CMR-03) y en el Reglamento de Radiocomunicaciones asociado (véase abajo) de los mecanismos para asegurar la protección del SRNA frente a interferencia perjudicial procedente de los sistemas del SRNS.