MOD	IAP/5/177

RESOLUCIÓN 82 (Rev.CMR-03)

Disposiciones para permitir que las estaciones terrenas a bordo 
de barcos funcionando con las redes del servicio fijo por satélite en las bandas 5 925-6 425 MHz y  14,0-14,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que existe una demanda de servicios mundiales de comunicaciones suministrados en banda ancha por satélite a bordo de barcos;

b)	que las estaciones terrenas a bordo de barcos (ESV, earth stations on board vessels) funcionan actualmente en redes del servicio fijo por satélite (SFS) en las bandas de 3 700-4 200 MHz, 5 925-6 425 MHz, 10,7-12,75 GHz y 14,0-14,5 GHz;

c)	que las ESV pueden ocasionar interferencia inaceptable a otros servicios en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14,0-14,5 GHz (Tierra-espacio);

d)	que las ESV que funcionan en tales bandas requieren una anchura de banda considerablemente inferior a la que tiene asignada el SFS, y sólo una porción del arco geoestacionario visible;

e)	que el número de barcos equipados con ESV podría ser tal que los procedimientos podrían imponer una elevada carga de tratamiento a algunas administraciones, especialmente a las de los países en desarrollo;

f)	que para garantizar la protección y el futuro crecimiento de otros servicios, las ESV deberían funcionar con arreglo a ciertas limitaciones técnicas y de funcionamiento necesarias;

g)	que se ha identificado una distancia mínima más allá de la cual las ESV no tendrán la posibilidad de ocasionar interferencia inaceptable a otros servicios en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz,

observando

a)	que a las ESV se les pueden asignar frecuencias para funcionar en las redes del SFS en las bandas 3 700-4 200 MHz, 5 925-6 425 MHz, 10,7-12,75 GHz y 14-14,5 GHz conforme al número 4.4 del Reglamento de Radiocomunicaciones y no reclamarán protección de otros servicios con respecto a atribuciones en estas bandas ni causarán interferencia a dichos servicios;

b)	que los procedimientos reglamentarios vigentes prevén las estaciones del ESV explotadas en puntos fijos especificados,

reconociendo

que la referencia a las distancias en el resuelve 2 tiene solamente el objeto de facilitar que se evite la interferencia radioeléctrica, y no confiere ningún derecho territorial a las administraciones,

resuelve

1	que las transmisiones de ESV, dentro de las distancias determinadas en el resuelve 2 de la presente Resolución se basen en el acuerdo previo de las administraciones interesadas;

2	que las distancias mínimas desde la línea base («línea de nivel mínimo del agua», tal como se define en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar [UNCLOS, 1982]), más allá de las cuales las estaciones ESV no causarían una interferencia inaceptable a estaciones de otros servicios de cualquier administración y más allá de las cuales no es necesario ningún acuerdo son de 300 km para la banda de 5 925-6 425 MHz y de 125 km para la banda de 14,0-14,5 GHz. Estas distancias son aplicables a las ESV que operan bajo las características técnicas del Anexo 2 de la Recomendación [ESV/SFS] (CMR-03).

alienta a las administraciones concernidas

a que cooperen con las administraciones que conceden licencias para las ESV en el proceso de concertación del acuerdo conforme a las disposiciones de la Recomendación [SFS/ESV] (CMR-03),

alienta a las administraciones que conceden licencias para las ESV

a que consideren la posibilidad de inscribir sus asignaciones de frecuencias para las ESV en el Registro Internacional de Frecuencias a efectos de información únicamente,

encarga al Secretario General

que remita la presente Resolución al Secretario General de la Organización Marítima Internacional.