NOC	IAP/5/181

# 2	Limites imposées à la modification de la marge de protection globale équivalente, pour des assignations de fréquence conformes au Plan pour la Région 2

En ce qui concerne le § 4.2.3 c) de l'Article 4, une administration de la Région 2 est considérée comme défavorablement influencée si la marge de protection globale équivalente17 correspondant à un point de mesure de son inscription dans le Plan pour la Région 2, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure du Plan pour la Région 2 ou de tout accord antérieur, descend de plus de 0,25 dB au-dessous de 0 dB ou, dans le cas où la marge est déjà négative, descend de plus de 0,25 dB au-dessous de la valeur résultant:

–	du Plan pour la Région 2 établi par la Conférence de 1983; ou

–	d'une modification de l'assignation conforme au présent Appendice; ou

–	d'une nouvelle inscription dans le Plan pour la Région 2 selon l'Article 4; ou

–	de tout accord conclu conformément au présent Appendice.

Motifs:	Les administrations de la Région 2 participant aux études de l'UIT-R se sont accordées à reconnaître que la méthode actuelle mentionnée dans la Section 2 de l'Annexe 1 (dégradation de la marge MPGE) ainsi que les limites correspondantes, étaient appropriées et devraient être maintenues.

# Footnotes

17 	Pour la définition de la marge de protection globale équivalente, voir le § 1.11 de l'Annexe 5.