NOC	IAP/5/181

# 2	Límites aplicables a la modificación del margen de protección global equivalente en lo tocante a las asignaciones de frecuencia conformes al Plan de la Región 2

En relación con el § 4.2.3 c) del Artículo 4, una administración de la Región 2 se considerará afectada cuando el margen de protección global equivalente17 que corresponde a un punto de cálculo de su inscripción en el Plan de la Región 2, comprendido el efecto acumulativo de cualesquiera modificaciones anteriores al Plan o de todo acuerdo previo, descienda más de 0,25 dB por debajo de 0 dB, o si ya fuese negativo, más de 0,25 dB por debajo del valor resultante:

–	del Plan de la Región 2 formulado por la Conferencia de 1983; o

–	de una modificación de la asignación de acuerdo con el presente Apéndice; o

–	de una nueva inscripción en el Plan de la Región 2 según el Artículo 4; o

–	de cualquier acuerdo en consonancia con el presente Apéndice.

Motivos:	Hubo un consenso entre las administraciones de la Región 2 participantes en los estudios del UIT-R, que la metodología actual citada en la Sección 2 del Anexo 1 (o sea, degradación OEPM) y limites relacionados eran apropiados y deben ser mantenidos.

# Footnotes

17 	Véase la definición del margen de protección global equivalente en el § 1.11 del Anexo 5.