NOC	IAP/5/193

# 3	Limites imposées à la modification de la marge de protection globale équivalente vis-à-vis des assignations de fréquence conformes au Plan des liaisons de connexion de la Région 218     (CMR-2000)

En relation avec la modification du Plan des liaisons de connexion de la Région 2 et lorsqu'il est nécessaire dans le présent Appendice, de rechercher l'accord de toute autre administration de la Région 2 excepté en ce qui concerne les cas envisagés dans la Résolution 42 (Rév.Orb-88), une administration est considérée comme étant défavorablement influencée si la marge de protection globale équivalente19 correspondant à un point de mesure de son inscription dans ce Plan, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure de ce Plan ou de tout accord antérieur, descend de plus de 0,25 dB au-dessous de 0 dB ou, dans le cas où la marge est déjà négative, descend de plus de 0,25 dB au-dessous de la valeur résultant:

–	du Plan des liaisons de connexion établi par la Conférence de 1983; ou

–	d'une modification de l'assignation conformément au présent Appendice; ou

–	d'une nouvelle inscription dans le Plan des liaisons de connexion au titre de l'Article 4; ou

–	d'un accord obtenu conformément au présent Appendice, sauf pour la Résolution 42 (Rév.Orb-88).      (CMR-2000)

Motifs:	Les administrations de la Région 2 participant aux études de l'UIT-R se sont accordées à reconnaître que ce seuil de dégradation de la MPGE était approprié et devait être maintenu.

# Footnotes

18 	En ce qui concerne le § 3, la limite spécifiée s'applique à la marge de protection globale équivalente calculée conformément au § 1.12 de l'Annexe 3.

19 	Pour la définition de la marge de protection globale équivalente, voir le § 1.11 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30.