MOD	IAP/5/219

#### 2.2.1.2	Casos que requieren un tratamiento independiente del enlace ascendente y del enlace descendente

Si hay un cambio de modulación a bordo del satélite, si la ganancia de transmisión de la red de satélite considerada no ha sido provista, o si la transmisión se origina a bordo del satélite, el aumento aparente de la temperatura de ruido debe estar relacionado con la temperatura de ruido total del sistema receptor del enlace específico examinado (la estación espacial o la estación terrena, según proceda). En este caso, no se utiliza la temperatura de ruido equivalente de todo el enlace por satélite ni la ganancia de transmisión y las ecuaciones (1) y (2) anteriores se emplean separadamente según corresponda (véase el § 3.2).

Motivos:	Añadir el caso donde la ganancia de transmisión y la temperatura de ruido equivalentes asociadas del enlace no han sido suministradas (véase la propuesta IAP/5/215 anterior bajo el punto D del Apéndice 4).