MOD	IAP/5/220

## 3.2	Cas nécessitant un traitement séparé de la liaison montante et de la liaison descendante

a)	Dans un cas de brouillage affectant une seule liaison, la liaison montante ou la liaison descendante, la valeur de Te/Te ou de Ts /Ts, exprimée en pour cent, doit être comparée à la valeur de seuil de 6%3.

b)	Dans un cas de brouillage affectant à la fois la liaison montante et la liaison descendante, entre lesquelles il y a un changement de modulation à bord du satellite, ou dans les cas où les valeurs facultatives du gain de transmission et de la température de bruit équivalente de la liaison n'ont pas été fournies, les valeurs de Te/Te et de Ts /Ts, exprimées en pour cent, doivent être comparées à la valeur de seuil de 6% 3.

Motifs:	Ajouter le cas dans lequel le gain de transmission et la température de bruit équivalente de la liaison n'ont pas été fournis (voir la proposition formulée sous le point D de l'Appendice 4).