MOD	IAP/5/255

CUADRO  21-4     (CMR-03)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal | Anchura de banda de refe-rencia |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |
| 3 400-4 200 MHz 4 500-4 800 MHz 5 670-5 725 MHz (números 5.453 y 5.455) 7 250-7 850 MHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) órbita de los satélites geoestacionarios Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Móvil por satélite Investigación espacial | –152 | –152 + 0,5( – 5) | –142 | 4 kHz |
| 3 700-4 200 MHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites no geoestacionarios | –160 | –160 + 0,5(– 5) | –150 | 4 kHz |
| ... |  |  |  |  |  |

Motivos:	El SF en la banda 3.7-4.2 GHz estaría adecuadamente protegido por la adopción de límites de dfp producidos por satélites no OSG de órbitas muy elípticas. Como los niveles protegerían también adecuadamente al SF de otros tipos de satélites no OSG, se propone su aplicación a todos los satélites SFS no OSG, para evitar el tener que introducir una definición de satélites HEO o categorizar de otra forma satélites no OSG. Los niveles para los satélites SFS no OSG han sido convertidos a una anchura de banda de referencia de 4 kHz de los niveles
de –126/–136 dB(W/m2) en 1 MHz reflejados en el Informe de la RPC.