NOC	IAP/5/259

TABLEAU  21-4 (fin)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal | Largeur de bande de réfé-rence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 42-42,5 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –120 10, 16, 17, 18 | –120 + 0,75(( – 5) 10, 16, 17, 18 | –105 10, 16, 17, 18 | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |

Motifs:	Les limites actuelles et dispositions connexes figurant à la Section V de l'Article 21 dont la version définitive a été arrêtée à la CMR-2000 pour tous les systèmes non OSG du SFS fonctionnant dans les bandes de fréquences 17,7-19,7 GHz et 37,5-42,5 GHz sont pleinement applicables aux systèmes non OSG du SFS en orbite fortement elliptique. Aucune disposition réglementaire additionnelle n'est requise pour les systèmes HEO fonctionnant dans ces bandes.