ADD	IAP/5/32

PARTE C – Sistema digital

# 1		Parámetros del sistema

## 1.1		Separación de canales

La separación inicial para el uso de emisiones moduladas digitalmente deberá ser de 10 kHz. Sin embargo, podrán usarse canales intercalados con una separación de 5 kHz de acuerdo con los criterios de protección apropiados que aparecen en la Recomendación [DAB] (CMR-03), siempre que la emisión intercalada no sea a la misma zona geográfica que cualquiera de las otras dos emisiones entre las que está intercalada.

## 1.2	Utilización de canales

Los canales que usen emisiones moduladas digitalmente podrán compartir el mismo espectro o estar intercalados con emisiones analógicas en la misma banda de radiodifusión por ondas decamétricas, siempre que la protección de las emisiones analógicas sea por lo menos del mismo grado que la que rige actualmente en el caso de la protección analógica-analógica. Esto podrá requerir que la densidad de potencia espectral digital (y la potencia total) sea varios dB más baja que la usada actualmente para el mismo circuito de emisiones que emplee emisiones DBL o BLU.

# 2	Características de la emisión

## 2.1	Anchura de banda y frecuencia central

Una emisión modulada digitalmente en forma total tendrá una anchura de banda de 10 kHz, con su frecuencia central en cualquier ubicación de los centros de frecuencia de 5 kHz en el mismo entramado de canal dentro de las bandas de ondas decamétricas.

Entre varias modalidades posibles de difusión simultánea están las que tienen una combinación de emisiones analógicas y digitales del mismo programa en el mismo canal, que pueden usar una emisión digital con una anchura de banda de 5 kHz o 10 kHz, al lado de una emisión analógica de 5 kHz o 10 kHz. En todos los casos de este tipo, se cumplirá con la trama intercalada de 5 kHz usada en la radiodifusión por ondas decamétricas al colocar la emisión en esas bandas.

## 2.2	Tolerancia de frecuencia

La tolerancia de frecuencia será de 10 Hz.

## 2.3	Banda en audiofrecuencia

La codificación de fuente digital dentro de una anchura de banda de 10 kHz, teniendo en cuenta la necesidad de varios niveles de evitar errores y mitigar la detección y corrección de la emisión de códigos, puede variar desde el equivalente del desempeño de la FM monofónica (aproximadamente 15 kHz) al de un códec de voz de bajo nivel del orden de los 3 kHz. La calidad del audio que se elija está relacionada con las necesidades del radiodifusor/oyente, e incluye características tales como las condiciones previstas de canal de propagación. No hay una sola especificación, sino solamente los límites superior e inferior indicados en este párrafo.

## 2.4	Modulación

Se usará la modulación de amplitud en cuadratura (QAM, quadrature amplitude modulation) con multiplexión por división ortogonal de frecuencia (OFDM, orthogonal frequency division multiplexing). La 64-QAM es factible en muchas condiciones de propagación; cuando es necesario, se especifica el uso de otras tales como las QAM-32, -16 y -8.

Motivos:	Se añade la Parte C para cubrir las necesidades de los sistemas digitales. Los valores específicos de canalización, anchuras de audiofrecuencia y «modalidades» de modulación digital están de acuerdo con la Recomendación BS.1514 del sistema del UIT-R.