ADD	IAP/5/34

ANEXO AL PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [DAB] (CMR-03)

Valores de relación de protección RF

1	De acuerdo con la Resolución 517 (Rev.CMR-03), la modulación digital puede usarse en cualquiera de las bandas de ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión. Esta solución tiene que efectuarse con el grado de protección debido para las emisiones tanto analógicas como digitales. Las relaciones de protección de RF forman parte de la reglamentación general de dichas emisiones. Sus valores figuran en el Cuadro de este Anexo.

2	El Cuadro 1 consiste en relaciones de protección de RF para condiciones de uso del mismo canal y de canal adyacente. La variable independiente en este Cuadro 1 es la separación de la frecuencia central en kHz de cualquier par de emisiones, deseadas respecto de no deseadas. El Cuadro 1 muestra las relaciones de protección relativas exigidas para el DRM (Modo B3) que se usará ampliamente para radiodifusión de ondas espaciales HF en canales de 10 kHz. Los datos de las relaciones aparecen en decibelios.

3	La modulación digital que rige dichas relaciones de protección es la que aparece en el sumario de la Parte C del Apéndice 11, tal como fue revisado en esta Conferencia, y la modulación analógica es una modulación de doble banda lateral, según se resume en las Parte A, del mismo Apéndice.

Cuadro 1

Relaciones de protección relativas RF (dB) entre los sistemas de radiodifusión por 
debajo de 30 MHz, y digital (64-QAM, nivel de protección Nº 1) con interferencia 
de digital (modos de robustez y tipos de ocupación del espectro idénticos)

| Señal deseada | Señal no deseada | Separación de frecuencia funwanted-fwanted (kHz) | Parámetros |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (20 | (15 | (10 | (5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
| AM | DRM_B3 | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 | 10 | – |
| DRM_B3 | AM | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 | 10 | 7 |
| DRM_B3 | DRM_B3 | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 | 10 | 16 |
| AM: Señal AM en DBL DRM_B3: Señal DRM, modo de robustez B, tipo de ocupación de espectro 3 BDRM: Ancho de banda nominal de señal DRM S/I: Relación de señal/interferencia para una BER de 10(4. |

NOTA – Para obtener información más completa y precisa se debe utilizar el proyecto de nueva Recomendación UIT-R BS.[Doc. 6/324].

Motivos:	En este Anexo se presentan los grados de protección apropiados tanto para las emisiones analógicas como para las digitales, y el mismo concuerda con el texto del proyecto de Recomendación [DAB] (CMR-03).