MOD	IAP/5/37

5.134	Las bandas 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz y 18 900-19 020 kHz son atribuidas al servicio de radiodifusión a partir del 1 de abril de 2007 a título primario y están sujetas al procedimiento del Artículo 12. Se alienta a las administraciones a usar estas bandas para facilitar la presentación de emisiones moduladas digitalmente de acuerdo con lo previsto en la Resolución 517 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

Motivos:	La modificación propuesta ofrece condiciones reglamentarias simples y sin ambigüedades para el uso de las bandas de extensión de la CAMR-92 tanto antes como después de la fecha contemplada de introducción del 1 de abril de 2007. Antes de dicha fecha, no hay ningún cambio; dicho de otra manera, las bandas no son atribuidas a la radiodifusión HF. Después de esa fecha, los radiodifusores pueden elegir cualquier medio de modulación aprobado por el UIT-R, tal como la modulación digital descrita en la Recomendación BS.1514 y las modulaciones de amplitud en BLU y DBL descritas en el Artículo 11.